| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N.Z. 2-02U 0003-0100 | Boazeria z listew drewnianych.Listwy o szerokości do 45 mm (z.11/92) - rozebranie | m2 |  | 183,838 |
|  |  | 2,45*(1,21+2,75)*2-1,5*2,05*2 | m2 | 13,254 |  |
|  |  | 2,45*(4,05*2+2,75)-(1,5*2,05+0,9*2,05+1,46*2,05) | m2 | 18,670 |  |
|  |  | 1,45*(10,50*2+4,10*6+1,69*2+1,71*2+1,68*2+1,56*2)-1,45*(1,46+0,8*2) | m2 | 80,939 |  |
|  |  | 1,60*(4,23+1,65)*2+1,60*(1,65+4,54)*2-1,6*1,0 | m2 | 37,024 |  |
|  |  | (0,41*2+0,42)*(7,12*2+13,14) | m2 | 33,951 |  |
|  |  | Wynik cząstkowy | m2 | 183,838 |  |
| 2 | N.Z. 2-02U 0002-0300 Analogia | Ruszty drewniane pod boazerie zamocowane na ścianach tynkowanych,ceglanych (z.11/92) - rozebranie. | m2 |  | 73,535 |
|  |  | 0,40*183,838 | m2 | 73,535 |  |
| 3 | KNR 4-01 0710-0301 | Uzupeł.tynków wewn.kat.II,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegiełpust.ceram.gazo-pianobet.,jedno miej.-5m2 - po zdemontowanej boazerii | m2 |  | 183,838 |
|  |  | z poz. 1 |  |  |  |
|  |  | 183,838 | m2 | 183,838 |  |
| 4 | KNR 4-01 1208-0200 | Ługowanie farby z tynków ścian | m2 |  | 41,230 |
|  |  | 1,55*(4,12+0,70+0,40+0,61+0,49+1,50*2+2,80+0,67+0,15) | m2 | 20,057 |  |
|  |  | 0,78*(0,24*2+1,27*2) | m2 | 2,356 |  |
|  |  | 1,55*(2,68+4,19)*2-1,55*0,8*2 | m2 | 18,817 |  |
|  |  | Wynik cząstkowy | m2 | 41,230 |  |
| 5 | KNR 4-01 0819-1500 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 |  | 42,368 |
|  |  | 2,20*(4,19+5,13)*2-0,8*2,05+3,0 | m2 | 42,368 |  |
| 6 | KNR 4-01 0816-0600 | Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów - parkiet | m2 |  | 148,160 |
|  |  | 135,18+12,98 | m2 | 148,160 |  |
| 7 | KNR 4-01 0811-0700 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 |  | 65,660 |
|  |  | 20,93+11,22+9,30+4,20+13,22+6,79 | m2 | 65,660 |  |
| 8 | KNR 4-01 0807-0400 | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej | m2 |  | 29,370 |
|  |  | 3,17+11,13+6,83+8,24 | m2 | 29,370 |  |
| 9 | KNR 4-01 0804-0700 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 |  | 202,490 |
|  |  | 187,39+15,10 | m2 | 202,490 |  |
| 10 | KNR 4-01 0713-0101 | Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet | m2 |  | 641,349 |
|  |  | 2,45*(1,21+2,75)*2-(1,5*2,05+1,53*2,05) | m2 | 13,193 |  |
|  |  | 2,45*(2,75+4,05)*2-(1,53*2,05+1,46*2,05+1,0*2,05*2+0,9*2,05) | m2 | 21,246 |  |
|  |  | 2,45*(3,15+4,12)*2-0,9*2,05 | m2 | 33,778 |  |
|  |  | 2,45*(2,0+4,12)*2-(1,98*2,10+0,8*2,05+0,9*2,05*2) | m2 | 20,500 |  |
|  |  | 2,45*(2,80+1,50*2+0,15+0,67) | m2 | 16,219 |  |
|  |  | 2,45*(4,10+4,35)*2-0,8*2,05 | m2 | 39,765 |  |
|  |  | 3,64*(10,50*2+4,10*6+1,71*2+1,56*2+1,68*2+1,69*2+0,42*4) | m2 | 220,438 |  |
|  |  | -(1,20*2,0*10+0,8*2,05*2+1,46*2,05) | m2 | - 30,273 |  |
|  |  | 3,64*(4,19+5,13)*2-(0,8*2,05+1,2*2,0*2) | m2 | 61,410 |  |
|  |  | 3,64*(2,68+4,19)*2-(1,2*2,0+0,8*2,05*2) | m2 | 44,334 |  |
|  |  | 3,64*(2,22+4,19)*2-(1,2*2,0+0,8*2,05) | m2 | 42,625 |  |
|  |  | 2,49*(3,57+4,25)*2+0,81*(2,08+0,17+0,26+1,0+3,57)+1,86*(2,34+0,45+0,26+0,17+2,08) | m2 | 54,536 |  |
|  |  | 3,64*(11,60*2+18,07*2+1,93+2,51+1,30*2+0,52*2)-(3,64*3,30*4+3,50*3,30) | m2 | 185,811 |  |
|  |  | 3,64*(1,65*2+4,23+4,54)*2-1,0*2,05*2 | m2 | 83,770 |  |
|  |  | minus poz. 3 |  |  |  |
|  |  | -166,003 | m2 | - 166,003 |  |
|  |  | Wynik cząstkowy | m2 | 641,349 |  |
| 11 | KNR 4-01 1202-0900 | Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m2 |  | 633,888 |
|  |  | (3,17+11,13+20,93+11,22+9,3+135,18+8,24+12,98+4,20+13,22+6,97+6,83+187,93+15,10)*1,42 | m2 | 633,888 |  |
| 12 | KNR 4-01 0354-0300 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
| 13 | KNR 4-01 0354-0400 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  | 3,000 |
|  |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
| 14 | KNR 4-01 0354-0500 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 |  | 22,749 |
|  |  | 1,25*2,10+1,50*2,05+1,53*2,10+1,46*2,10+1,0*2,05*3+1,1*2,10*2 | m2 | 22,749 |  |
| 15 | KNR 4-01 0336-0300 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  | 2,800 |
|  |  | 1,40*2 | m | 2,800 |  |
| 16 | KNR 4-01 0313-0400 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm | m |  | 2,800 |
|  |  | 1,40*2 | m | 2,800 |  |
| 17 | KNR 4-01 0329-0300 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 |  | 0,510 |
|  |  | 0,27*0,9*2,10 | m3 | 0,510 |  |
| 18 | KNR 4-01 0324-0400 | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/2 x 1/2 cegły "na pełno". Zaprawa z wapna suchogaszonego | m |  | 2,800 |
|  |  | 1,4*2 | m | 2,800 |  |
| 19 | KNR 4-01 0304-0200 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ | m3 |  | 0,147 |
|  |  | 0,29*0,78*0,65 | m3 | 0,147 |  |
| 20 | KNR 4-01 0201-0100 | Stemplowanie elementów betonowych i żelbetowych w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji | m2 |  | 82,000 |
|  |  | 8,20*5*2 | m2 | 82,000 |  |
| 21 | KNR 2-05 1005-0200 | Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę. Konstrukcje o masie do 120 kg | t |  | 7,147 |
|  |  | blacha podstawy słupa, słupy, głowica słupa, belka , |  |  |  |
|  |  | (474,60+2112,26+4560,57)/1000,0 | t | 7,147 |  |
| 22 | KNR 4-01 0703-0300 | Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki-stalowe,prefabrykowane | m |  | 109,800 |
|  |  | 3,30*16+9,50*6 | m | 109,800 |  |
| 23 | KNR 4-01 0704-0300 Analogia | Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na belkach stalowych | m2 |  | 47,824 |
|  |  | (0,30+0,36)*2*3,30*4+(0,44+0,36)*2*9,50*2 | m2 | 47,824 |  |
| 24 | KNR 4-01 0203-0300 Analogia | Obetonowanie słupów stalowych z betonu monolitycznego | m3 |  | 1,378 |
|  |  | 0,29*0,36*3,30*4 | m3 | 1,378 |  |
| 25 | KNR 4-01 0203-0700 Analogia | Obetonowanie ramy górnej z betonu monolitycznego belek,podciągów i wieńcy | m3 |  | 3,010 |
|  |  | 0,44*0,36*9,50*2 | m3 | 3,010 |  |
| 26 | KNR 2-05 1005-0200 Analogia | Demontaż podciągu z profili walcowanych na gorąco | t |  | 0,920 |
|  |  | 0,46*2 | t | 0,920 |  |
| 27 | KNR 4-01 0212-0200 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - obetonowania podciągu stalowego. | m3 |  | 2,364 |
|  |  | 0,35*0,42*(7,24+0,4*2)*2 | m3 | 2,364 |  |
| 28 | KNR 4-01 0349-0200 | Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 |  | 6,238 |
|  |  | 0,42*1,02*3,64*4 | m3 | 6,238 |  |
| 29 | KNR 4-01 0803-0100 | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro | m2 |  | 446,400 |
|  |  | 455,66-(3,23+0,87+1,50+3,66) | m2 | 446,400 |  |
| 30 | KNR 4-01 0313-0400 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm Strop podwieszony | m |  | 17,540 |
|  |  | ceowniki 180 |  |  |  |
|  |  | (4,54+4,23)*2 | m | 17,540 |  |
| 31 | KNR 4-01 0408-0100 Analogia | Montaż belek stropowych drewnianych 7 x 12 cm | m |  | 28,050 |
|  |  | 1,65*17 | m | 28,050 |  |
| 32 | KNR 2-02 0610-0500 Analogia | Płyty OSB gr. 25 mm | m2 |  | 14,470 |
|  |  | 1,65*(4,54+4,23) | m2 | 14,470 |  |
| 33 | KNR-W 2-02 1016-0700 | Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
| 34 | KNR 2-02 2007-0200 | Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z płyt gipsowych,na stropach | m2 |  | 14,470 |
|  |  | 1,65*(4,54+4,23) | m2 | 14,470 |  |
| 35 | KNR 2-02 2006-0401 | Okładziny pojedyńcze z płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na stropach na gotowym ruszcie. | m2 |  | 14,470 |
|  |  | 14,47 | m2 | 14,470 |  |
| 36 | KNR 2-02 2006-0801 | Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na stropach na gotowym ruszcie. | m2 |  | 14,470 |
|  |  | 14,47 | m2 | 14,470 |  |
| 37 | NNRNKB 2-02U 1130-0201 Analogia | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej | m2 |  | 446,400 |
|  |  | 455,66-3,23-0,87-1,50-3,66 | m2 | 446,400 |  |
| 38 | KNR-I 0-12 1118-0100 | Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej | m2 |  | 110,310 |
|  |  | 3,17+11,13+20,93+11,22+9,30+8,24+4,20+13,22+6,97+6,83+15,10 | m2 | 110,310 |  |
| 39 | KNR-I 0-12 1118-0800 | Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą | m2 |  | 110,310 |
|  |  | 110,31 | m2 | 110,310 |  |
| 40 | KNR-I 0-12 1120-0100 | Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm,wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej | m |  | 67,380 |
|  |  | 1,21*2+2,75*2+2,75*2+4,05*2+2,0*2+4,12*2+1,5*2+2,8*2+4,10*2+4,35*2+1,65*4+4,23*2+4,54*2 | m | 83,400 |  |
|  |  | -(1,5+1,53*2+1,46+0,9+1,0*2+0,9*5+0,8*2+1,0) | m | - 16,020 |  |
|  |  | Wynik cząstkowy | m | 67,380 |  |
| 41 | KNR-I 0-12 1120-0200 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm,wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą | m |  | 67,380 |
|  |  | 67,38 | m | 67,380 |  |
| 42 | KNR-I 0-12 1118-0100 | Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych antypoślizgowych i mrozoodpornych w boksach garzżowych układanych na klej | m2 |  | 196,530 |
|  |  | 187,93+(0,25+0,18)*0,80*5+8,60*0,80 | m2 | 196,530 |  |
| 43 | KNR-I 0-12 1118-0800 | Posadzki z płytek antypoślizgowych, mrozoodpornych w boksach garażowych o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą | m2 |  | 196,530 |
|  |  | 196,53 | m2 | 196,530 |  |
| 44 | KNR-I 0-12 1120-0400 | Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych w boksach garażowych o wymiarach 30x30 cm,wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej | m |  | 48,700 |
|  |  | 18,07*2+11,60*2+1,93+2,51+1,3*2+0,28*8+0,52*2-(3,64*4+3,50+1,0*2+0,9) | m | 48,700 |  |
| 45 | KNR-I 0-12 1120-0600 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm,wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą kombinowaną - w boksach garażowych | m |  | 48,700 |
|  |  | 48,70 | m | 48,700 |  |
| 46 | NNRNKB 2-02U 1135-0100 | Posadzki z deszczułek posadzkowych układanych na klej winylowy (Orgbud W-wa) | m2 |  | 148,160 |
|  |  | 135,18+12,98 | m2 | 148,160 |  |
| 47 | KNR 4-01 0318-0300 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m2 | m2 |  | 22,379 |
|  |  | 1,53*2,10+1,46*2,10+0,9*2,05*4+1,0*2,05*2+1,1*2,10*2 | m2 | 22,379 |  |
| 48 | KNR 2-02 1015-0100 | Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe,dwukrotnie malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową nawierzchniową /B.I.nr 8/96/ | m |  | 3,075 |
|  |  | 01,5*2,05 | m | 3,075 |  |
| 49 | KNR 2-02 1017-0200 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ | m2 |  | 22,379 |
|  |  | odtworzenie wg stanu istniejącego |  |  |  |
|  |  | 1,53*2,10+1,46*2,10 | m2 | 6,279 |  |
|  |  | typowe |  |  |  |
|  |  | 0,9*2,05*4+1,0*2,05*2+1,1*2,10*2 | m2 | 16,100 |  |
| 50 | KNR 2-02 1015-0400 | Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne do zapleczy budynków,dwukrotnie malowane farbą ftalową do grunt.i farbą ftalową nawierzchniową /B.I.nr 8/96/ | m2 |  | 3,075 |
|  |  | 0dtworzeniowe |  |  |  |
|  |  | 1,50*2,05 | m2 | 3,075 |  |
| 51 | KNR 2-02 1203-0200 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - typu gerda | m2 |  | 4,725 |
|  |  | 1,25*2,10+1,0*2,10 | m2 | 4,725 |  |
| 52 | KNR 4-01 0710-0301 | Uzupeł.tynków wewn.kat.II,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegieł pust.ceram.gazo-pianobet.,jedno miej.-5m2 | m2 |  | 187,403 |
|  |  | 0,9*1,0+0,7*3,64*8 | m2 | 21,284 |  |
|  |  | 2,45*(1,21+2,75)*2-1,5*2,05*2 | m2 | 13,254 |  |
|  |  | 2,45*(4,05*2+2,75)-(1,53*2,05+0,9*2,05+1,46*2,05) | m2 | 18,608 |  |
|  |  | 1,45*(10,50*2+4,10*6+1,69*2+1,71*2+1,68*2+1,56*2)-1,45*(1,46+0,8*2) | m2 | 80,939 |  |
|  |  | 1,6*(4,23*2+1,65*2+1,65*2+4,54*2)-1,6*1,0 | m2 | 37,024 |  |
|  |  | (0,41*2+0,42)*13,14 | m2 | 16,294 |  |
|  |  | Wynik cząstkowy | m2 | 187,403 |  |
| 53 | KNR 2-02 0803-0300 | Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie. | m2 |  | 12,672 |
|  |  | (0,30*2+0,36)*3,30*4 | m2 | 12,672 |  |
| 54 | KNR 2-02 0803-0600 | Tynki zwykłe III kategorii,stropów i podciągów,wykonywane ręcznie. | m2 |  | 22,040 |
|  |  | (0,36*2+0,44)*9,50*2 | m2 | 22,040 |  |
| 55 | KNR-I 0-12 0829-0100 | Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej | m2 |  | 316,532 |
|  |  | 2,10*(5,13+4,19)*2-0,8*2,05*2 | m2 | 35,864 |  |
|  |  | 2,10*(2,68+4,19)*2-0,8*2,05*3 | m2 | 23,934 |  |
|  |  | 2,10*(2,22+4,19)*2-0,8*2,05 | m2 | 25,282 |  |
|  |  | 2,10*(3,57+4,25)*2-1,25*2,10 | m2 | 30,219 |  |
|  |  | 1,86*(2,34+0,45+0,26+0,17+2,08) | m2 | 9,858 |  |
|  |  | 0,69*(1,0+0,75) | m2 | 1,208 |  |
|  |  | 2,10*(11,60+18,07)*2+2,10*(1,93+0,31+2,51+1,3*2+0,54*4+0,28*8)-2,10*3,64*4 | m2 | 118,713 |  |
|  |  | 2,10*(1,65*4+4,23*2+4,54*2-1,0*2) | m2 | 46,494 |  |
|  |  | 1,20*(9,60+0,80)*2 | m2 | 24,960 |  |
|  |  | Wynik cząstkowy | m2 | 316,532 |  |
| 56 | KNR-I 0-12 0829-0600 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą | m2 |  | 316,532 |
|  |  | 316,532 | m2 | 316,532 |  |
| 57 | KNR 2-02 2009-0200 | Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu z tynku. | m2 |  | 349,777 |
|  |  | 641,349-291,572 | m2 | 349,777 |  |
| 58 | KNR 2-02 2009-0400 | Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na podłożu z tynku. | m2 |  | 52,890 |
|  |  | 3,12+11,13+8,24+12,98+4,20+13,22 | m2 | 52,890 |  |
| 59 | KNR 4-01 1202-0900 Analogia | Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity i powierzchnie pochyłe | m2 |  | 532,775 |
|  |  | 1,42*(20,93+11,22+9,30+135,18+187,93)+15,10 | m2 | 532,775 |  |
| 60 | KNR 2-02 1505-0300 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą akrylową. | m2 |  | 402,667 |
|  |  | 349,777+52,89 | m2 | 402,667 |  |
| 61 | KNR 2-02 1505-0500 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych,farbą akrylową - sufity i powierzchnie pochyłe. | m2 |  | 532,775 |
|  |  | 532,775 | m2 | 532,775 |  |
| 62 | KNR 2-02 1603-0100 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. | m2 |  | 262,350 |
|  |  | 5,0*(11,60+18,07)+5,0*(10,50+4,10*3) | m2 | 262,350 |  |
| 63 | KNR 4-01 0108-0900 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 |  | 24,920 |
|  |  | 183,838*0,022+73,535*0,03+42,368*0,015+148,16*0,022+65,66*0,015+231,86*0,02+0,04+0,51+2,364+6,238 | m3 | 24,920 |  |