PROJEKT  ADAPTACJI PODDASZA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

ADRES: 	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, 
78-230 KARLINO, ul.  Szymanowskiego 17,17a;   działka nr 143,182,183; 
obręb ewidencyjny 320103_40004; 
Jednostka ewidencyjna m. Karlino; 
powiat Białogardzki

INWESTOR:       Gmina Karlino, ul. Jana Pawła II 6, 
                                           78-230 Karlino

PROJEKTANCI:

Inż. Walenty Kallaur				- architektura i konstrukcja

upr. bud. AN/8346/73/87

inż. Ryszard Pokomeda				- architektura i konstrukcje

upr .bud. 957/61

Mgr. inż. Lidia Żylińska-Mrozowicz		- instalacje C.O.            
upr. bud. UAN/7342/24/91

Mgr. inż. Marian Sztoldo			- instalacje C.O.
upr. bud. UAN/N/7210/634/87

PROJEKT  ADAPTACJI PODDASZA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

ADRES: 	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, 
78-230 KARLINO, ul.  Szymanowskiego 17,17a;   działka nr 143,182,183; 
obręb ewidencyjny 320103_40004; 
Jednostka ewidencyjna m. Karlino; 
powiat Białogardzki

INWESTOR:       Gmina Karlino, ul. Jana Pawła II 6, 
                                           78-230 Karlino

PROJEKTANCI:

Mgr. inż. Ryszard Sowiński		- instalacje elektryczne

Upr. Bud. A/PNB/8300/184/81

Mgr. inż. Ludwig Trajder		- instalacje elektryczne

Upr. Bud. UAN/N/7210/28/90

Spis treści:

Część pierwsza: ogólno budowlana –					 str. 1/01-…/01

Strony tytułowe projektu		str. 1/01 – 2/01

Spis treści projektu		str. 3/01 – 4/01

Oświadczenie projektanta		str. 5/01

Uprawnienia projektantów		str. 6/01 – 7/01

Umowy na dostawę energii elektrycznej i ciepła	str. 8/01 – 30/01

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	str. 31/01 – 33/01

Rysunek części obiektu objętej adaptacją		str. 34/01

Ekspertyzy techniczne oraz p.poż.		str.35/01 – 52/01

Spis zawartości opracowania		str. 53/01

Część opisowa opracowania		str. 54/01 – 73/01

Część rysunkowa (ogólnobudowlana):

Rzut fragmentu poddasza stan istniejący		str. 74/01

Rzut fragmentu poddasza stan projektowany 	str. 75/01

Schemat więźby dachowej stan istniejący		str. 76/01

Schemat więźby dachowej stan projektowany	str. 77/01

Rzut fragmentu dachu stan istniejący		str. 78/01

Rzut fragmentu dachu stan projektowany		str. 79/01

Przekrój stan istniejący		str. 80/01

Przekrój stan projektowany		str. 81/01

Elewacje		str. 82/01 – 84/01

Cześć druga:Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania –	str. 1/02 – 17/02

Strona tytułowa opracowania		str. 1/02

Oświadczenie projektanta		str. 2/02

Uprawnienia projektantów		str. 3/02 – 6/02

Zawartość opracowania		str. 7/02

Część opisowa		str. 8/02 – 15/02

Rysunki:

Rzut poddasza – fragment – wewn. inst. c.o. 	str. 1/16/02

Aksonometria zasilenia poddasza – wewn. instal. c.o.	str. 2/17/02

Część trzecia: Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej

str. 1/06 – 17/06

Strona tytułowa		str. 1/06

Zawartość opracowania		str. 2/06

Oświadczenie projektanta		str. 3/06

Uprawnienia projektantów		str. 4/06 – 7/06

Część opisowa		str. 8/06 – 14/06

Rysunki

Schemat ideowy zasilania – tablica TG-5		str. 1/15/06

Schemat ideowy tablicy piętrowej poddasza T5/1	str. 2/16/06

Rzut poddasza – instalacje elektryczne		str. 3/17/06

PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADAPTACJI PODDASZA ZE ZMIANĄ UŻYTKOWANIA

ADRES: 	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, 
78-230 KARLINO, ul.  Szymanowskiego 17,17a;   działka nr 143,182,183; 
obręb ewidencyjny 320103_40004; 
Jednostka ewidencyjna m. Karlino; 
powiat Białogardzki

INWESTOR:       Gmina Karlino, ul. Jana Pawła II 6, 
                                           78-230 Karlino

PODSTAWA OPRACOWANIA:     -  Projekt adaptacji poddasza oraz projekt         budowlano-wykonawczy wykonane przez biuro: „ MIASTOPROJEKT”  ze Szczecina,

- decyzja  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
GP 7331/II/07/04

PROJEKTOWAŁ:

Inż. Walenty Kallaur				- architektura i konstrukcja

upr. bud. AN/8346/73/87

SPRAWDZAŁ:

techn. Marian Kozera				- architektura i konstrukcje

upr .bud. 1359/60

W skład projektu wchodzą:

I. Opis stanu technicznego budynku.

II. Część opisowa projektu zagospodarowania działki.

III. Część opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego.

IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

V. Cześć rysunkowa.

I. Opis stanu technicznego budynku

1.Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z częściowo użytkowym poddaszem i podpiwniczeniem. Dach wysoki, dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Funkcja budynku: budynek administracyjny.

2. Forma architektoniczna.

Budynek wolno stojący, dwukondygnacyjny, z poddaszem częściowo użytkowym, z podpiwniczeniem. Stanowi samodzielną całość pod względem konstrukcyjnym i architektonicznym. Budynek po renowacji zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej, przedstawia znaczną wartość architektoniczna ze względu na okazałość i jakość detali architektonicznych.

3. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe i ich stan techniczny

3.1. Układ konstrukcyjny i zastosowane schematy konstrukcyjne.

Układ konstrukcyjny stanowią: ławy fundamentowe żelbetowe, ściany nośne w układzie mieszanym z cegły ceramicznej pełnej; strop nad piętrem drewniany, ze ślepym pułapem i belkami drewnianymi, strop nad parterem masywny oraz częściowo odcinkowy na belkach stalowych, strop nad piwnicą odcinkowy ceglany, na belkach stalowych oraz częściowo w formie sklepień łukowo – krzyżowych; dach wielospadowy o ustroju płatwiowo-kleszczowym z wiązarami dwuspadkowymi, dwustolcowy z zastrzałami.

3.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.

- ławy fundamentowe – Ich stan techniczny nie jest możliwy do określenia fizycznie, jednakże po oględzinach ogólnych budynek nie wykazuje cech (osiadań, pęknięć czy rys) charakterystycznych przy uszkodzeniu ław fundamentowych i nierównomiernym osiadaniu budynku – stan techniczny dobry.

- ściany fundamentowe – z cegły ceramicznej pełnej, istniejące, ich stan również nie jest możliwy do określenia w sposób fizyczny, jednakże tak samo jak w przypadku ław fundamentowych oględziny całego budynku nie widać cech, które mogły by świadczyć o ich niszczeniu – stan techniczny dobry.

- ściany nadziemia – murowane z cegły ceramicznej pełnej, istniejące – oględziny nie wykazały znaczących spękań, zarysowań czy też braków w ich konstrukcji. Wszelkie braki zostały naprawione podczas modernizacji obiektu Stan techniczny dobry.

- strop – nad piętrem drewniany, ze ślepym pułapem i belkami drewnianymi, strop nad parterem masywny oraz częściowo odcinkowy na belkach stalowych, strop nad piwnicą odcinkowy ceglany, na belkach stalowych oraz częściowo w formie sklepień łukowo – krzyżowych. Wszelkie ubytki oraz naprawy zostały dokonane podczas renowacji obiektu. Stan techniczny dobry.

- schody wewnętrzne – żelbetowe monolityczne z betonu zbrojonego. Konstrukcja schodów typu płytowego z ukrytymi belkami spocznikowymi, istniejące oględziny nie wykazały wad w konstrukcji schodów. Wszelkie ubytki oraz naprawy zostały dokonane podczas renowacji obiektu. Stan techniczny dobry.

- więźba dachowa – drewniana płatwiowo-kleszczowa, istniejąca, z wiązarami dwuspadkowymi, dwustolcowa z zastrzałami. Oparcie więźby na ściankach kolankowych z cegły ceramicznej pełnej. Podczas oględzin nie stwierdzono znaczącej korozji biologicznej więźby dachowej ani ubytków w jej konstrukcji. Stan techniczny dobry.

- ścianki działowe -  istniejące - z płyt gipsowo-
-kartonowych, murowane z bloczków gazobetonowych na zaprawie cem.-wap. oraz z cegły kratówki. Stan dobry  nie budzący żadnych zastrzeżeń

3.3. Wykończenie wewnętrzne

- tynki wewnętrzne na ścianach i sufitach cem.- wap. kat. III zabezpieczające przed kondensacją pary i wzrostem pleśni, istniejące, po renowacji obiektu są w stanie idealnym.

- posadzki – wylewki cementowo lastrykowe wykończone marmoleum, glazura oraz wykładziny dywanowe. Po renowacji obiektu w stanie idealnym.

- stolarka okienna – z PCV, istniejąca. Stan techniczny bardzo dobry. Stolarka była wymieniana przy modernizacji budynku.

- stolarka drzwiowa – istniejąca -  drewniana i z PCV; stan stolarki drzwiowej, bardzo dobry,

3.6. Wykończenie zewnętrzne

- elewacja wykonana z wyprawy elewacyjnej, białej oraz składa się z zewnętrznej warstwy muru z cegły ceramicznej pełnej , istniejąca, odrestaurowana podczas renowacji budynku, stan techniczny i estetyczny bardzo dobry.

- dach kryty dachówką ceramiczną karpiówka podwójną w koronkę, istniejący, po renowacji, w stanie idealnym,

- obróbki blacharskie z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe stalowe, istniejące, stan techniczny dobry

- schody zewnętrzne oraz podesty wyłożone płytkami ceramicznymi, mrozoodpornymi, trudnościeralnymi, istniejące. Wykonane podczas renowacji szkoły, stan techniczny i estetyczny bardzo dobry.

4. Wyposażenie instalacyjne.

Budynek wyposażony w instalacje:

- wodną

- kanalizacji sanitarnej

- elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych

- wentylacji grawitacyjnej

- wentylacji mechanicznej

- centralnego ogrzewania

- ogrzewanie: zewnętrzne zaopatrywane z MEC.

Instalacja C.O. była wymieniana podczas  renowacji bydunku. Jej stan techniczny nie budzi znaczących zastrzeżeń. Instalacja elektryczna, wentylacyjna oraz wod.-kan. (sanitarna) była wymieniana podczas  renowacji budynku. Jej stan techniczny nie budzi znaczących zastrzeżeń

Opracował:

Inż. Walenty Kallaur, 76-100 Sławno,

ul. Chopina 20

Upr. Nr AN/8346/731/87

II. CZĘŚĆ OPISOWA DO PORJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

- Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji poddasza wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania z nieużytkowego na użytkowe. Budynek mieści się w Karlinie przy ulicy Szymanowskiego 17,17a.

- Istniejący stan zagospodarowania działki.

Przedmiotowa działka znajduje się w Karlinie, przy ulicy Szymanowskiego 17,17a. Od strony południowej działka graniczy z ulicą Wigury. Istniejący wjazd na działkę prowadzi od strony zarówno północnej (ul. Szymanowskiego) jak i południowej (ul. Wigury). Na działce usytuowany jest budynek administracyjny, dwa parkingi wyłożone brukiem oraz drogi komunikacji pieszych – chodniki. Do przedmiotowego budynku doprowadzone są media: wodno-kanalizacyjne, energia elektryczna gaz oraz instalacja cieplna z Zakładu Energetyki Cieplnej. Od strony północnej działki znajduje się nawierzchnia utwardzona oraz zamykany placyk w celu ustawienia kontenerów zamykanych na odpady stałe.

- Projektowane zagospodarowanie działki.

Nie projektuje się zmian w zagospodarowaniu działki.

- Zestawienie powierzchni.

- powierzchnia działki					1591m2

- powierzchnia zabudowy budynku			551,01m2

- powierzchnia użytkowa pomieszczeń razem	1464,24m2

- Warunki wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Budynek podlega nadzorowi konserwatora zabytków. Planowane zmiany wymagają uzgodnień z konserwatorem zabytków.

- Warunki wynikające z ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na stan środowiska przyrodniczego.

Opracował: inż. Walenty Kallaur

III. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
GP 7331/II/07/04.

- Projekt adaptacji poddasza oraz projekt         budowlano-wykonawczy wykonane przez biuro: „ MIASTOPROJEKT”  ze Szczecina.

- Ekspertyza techniczna nr CI-KM/56/2007-09-02.

- Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr WZ-5595/100/07 z dnia 20 lipca 2007 roku.

- Postanowienie Kierownika Delegatury w Koszalinie z op. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie nr ZN-K-4420/91-1/AF/2007 z dnia 11 lipca 2007roku.

1.Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego.

Projekt obejmuje adaptację nieużytkowego poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynku administracyjnym znajdującym się w Karlinie przy ulicy Szymanowskiego 17,17a nr dz. 143,182,183.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym z częściowo użytkowym poddaszem, podpiwniczonym. 
Budynek spełnia funkcję administracyjną Gminy Karlino. Przewiduje się ocieplenie połaci dachowych oraz części ścian, zaadoptowanie otwartej przestrzeni nieużytkowanego poddasza na dwuczęściową sale ekspozycyjną Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Karlińskiej, drugiej mniejszej sali ekspozycyjnej oraz pomieszczenia gospodarczego. Planuje się także wykonanie schodów na istniejącą wieżę i stworzenie na jej górze wirtualnego obrazu miasta Karlina w czterech porach roku, w każdej w przyspieszonym obrazie drogi słońca na horyzoncie miasta.

Realizacja nie stwarza zagrożenia dla użytkowników i otoczenia. Należy ją przeprowadzić zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami p.poż., BHP, mając na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót wymienionych w art. 21a ust. 2 Prawa budowlanego.

Dane liczbowe ogólne:

- powierzchnia użytkowa poddasza				141,44 m2

- kubatura								559,92 m3

Zestawienie powierzchni pomieszczeń:

Pomieszczenia zawarte w opracowaniu;

- sala ekspozycyjna	110,62m2

- sala ekspozycyjna	13,90m2

- pomieszczenie gospodarcze	12,97m2

- sala „wirtualnego miasta”				3,5m2

razem                         			 141,44 m2

2. Forma architektoniczna.

Budynek wolno stojący, trzykondygnacyjny, z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczonym. Stanowi samodzielną całość pod względem konstrukcyjnym. Przykryty dachem wielospadowym, o różnym kącie nachylenia dachu. Posiada wiele detali architektonicznych.

3. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe

3.1. Układ konstrukcyjny i zastosowane schematy konstrukcyjne (stan istniejący).

Układ konstrukcyjny stanowią: ściany nośne z cegły ceramicznej pełnej w układzie mieszanym, strop nad piętrem drewniany, ze ślepym pułapem i belkami drewnianymi o wymiarach 20x26cm w rozstawie co 90cm. Strop nad parterem masywny oraz częściowo odcinkowy ceglany, na belkach stalowych, strop nad piwnicą masywny, częściowo odcinkowy, częściowo w postaci sklepień krzyżowo-łukowych. Dach wielospadowy o ustroju płatwiowo-kleszczowym z wykuszami. Występują wiązary dwuspadkowe, dwustolcowe z zastrzałami.

3.2. kategoria geotechniczna.

Bez zmian.

3.3. Warunki geodezyjne i sposób posadowienia.

Bez zmian.

3.4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe (stan istniejący).

- ławy fundamentowe – istniejące,

- ściany fundamentowe – z cegły ceramicznej pełnej, istniejące,

- ściany nadziemia – murowane z cegły ceramicznej pełnej, istniejące,

- strop nad piętrem drewniany, ze ślepym pułapem i belkami drewnianymi o wymiarach 20x26cm w rozstawie co 90cm, istniejący.

- strop nad parterem masywny oraz częściowo odcinkowy na belkach stalowych, istniejący;

- strop nad piwnicą odcinkowy, ceglany, na belkach stalowych oraz częściowo w formie sklepień łukowo-krzyżowych, istniejący;

- schody wewnętrzne – żelbetowe monolityczne z betonu zbrojonego obłożonego płytami kamiennymi w wyższej części budynku drewniane, istniejące.

- więźba dachowa – drewniana płatwiowo-kleszczowa, z wiązarów dwuspadkowych, dwustolcowych z zastrzałami, oparcie więźby dachowej na ściankach kolankowych, istniejąca. Krokwie o wymiarach 12x15,5-16,5cm; belki stropowe o wymiarach 20x26cm; płatwie o wymiarach 17,5x17,5cm; słupy o wymiarach 16x14,5cm; krokwie narożne o wymiarach 15,5x21cm.

3.5. Wykończenie wewnętrzne (istniejące).

- ścianki działowe -  istniejące - z płyt gipsowo-kartonowych, murowane z bloczków gazobetonowych na zaprawie cem.-wap. oraz z cegły ceramicznej pełnej, istniejące; projektowane z z płyt GKF ocieplonych wełną mineralną na stelarzu stalowym.

- tynki wewnętrzne projektowane na ścianach i sufitach cem.- wap. kat. III zabezpieczające przed kondensacją pary i wzrostem pleśni

- posadzki – istniejące w stanie rozkładu częściowo uzupełnione płytami OSB, projektowane z mas żywicznych (Marmolem) na wylewkach samopoziomujących wg technologii producenta.

- stolarka okienna – z PCV

- stolarka drzwiowa – istniejąca -  drewniana; projektowana starka drzwiowa drewniana.

3.6. Wykończenie zewnętrzne (istniejące).

- elewacja  z cegły ceramicznej pełnej, istniejąca,

- dach kryty dachówką ceramiczną, istniejący,

- obróbki blacharskie z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe ze stali, istniejące,

- schody zewnętrzne oraz podesty wyłożone płytkami ceramicznymi, mrozoodpornymi, trudnościeralnymi, istniejące.

4. Wyposażenie instalacyjne (istniejące).

Budynek wyposażony w instalacje:

- wodną

- kanalizacji sanitarnej

- elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych

- wentylacji grawitacyjnej

- centralnego ogrzewania

- ogrzewanie: zewnętrzne zaopatrywane z MEC.

5. Realizacja.

5.1. PODZIAŁ NA POMIESZCZENIA:

Projektuje się podział pomieszczenia strychowego, obecnie nieużytkowanego, na trzy pomieszczenia (dwie sale ekspozycyjne, pomieszczenie gospodarcze i dodatkowo wieżyczkę ze stworzoną salą „wirtualnego miasta”).

5.2. ŚCIANY ORAZ SUFITY:

Projektuje się ocieplenie połaci dachowych oraz ścianek kolankowych wełną szklaną grubości 20cm oraz wykończenie ich powierzchni wewnętrznych dwoma warstwami płyt GKF (ognioodpornymi) wg wskazań w ekspertyzie p.poż. Ścianki działowe wykonane również z płyt GKF wewnątrz wypełnione 10cm warstwą wełny szklanej; wykończenie gładziami podkładowymi gipsowymi oraz tynkami wewnętrznymi w kolorze białym. Ściany wewnętrzne wieżyczki również ocieplone jak połacie dachowe oraz wykończone płytami GKF, gładzią gipsową oraz tynkiem wewnętrznym białym. Imitację symetrycznego łuku do łuku tworzonego przez komin w wejściu do drugiej części sali ekspozycyjnej wykonać można w dwojaki sposób: pierwszy – tworząc go z konstrukcji stalowej i płyt GKF imitując konstrukcję z cegieł malując ich wzór na wykonanej ściance. Drugi sposób to wykonanie całej ścianki z bloczków gazobetonowych grubości 12cm oraz imitacja cegieł tworzących konstrukcję łuku wykonana na bloczkach.

5.3. STOLARKA OKIENNA ORAZ DRZWIOWA:

Projektuje się stolarkę okienną w postaci okien połaciowych drewnianych, zamontowanych na konstrukcji z wymianów krokwiowych o wymiarach 12x16cm. Zakrycie istniejących okien w lukarnach w celu uzyskania gładkich wewnętrznych powierzchni połaci dachowych. Stolarkę drzwiową projektuje się  drewnianą.

5.4. PODŁOGI I POSADZKI:

Przewiduje się uzupełnienie braków w wypełnieniu podłogi stropu pod projektowanymi pomieszczeniami w celu uzyskania jednolitego stropu pod względem izolacyjnym oraz ukrycie istniejącej oraz projektowanej infrastruktury instalacji. Warstwę konstrukcyjną podłogi poddasz stanowić ma płyta OSB zamocowana na gwoździe do belek stropu. Warstwę posadzki stanowić na podlewka wyrównująca oraz warstwa z marmoleum (wykonane zgodnie z wytycznymi producenta).

5.5. SALA „WIRTUALNEGO MIASTA”:

Sala „wirtualnego miasta” ma być wiernym odwzorowaniem wieży widokowej, która powstała by przy wykonaniu na jej poziomie okien na wszystkie osiem stron miasta. Zamiast okien zamontowane zostaną monitory plazmowe 42’’ z wbudowanymi dyskami wewnętrznymi, na których nagrany ma zostać film przedstawiający drogę słońca przez dni poszczególnych pór roku na miastem Karlinem.

6. Uwagi końcowe.

- wszelkie prace wykonawcze prowadzić z wyjątkową ostrożnością

- przed przystąpieniem do robót budowlanych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją budowlaną, uzgodnieniami i załącznikami do uzgodnień

- prace budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, materiały dobierać zgodnie z kryterium jakości dopuszczenia do użytkowania decyzją ITB,

- materiały zamienne lub inne zmiany względem projektu należy konsultować w ramach nadzoru autorskiego

- dokumentacja projektowa lub jej elementy składowe są chronione przepisami ustawy o prawie autorskim.

Opracował:

Inż. Walenty Kallaur

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY
 ZDROWIA

PROJEKT ADAPTACJI PODDASZA ZE ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA

ADRES: 	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, 
78-230 KARLINO, ul.  Szymanowskiego 17,17a;   działka nr 143,182,183; 
obręb ewidencyjny 320103_40004; 
Jednostka ewidencyjna m. Karlino; 
powiat Białogardzki

INWESTOR:       Gmina Karlino, ul. Jana Pawła II 6, 
                                           78-230 Karlino

PROJEKTANCI:

Inż. Walenty Kallaur				- architektura i konstrukcja

upr. bud. AN/8346/73/87

techn. Marian Kozera				- architektura i konstrukcje

upr .bud. 1359/60

INFORAMCJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Do projektu adaptacji poddasza ze zmianą sposobu użytkowania.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegającej na adaptacji poddasz ze zmianą sposobu użytkowania mieszczącego się w budynku administracji Gminy Karlino przy ulicy Szymanowskiego nr 17,17a w Karlinie.

  - Podstawa opracowania

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowi ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401)

- ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 (Dz. U. z 2000r. nr 106 z późniejszymi zmianami)

- projekt przebudowy części przyziemia (stołówki wraz zapleczem kuchennym) Szkoły Podstawowej w Karlinie, przy ul. Traugutta 2, dz. Nr 162/3

- podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 do celów projektowych

- obowiązujące normy i normatywy

  - Charakterystyka projektowanej budowy

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z częściowo użytkowym poddaszem i podpiwniczeniem. Dach wysoki, dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Funkcja budynku: budynek administracyjny. Budynek znajdujący się w Karlinie przy ulicy Szymanowskiego 17,17a nr dz. 143,182,183. Przewiduje się ocieplenie połaci dachowych oraz części ścian, zaadoptowanie otwartej przestrzeni nieużytkowanego poddasza na dwuczęściową sale ekspozycyjną Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Karlińskiej oraz dwóch pomieszczeń biurowych. Planuje się także wykonanie schodów na istniejącą wieżę i stworzenie na jej górze wirtualnego obrazu miasta Karlina w czterech porach roku, w każdej w przyspieszonym obrazie drogi słońca na horyzoncie miasta.

Realizacja nie stwarza zagrożenia dla użytkowników i otoczenia. Należy ją przeprowadzić zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami p.poż., BHP, mając na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót wymienionych w art. 21a ust. 2 Prawa budowlanego.

  - Dane do umieszczenia w ogłoszeniu

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych przy budynku – kwiecień 2009r., przewidywany termin zakończenia robót – sierpień 2009r.

Maksymalna liczba pracowników zatrudnionych jednocześnie na budowie nie powinna przekroczyć 10 osób.

Zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego do obowiązków kierownika budowy należy sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Plan BIOZ wykonać w zakresie i formie zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 (Dz. U. nr 120, poz.126).

- Zakres i kolejność realizacji robót dla całego   zamierzenia budowlanego

  - Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy

Zakres: ogrodzenie, oświetlenie i oznakowanie placu budowy, pomieszczenia higieniczno – sanitarne dla pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z zaznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych, stref magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, jak również urządzenie placu pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

  - Roboty budowlano – montażowe

Realizację należy prowadzić w następującej kolejności:

- uzupełnienie wypełnienia stropu pod planowanymi pomieszczeniami strychowymi

- montaż projektowanych instalacji,

-wstawienie projektowanych okien połaciowych,

- wykonanie nowej podłogi z płyt OSB,

-oczyszczenie ścian z cegły ceramicznej pełnej,

- ocieplenie połaci dachowych wełną mineralną

- wykonanie sufitów podwieszanych pod kleszczami,

- obicie ocieplonych połaci dachowych dwoma warstwami płyt ognioodpornych GKF,

- obicie elementów więźby dachowej płytami GKF,

- wykonanie schodów wieżyczki,

- wykonanie nowej podłogi drewnianej na wieżyczce,

- montaż konstrukcji pod monitory na wieżyczce,

- obicie ścian na wieżyczce płytami GKF,

- montaż ścianek działowych oraz kolankowych,

- wykonanie posadzek,

- montaż stolarki drzwiowej

- roboty wykończeniowe

Wszelkie prace budowlano – instalacyjne będą prowadzone pod stałym nadzorem osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz pod stałym nadzorem projektantów.

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie     bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi – brak.

4. Zagrożenia podczas realizacji robót budowlano – instalacyjnych

- roboty budowlano – montażowe (prace na wysokości)

- porażeniowe

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników i zapobieganie niebezpieczeństwom

- zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego do obowiązków kierownika budowy należy sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

- plan BIOZ wykonać w zakresie i formie zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. nr 13020, poz. 1126)

- wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod stałym nadzorem osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

- przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano – montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie pracowników objętych planem BIOZ

- przed dopuszczeniem pracowników do robót na budowie należy zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (kaski, rękawice ochronne, okulary) i z uwzględnieniem niebezpieczeństwa wystąpienia: urazów mechanicznych, porażeń prądem, oparzeń, zatruć, promieniowania wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników zagrożeń związanych z wykonywaną pracą

- stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (osłony, bariery). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty

- pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano – instalacyjnych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac oraz kolejnością ich wykonywania

- przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak: oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi oraz sprzętu

- w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa prowadzenia robót budowlanych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne

- codziennie podczas trwania robót należy przeprowadzić dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące oraz mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń

- przy prowadzeniu robót budowlanych należy uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Podczas śniegu, deszczu i silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na dachach, ścianach i innych wysokich konstrukcjach

- wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4,0 m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. Przy pracach na wysokości mogą być zatrudnieni jedynie pracownicy zbadani przez lekarza, który wystawia świadectwo uprawniające pracownika do pracy na wysokości

- należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresu najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń p.poż.

- na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (np. gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze)

- należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację, dojazd dla wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i dojazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać do celów składowania. Muszą być stale dostępne.

6. Dziennik budowy i tablica informacyjna

- Dziennik budowy będzie przechowywany w sposób zapobiegający jego uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu

- na widocznym miejscu od strony drogi będzie umieszczona tablica informacyjna zawierająca dane dotyczące budowy w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2005 (Dz. U. nr 108, poz. 953).

Opracował: inż. Walenty Kallaur

Projekty instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania wg osobnych opracowań.

IV. Część rysunkowa