SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1

ROBOTY ZIEMNE

Spis treści ST-1

1.	WSTĘP	18

1.1.	Przedmiot ST-1	18

1.2.	Zakres stosowania ST-1	18

2.	PODSTAWOWE WYMAGANIA I PRZEPISY ZWIĄZANE	18

3.	WYKONANIE ROBÓT	18

4. PODSTAWOWE PARAMETRY PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO.	19

5. Wykonanie wykopu pod przyłącze cieplne.	19

5.1. Wykopy.	19

5.2. Podsypka.	20

5.3.	Obsypka .	20

5.4. Zasypanie wykopu.	20

5.5. Odtworzenie terenu.	20

6.	SPRZĘT	20

7.	TRANSPORT	21

8.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	21

9.	OBMIAR ROBÓT	21

10.	ODBIÓR ROBÓT	21

# 1.	WSTĘP

### 1.1.	Przedmiot ST-1

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-1 są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru prac związanych z wykonaniem robót ziemnych, pod wykonanie budowy przyłącza cieplnego w zakresie realizacji zadania " Budowa przyłącza ciepłowniczego niskich parametrów z rur preizolowanych 2xD114/200 mm od kotłowni przy ul. Pełki do projektowanego budynku wielorodzinnego TBS na dz. nr 33/25 w Karlinie ".

### 1.2.	Zakres stosowania ST-1

Specyfikacja Techniczna ST-1 jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z  Zakładowym Planem Rozwoju i Modernizacji Systemu Cieplnego EC Spółka z o.o. w Karlinie.

Niniejsza specyfikacja stanowi uzupełnienie Projektu Budowlanego.

# 2.	PODSTAWOWE WYMAGANIA I PRZEPISY ZWIĄZANE

UWAGA - dostarczone urządzenia, materiały, armatura węzłów powinny być zgodne  
z następującymi normami:

PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-86/B-02480Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-B-02479:1998Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne

PN-B-02481:1998Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-B-10736:1999Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 13331-1:2003Systemy obudów do wykopów - Część 1: Dane wyrobów

PN-EN 13331-1:2004Obudowy ścian wykopów. Część 1: Opisy techniczne wyrobów

PN-EN 13331-2:2003Systemy obudów do wykopów - Część 2: Ocena na podstawie obliczeń lub badań

PN-EN 13331-2:2005Obudowy ścian wykopów. Część 2: Ocena na podstawie obliczeń lub badań

PN - 92 / B - 10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

# WYKONANIE ROBÓT

  - Podstawą wykonania budowy przyłącza cieplnego jest Projekt Budowlany, wykonany przez  Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "Rahmad" Janusz Czerepaniak z siedzibą w Koszalinie przy Placu Kilińskiego 9/12.

  - Wykonawca zobowiązany jest stosować się ściśle do przedmiotowego Projektu Budowlanego wraz z zawartymi w nim Warunkami technicznymi Nr 2/2010 z dn. 26-03-2010 r., uzgodnieniami oraz zaleceń Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektor Nadzoru wydaje na piśmie.

  - Wykop należy wykonać po projektowanej trasie, po uprzednim wytyczeniu przez uprawnionego geodetę. Za wykonanie wykopu bez uprzedniego wytyczenia lub wykonanie wykopu niezgodnego z wytyczona trasą, odpowiedzialność i konsekwencje finansowe oraz prawne obciążają wykonawcę.

  - Wykonawca obowiązany jest do stosowania sprzętu odpowiedniego do zakresu i rodzaju prac ziemnych.

  - Trasa przyłącza co. została tak zaprojektowana aby roboty ziemne, maksymalnie nie kolidowały z robotami drogowymi..

  - W rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym Wykonawca powinien zachować szczególną ostrożność, a uzasadnionych przypadkach roboty wykonać ręcznie.

  - W przypadku uszkodzenia innego uzbrojenia podziemnego Wykonawca powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, stosowne służby a miejsce uszkodzenia zabezpieczyć.

# 4. PODSTAWOWE PARAMETRY PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO.

| Lp | Wyszczególnienie |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica przyłącza co. | 2xDn114,3/200 mm |
| 2 | Rodzaj materiału | Rura stalowa St37, |
| 3 | Izolacja | Pianka PUR |
| 4 | Płaszcz rury | HDPE |
| 4 | Temperatura pracy - maksymalna | 120 O C ( okresowo do 150 O C ) |
| 5 | Całkowita długość przyłącza | ca’ 928,37 mb |
| 6 | Zmiana kierunku | Kolana preizolowane, |
| 7 | Sposób łączenia | Spawanie gazowe |
| 8 | Izolacja złącz | Mufy termokurczliwe HDPE |

# 5. Wykonanie wykopu pod przyłącze cieplne.

### 5.1. Wykopy.

Roboty ziemne należy wykonać po uprzednim wytyczeniu trasy przyłącza cieplnego przez uprawnionego geodetę.

Na terenach zielonych warstwę humusu należy zebrać i odłożyć na odkład.

Podczas wykonywania wykopów w części parkowej należy dostosować sprzęt do istniejących warunków. Zaleca się wykonanie wykopów za pomocą minikoparki a w bezpośrednim sąsiedztwie drzew wykopy wykonać ręcznie.

W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności. Roboty te, aż do odkrycia uzbrojenia należy prowadzić ręcznie. W pozostałej części wykopu prowadzić roboty za pomocą sprzętu. Na miejscu pozostawić tylko grunt nadający się do ponownego wykorzystania, tj. zasypania wykopu. Wykopy prowadzić na głębokość zapewniającą prawidłowe ułożenie rur preizolowanych, zapewniających wykonanie podsypki, projektowane spadki. Podstawa wykonania wykopu jest rys. nr 2 i 6.

Szerokość dna wykopu powinna zapewnić prawidłowe ułożenie rur preizolowanych oraz zapewnić swobodny dostęp do wszystkich prac technologicznych ( spawanie, łączenie przewodów alarmowych, mufowanie ).

### 5.2. Podsypka.

Po wykonaniu wykopu, przed ułożeniem rur preizolowanych należy wykonać posypkę z pospółki o grubości nie mniejszej niż 10 cm. po zagęszczeniu. Podsypka powinna być wykonana na całej szerokości wykopu i powinna zapewnić przyleganie rur na całej ich długości.

### Obsypka .

Po wykonaniu robót technologicznych należy wykonane przyłącze cieplne obsypać pospółką do wysokości minimum 10 cm. nad górną powierzchnię rur po zagęszczeniu. Obsypanie rur należy wykonać na całej szerokości wykopu. Nad każdą z rur należy ułożyć taśmę ostrzegawczą.

UWAGA:

Głębokość ułożenia rur należy wykona ściśle z Projektem wykonawczym, a w szczególności    
z rysunkami nr 2 i 6 .

### 5.4. Zasypanie wykopu.

Po ułożeniu taśmy ostrzegawczej całość wykopu należy zasypać. Zasypanie należy wykonać warstwami umożliwiającymi prawidłowe zagęszczenie gruntu rodzimego. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 30 cm.

W górnej warstwie wykopu pozostawić miejsce na odłożony humus.

Uwaga:

1. Niedopuszczalne jest zasypanie wykopu większymi kamieniami pozostałym gruzem lub pozostałością po materiałach budowlanych takich jak : deski, kawałki szkła, pręty itp.

2. Pod ciągami pieszymi, oraz w pasie drogowym, wykop należy zasypać gruntami niewysadzinowymi-przepuszczalnymi, pozwalającymi uzyskać współczynnik zagęszczenia podłoża 1,0  przewidując całkowitą  wymianę gruntu.

### 5.5. Odtworzenie terenu.

Odłożony na odkład humus należy przemieścić do wykopu i zagęścić. W przypadku braku należy uzupełnić. Teren wyrównać i przygotować pod zasianie trawy.

Uwaga:

Nadmiar pozostawionego gruntu rodzimego należy wywieść z terenu budowy. Teren uporządkować.

# 6.	SPRZĘT

6.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.

6.2   Samochód samowyładowczy.

6.3  Samochód koparka kołowa podsiębierna.

6.4   Zagęszczarki.

6.5   Narzędzia ręczne.

# 7.	TRANSPORT

7.1  Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0.

7.2 Transport urobku należy wykonać samochodami samowyładowczymi o pojemności masowej nie większej niż 10t..

# 8.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0.

# 9.	OBMIAR ROBÓT

9.1 Obmiaru na Roboty objęte Umową nie stosuje się.

9.2   Ogólne zasady Obmiaru Robót podano w ST-0.

# 10.	ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0.

- Odbiór robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi projektowania, wykonania odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”, publikacja zalecana do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt wszystkie niezbędne pomiary
i sprawdzenia wykonanych Robót związanych z zagęszczeniem gruntu jak i odtworzeniem terenu.

- Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prób, pomiarów i inspekcji, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami i przepisami.