SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3

ROBOTY BUDOWLANE I TOWARZYSZĄCE

Spis treści ST-3

1.	WSTĘP	29

1.1.	Przedmiot ST-3	29

1.2.	Zakres stosowania ST-3	29

2.	PODSTAWOWE WYMAGANIA I PRZEPISY ZWIĄZANE	29

3.	WYKONANIE ROBÓT	29

4. Roboty budowlane.	30

5. Roboty towarzyszące.	30

5.1.	Ciągi piesze i jezdne.	30

5.2. Roboty towarzyszące.	30

6.	SPRZĘT	30

7.	TRANSPORT	30

8.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	31

9.	OBMIAR ROBÓT	31

10.	ODBIÓR ROBÓT	31

# 1.	WSTĘP

### 1.1.	Przedmiot ST-3

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-3 są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru prac związanych z wykonaniem budowy przyłącza ciepłowniczego w zakresie realizacji inwestycji 
 " Budowa przyłącza ciepłowniczego niskich parametrów z rur preizolowanych 2xD114/200 mm od kotłowni przy ul. Pełki do projektowanego budynku wielorodzinnego TBS na dz. nr 33/25 w Karlinie ".

### 1.2.	Zakres stosowania ST-3

Specyfikacja Techniczna ST-3 jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z  Zakładowym Planem Rozwoju i Modernizacji Systemu Cieplnego EC Spółka z o.o. w Karlinie.

Niniejsza specyfikacja stanowi uzupełnienie Projektu Budowlanego.

# 2.	PODSTAWOWE WYMAGANIA I PRZEPISY ZWIĄZANE

UWAGA - dostarczone urządzenia, materiały, armatura węzłów winne być zgodne  
z następującymi normami:

PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia

PN-EN 253 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości. 
PN-EN 448 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki. Zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości. 
PN-EN 488 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół stalowej armatury dla stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości. 
PN-EN 489 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości.

PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

# WYKONANIE ROBÓT

  - Podstawą wykonania budowy przyłącza cieplnego jest Projekt Budowlany, wykonany przez  Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "Rahmad" Janusz Czerepaniak z siedzibą w Koszalinie przy placu Kilińskiego 9/12.

  - Wykonawca zobowiązany jest stosować się ściśle do przedmiotowego Projektu Budowlanego wraz z zawartymi w nim Warunkami technicznymi Nr 2/2010 z dn. 26-03-2010 r., uzgodnieniami oraz zaleceń Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektor Nadzoru wydaje na piśmie.

  - Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie

  - Materiały wbudowane przez Wykonawcę, nie ujęte w PW powinny posiadać akceptację Inspektora Nadzoru na piśmie. Za wbudowanie materiałów przez Wykonawcę, nie zgodnych  
z PW, niniejszą specyfikacją lub nie posiadających stosownej akceptacji Inspektora nadzoru,  Wykonawca ponosi odpowiedzialność licząc się z nie otrzymaniem wynagrodzenia.

# 4. Roboty budowlane.

Na projektowanym przyłączu cieplnym nie przewiduje się wykonywanie robót budowlanych, oprócz zamurowania demontowanych kanałów tradycyjnych i przejść przez ściany w kotłowni gazowej przy ul. Pełki 6 i projektowanym budynku wielorodzinnym.

W przypadku odkrycia fragmentów fundamentów lub innych elementów pozostawionych budowli, należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru wykonać roboty umożliwiające ułożenie ciepłociągu zgodnie z projektem budowlanym.

# 5. Roboty towarzyszące.

### Ciągi piesze i jezdne.

Z uwagi na wykonanie robót wykopem otwartym przewiduje się demontaż istniejących nawierzchni utwardzonych ( polbruk ) a następnie po wykonaniu montażu sieci ich odtworzenie.

Na odcinku ulicy Moniuszki i Stromej nie przewiduje się odtworzenia nawierzchni utwardzonych z uwagi na na ich wymianę.

UWAGA:

Na odcinkach przyłącza przechodzące pod ciągami pieszymi i jezdnymi należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu, na grunty niewysadzinowe.

### 5.2. Roboty towarzyszące.

- Przed realizacją zadania Wykonawca obowiązany jest dokonać wytyczenia trasy projektowanego przyłącza. Tyczenie trasy winien wykonać uprawniony geodeta. Koszty tyczenia ponosi Wykonawca  i winien ująć je w wycenie zadania.

- Przed wykonaniem robót, Wykonawca winien zabezpieczyć teren budowy poprzez stosowne wygrodzenie. Koszt wygrodzenia terenu budowy Ponosi Wykonawca i winien uwzględnić je w wycenie robót.

- Tereny zielone po wykonaniu zadania należy przywrócić do stanu pierwotnego.

# 6.	SPRZĘT

6.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.

6.2   Samochód skrzyniowy.

6.3  Samochód dostawczy.

6.4   Zestaw do spawania gazowego

6.5   Elektronarzędzia

# 7.	TRANSPORT

7.1  Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0.

# 8.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0.

# 9.	OBMIAR ROBÓT

9.1 Obmiaru na Roboty objęte Umową nie stosuje się.

9.2   Ogólne zasady Obmiaru Robót podano w ST-0.

# 10.	ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0.

- Odbiór robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych”, publikacja zalecana do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.