SPECYFIKACJA TECHNICZNA                   WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY BUDOWLANE

| ZAMAWIAJĄCY | Gmina Karlino ul. Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino |
| --- | --- |
| PROJEKT | Adaptacja poddasza ze zmianą sposobu użytkowania. |
| OBIEKT | Budynek administracyjny Gminy Karlino, ul. Szymanowskiego 17,17a, 78-230 Karlino, dz. nr 183. |

Koszalin, wrzesień 2008 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych(ST):

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierające wspólne postanowienia dla przewidywanych robót budowlanych.

Realizacja zadania powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami m.in. „Prawo budowlane”, BHP; związanych z adaptacji poddasza w budynku administracyjnym Gminy Karlino mieszczącego się przy ul. Szymanowskiego 17,17am 78-230 Karlino.

Wszystkie  zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę nie mogą powodować pogorszenia właściwości użytkowania i trwałości budynku. Powyższe odstępstwa powinny być obustronnie uzgodnione i potwierdzone pisemnie przez obie strony. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim normom, posiadać decyzję o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie.

  - Dane ogólne

    - Inwestor – Gmina Karlino, ul. Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino.

    - Obiekt – Budynek Administracyjny Gminy Karlino.

    - Adres: 78-230 Karlino, ul. Szymanowskiego 17,17a.

    - Rodzaj opracowania - „Adaptacja poddasz wraz ze zmianą sposobu użytkowania”.

    - Charakterystyka obiektu.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z częściowo użytkowym poddaszem i podpiwniczeniem. Dach wysoki, dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Funkcja budynku: budynek administracyjny.

UWAGA

Stan techniczny konstrukcji budynku w modernizowanej części poddasza
budynku ocenia się na dobry.

Projekt nie narusza istniejącej konstrukcji.

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.4.

  - Zakres robót objętych ST

Zakres prac:

- ROBOTY TYNKARSKIE

  - wykonanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów oraz powierzchni wewnętrznych połaci dachowych.

- MONTAŻ  STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

  - wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej włącznie z ościeżnicami,

- ROBOTY MONTAŻOWE

  - Wykonanie ścianek działowych, kolankowych oraz sufitów i wewnętrznych płaszczyzn połaci dachowych z płyt GKF na stelarzu stalowym odpowiadającym wymaganiom norm Polskim lub aprobat technicznych,

  - Zabezpieczenie więźby dachowej płytami GKF oraz wełna szklaną.

# KŁADZENIE PODŁÓG

  - Uzupełnienie warstwy izolacyjnej stropu pod rzeczowym pomieszczeniem,

  - Wykonanie warstwy nośnej z płyt OSB,

  - Wykonanie posadzki z Marmolem,

# WYKONANIE SCHODÓW DREWNIANYCH

  - Wykonanie schodów drewnianych zabiegowych ze spocznikiem wewnątrz konstrukcji wieżyczki.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz ich zgodność ze specyfikacją (ST) i poleceniami Inspektora nadzoru.

wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i których pewną część wymieniono w pkt. 10 ST.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i  uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbędne do wykonania robót, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkością terenu pod realizację poszczególnych odcinków robót, Program Zapewnienia Jakości (PZJ).

1.4.3 Zgodność robót z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Przedmiarach  Robót, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w ST i przedmiarach robót uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przewidzianych normowo zabezpieczeń placu budowy przed dostępem osób postronnych (ogrodzenie oraz odpowiednie oznaczenie placu budowy).

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed ewentualnym zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, a także możliwością powstania pożaru,

- nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy wymienione w pkt 10 ST, na terenie placu budowy, na terenie bazy, oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i w przypadku jej uszkodzenia będzie odpowiadał za ich naprawę. W przypadku uszkodzenia mienia Gminy  lub mienia osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z ich usunięciem.

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” tzw. „planu BIOZ”. Plan ten należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt 10 ST.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i (jeśli zajdzie potrzeba) Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest dać znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

  - Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót.

| Dział | Grupa | Klasa | Kategoria | Nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.000000-7 |  |  |  | Roboty budowlane |
|  | 451.00000-8 |  |  | Przygotowanie terenu pod budowę |
|  |  |  | 45111.213-4 | Roboty w zakresie oczyszczania terenu |
|  |  |  | 45113.000-2 | Roboty na placu budowy |
|  | 452.00000-9 |  |  | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
|  |  | 4521.0000-2 |  | Roboty budowlane w zakresie budynków |
|  |  |  | 45262.100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowań |
|  |  |  | 45262.110-5 | Demontaż rusztowań |
|  |  |  | 45262.120-8 | Wznoszenie rusztowań |
|  |  |  | 45262.500-6 | Roboty murarskie |
|  |  |  | 45262.600-7 | Różne specjalne roboty budowlane |
|  |  |  | 45262.321-7 | Wyrównywanie podłóg |
|  |  | 4533.00000-4 |  | Tynkowanie |
|  |  | 4542.0000-7 |  | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie |
|  |  |  | 45421.000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej |
|  |  |  | 45421.100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów |
|  |  |  | 45421.130-4 | Instalowanie drewnianych framug i ram okiennych |
|  |  |  | 45421.131-1 | Instalowanie drewnianych framug |
|  |  |  | 45421.134-2 | Instalowanie drzwi drewnianych |
|  |  |  | 45421.142-1 | Instalowanie ścianek działowych |
|  |  |  | 4542.2100-2 | Stolarka drewniana |
|  |  | 4543.0000-0 |  | Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian |
|  |  |  | 4543.2120-1 | Instalowanie nawierzchni podłogowych |
|  |  |  | 4543.2210-9 | Wykładanie ścian |
|  |  | 4544.0000-3 |  | Roboty malarskie i szklarskie |
|  |  |  | 4544.2000-7 | Nakładanie powierzchni kryjących |
|  |  |  | 45262.700-8 | Przebudowa budynków |
|  |  |  | 25262.650-2 | Okładziny |
|  | 454.00000-1 |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
|  |  | 4541.0000-4 |  | Tynkowanie |
|  |  | 4542.0000-7 |  | Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie |
|  |  |  | 45421.000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej |
|  |  |  | 45211.100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów |
|  |  |  | 45421.134-2 | Instalowanie drzwi drewnianych |
|  |  | 4545.0000-6 |  | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |
|  |  |  | 45261100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowych |
|  |  |  | 45261410-1 | Izolowanie dachu |
|  |  |  | 45321000-3 | Izolacja cieplna |
|  |  |  | 45432111-5 | Kładzenie wykładzin elastycznych |

  - Określenia podstawowe

ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.

Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.

Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacją Techniczną.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury.

Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, odpowiednim dokumentem.

Plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robót.

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego zakończenia realizacji inwestycji.

Wymiana – wykonanie wszelkich czynności związanych bezpośrednio z przywróceniem remontowanemu obiektowi właściwego stanu tak pod względem tak pod względem użytkowym jak i technologicznym. Polega na rozebraniu, wykuciu, wbudowaniu, wmontowaniu, ułożeniu, itp. nowego elementu.

Uzupełnianie – wykonanie nowych elementów w miejsce brakujących lub uprzednio rozebranych podczas prac rozbiórkowych lub demontażu i wstawianiu nowych elementów.

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem murów z ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych lub komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową.

Ściana działowa – przegroda budowlana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze.

PZJ - Program Zapewnienia Jakości.

BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

BIOZ - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia.

- Materiały

2.1 Uwagi ogólne

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Remontowany obiekt budowlany musi spełniać wymagania określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także prawnie inne określone dokumenty.

2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu , gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Jeżeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez zamawiającego, muszą być w odpowiedni sposób zabezpieczone.

Kruszywa i inne materiały sypkie należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

Materiały betonowe i ceramiczne powinny być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do tego celu. Mogą być składowane w stosach do wysokości 1,5 m. Stosy powinny być ułożone prawidłowo i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. Składowanie należy prowadzić zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru będą niezwłocznie usunięte z placu budowy.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od  dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Przedmiarze robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisani dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w przedmiarze, który będzie zgodny z przepisami prawa.

Jeżeli wykonawca przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, musi powiadomić o swym zamiarze i uzyskać akceptacje przed użyciem sprzętu.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zastaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót.

Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają przedmiary robót.

Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robót w sposób zgodny ze specyfikacją i w sposób zapewniający bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Nie dopuszcza się do wykorzystania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska.

Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy bezwarunkowo stosować się do zaleceń i stosować tylko zalecany sprzęt.

- Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami i wskazówkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Elementy metalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju materiałów. Przewożone elementy należy zabezpieczyć przed spadaniem ze środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich.

- Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami ST , projektu organizacji robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zastaną, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.

Materiały i elementy użyte do robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji o ich doborze należy uwzględnić wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się:

- w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

- przygotowanie terenu,

- utrzymanie płynności ruchu publicznego,

- usunięcie  materiałów i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

5.1. TYNKI WEWNĘTRZNE

Przed rozpoczęciem tynkowania należy odpowiednio przygotować podłoże w zależności od stosowanego tynku.

Całość prac związanych z wykonaniem tynku wykonać zgodnie z instrukcją producenta materiałów systemowych.

Ponadto bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy rdzy i substancji tłustych. Podłoże betonowe pod tynk powinni być równe, lecz szorstkie.

5.2 ROBOTY PODŁOGOWE I POSADZKARSKIE

Montaż płyt OSB  wykonać na uprzednio wykonanym ruszcie z łat (rozstaw łat 40 cm)   i przez przymocowanie wkrętami do drewna.

Płaszczyzna podłogi nie podlega poziomowaniu a jedynie wyrównaniu podłoża umożliwiający prawidłowy  montaż płyt podłogowych. Wyrównanie podłoża wykonać podkładkami pod łaty wykonanymi z drewna twardego. Łączenie płyt podłogowych wykonać na styk. Szczeliny między stykami płyt podłogowych nie większe niż 3 mm.

Układanie posadzek z Marmolem:

Należy się upewnić, że podłoże jest suche, twarde i gładkie. Powierzchnia powinna być wyszlifowana i odkurzona. Jeśli konieczna jest izolacja przeciw wilgoci, należy zastosować dwie warstwy izolacji przeciwwilgociowej. Przed rozpoczęciem pracy należy przygotować plan instalacji. Materiały oraz pomieszczenie, w którym zostanie położona wykładzina powinny aklimatyzować się przynajmniej przez jedną noc w temperaturze nie niższej niż 17° C. Klejenie stanowi podstawę doskonale ułożonej podłogi. Wykładzinę należy kłaść na ciągle mokry klej i dokładnie docisnąć do podłoża, zwłaszcza na brzegach. Następnie przy pomocy walca należy walcować powierzchnię najpierw wszerz, a potem wzdłuż arkusza oraz usunąć nadmiar kleju. Po instalacji należy się upewnić, że pomieszczenie jest dobrze wietrzone. Świeżo ułożona podłoga nie powinna być używana do momentu całkowitego wyschnięcia kleju, co w normalnych warunkach trwa dwa dni. Po wyschnięciu kleju (z reguły następnego dnia), podłogę można zgrzewać przy użyciu sznurów. Zgrzewanie ma na celu uzyskanie efektu dekoracyjnego bądź idealnie higienicznej podłogi.

5.3. Impregnacja elementów drewnianych

Przed impregnacją starych elementów konstrukcji więźby należy najpierw oczyścić je z kurzu a części skorodowane  do zdrowego drewna. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć antykorozyjnie  przez odpowiednie nasączenie impregnatem.

5.4. Ocieplenie dachu i ścianek kolankowych

Do ocieplenia dachu stosować płyty z wełny mineralnej w postaci płyt miękkich o gęstości 35-45 kg/m3, w postaci płyt, filców, mat.

Wymagania:

- wilgotność wełny maks. 2% suchej masy,

- płyty powinny mieć na całej długości taka samą grubość, twardość i ściśliwość,

- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa,

- nasiąkliwość po 24h zanużenia nie większa niż 40% masy suchej,

Temperatura pomieszczenia w którym wykonuje się izolację nie powinna być niższa niż 5 stopni Celsjusza, do wykonania używać materiałów w stanie powietrzno-suchym, warstwy izolacyjne powinny być układane szczególnie starannie (szczelnie). Płyty wełny układać szczelnie na styk, powierzchnia przez nie tworzona powinna być bez ubytków i wyszczerbień. Warstwę izolacji przeciwwodnej ułożyć szczelnie z zakładami minimum 15cm. Płyty układa pomiędzy krokwiami lub innymi elementami konstrukcyjnymi, od wewnątrz pomieszczenia stosować paraizolację, Do mocowania płyt z wełny mineralnej oraz folii stosować ruszt stalowy z profili zimnogiętych z blachy stalowej o grubości 0,6mm ocynkowanej. Rodzaje i miejsce stosowania poszczególnych profili oraz sposób ich mocowania powinien być zgodny  z wytycznymi producenta.

5.5 Stolarka drzwiowa i okienna

Przy remoncie należy zastosować stolarkę drzwiową drewnianą. Wszystkie wymiary i kształty nowej stolarki winny być takie same jak stolarki dotychczasowej.

Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich

a) zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej;

b) dla dokonania ocen jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić:

- zgodność wymiarów,

- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana,

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć;

c) dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego konstrukcyjnych należy  porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie:

- jakości robót stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej,

- wilgotności drewna,

- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów,

- rozmieszczenie okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób,

- oszklenia,

- pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi.

- szczegółów

d) sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów okuć zgodne z normami na metody badań okien i drzwi.

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zawartość ładunków.

Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy przeprowadzić dokładne pomiary wszystkich istniejących otworów okiennych.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej w ościeżu.

- sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę drzwiową na podkładkach lub listwach.

- w zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.

- ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2mm na l m wysokości drzwi, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2mm przy długości przekątnej do l m, 3mm- do 2m, 4mm- powyżej 2m długości przekątnej.

- po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.

- drzwi powinny być mocowane w otworze na dyble, kołki rozporowe lub specjalne kotwy.

Przygotowanie ościeży.

a) Stolarka okienna i drzwiowa może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeżu bez węgarków

- Ościeża bezwęgarkowe, występujące w ścianach murowanych z bloczków z betonów komórkowych, cegły kratówki lub porothermu, powinny być tak wykonane, aby spełnione były wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem a ościeżnicą

- Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża

- Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych i drzwiowych dla różnych ścian podano w tablicy.

Tablica 1

| Rodzaj ściany i sposób wykonania ościeża | Odchyłki [mm] | Dopuszczalna różnica długości przekątnych [mm] |
| --- | --- | --- |
|  | szerokość | wysokość |  |
| Prefabrykowane ściany wielowymiarowe, wyprawy pocienione | +7 -3 | ±3 | 10 |
| Prefabrykowane ściany pasmowe, wyprawy pocienione | ±6 | ±4 | nie sprawdza się |
| Ściany murowane, wyprawa tynkowa | +10 | +10 | 10 |

Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki drzwiowej.

-	Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabl.

Tablica 2

| Wymiary zewnętrzne stolarki [cm] | Liczba punktów zamocowania | Rozmieszczenie punktów zamocowania |
| --- | --- | --- |
| wysokość | szerokość |  | W nadprożu i progu | Na stojakach |
| do 150 | do 150 | 4 | nie mocuje się | Każdy stojak w 2 punktach w odległości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35 cm od progu |
|  | 150 – 200 | 6 | po 1 punkcie w nadprożu i progu w szerokości ½ okna |  |
|  | powyżej 200 | 8 | po 2 punkty w nadprożu i progu, rozmieszczone symetrycznie w odległościach od pionowej krawędzi ościeża, równej 1/3 szerokości okna |  |
| powyżej 150 | do 150 | 4 | nie mocuje się | Każdy stojak w 3 punktach: - w odległości 33 cm od nadproża - w ½ wysokości - w odległości 33 cm od dolnej części okien |
|  | 150 – 200 | 8 | po 1 punkcie w nadprożu i progu w szerokości ½ okna |  |
|  | powyżej 200 | 10 | po 2 punkty w nadprożu i progu, rozmieszczone symetrycznie w odległościach od pionowych krawędzi ościeża, równych 1/3 szerokości okna |  |

Przy wbudowywaniu drzwi w zestawach pasmowych punkty łączenia ościeżnic sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać w sposób podany w tabl. 2,a płaszczyznę połączenia ościeżnic traktować jak krawędź ościeża. Zestawione stojaki ościeżnic należy połączyć za pomocą wkrętów do drewna.

    - Kontrola jakości robót

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z przedmiarem robót, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a)	część ogólną opisującą
-     organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- bezpieczeństwo i higienę pracy,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia budowlane

b)	część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,

- zasady i sposób gospodarowania odpadami

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm i przepisów.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt 10 ST. W szczególności materiały posiadające:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniana zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a, i które spełniają wymogi ST,

- wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie  wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie  uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane.

Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich

a) zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej;

b) dla dokonania ocen jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić:

- zgodność wymiarów,

- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana,

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć;

c) do stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi: w opracowaniu i w normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej – w dokumentacji technicznej (stwierdzenie zgodności wymiarowej powinno uwzględniać dopuszczalne odchyłki podane w tabl.

Dopuszczalne wymiary luzów i odchyłek w stykach elementów stolarskich

| Miejsce luzów | Wartość luzu i odchyłek [mm] |
| --- | --- |
|  | Okien i drzwi balkonowych, naświetli, okien przewiewnych | drzwi | wrót |
|  |  | płytowych | klepkowych | deskowych | klepkowych | deskowych |
| Luzy | Między skrzydłami | +2 | +2 | +2 | +2 | 10±4 | 10±4 |
|  | Między skrzydłami a ościeżnicą | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | 5 |

Odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej [mm].

| Wymiary tolerowane | Okien i drzwi balkonowych, naświetli | drzwi | Skrzydeł z listew | wrót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | płytowych | klepkowych | deskowych |  | klepkowych | Klepkowych ocieplanych | deskowych |
| Wymiar zewnętrzny ościeżnicy lub krosna | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |  | ±5 | ±5 | ±5 |
| Ościeżnica lub krosno w świetle | Do 1 m | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | - | - | - | - |
|  | Powyżej 1 m | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | - | ±8 | ±6 | ±6 |
| Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy mierzona w świetle | Do 1 m | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | Powyżej 1m | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Skrzydło we wrębie | Szerokość do 1 m | - | ±1 | ±2 | ±2 | ±8 | - | - | - |
|  | Powyżej 1 m | - | ±2 | ±3 | ±3 | - | ±6 | ±4 | ±8 |
|  | Wysokość powyżej 1 m | - | ±2 | ±5 | ±5 | ±10 | +10 -5 | +10 -5 | ±8 |
| Różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie o wymiarach | Do 1 m | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1 do 2 m | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - |
|  | Powyżej 2 m | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| Przekroje elementów | Szer. do 50mm | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±3 | ±2 | ±2 | ±2 |
|  | Powyż. 50mm | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |  | ±3 | ±3 | ±3 |
|  | Gr. Do 40mm | ±1 | ±1 | ±1 | ±2 | ±3 | ±2 | ±2 | ±2 |
|  | Powyż. 40mm | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 |  | ±2 | ±2 | ±3 |
| Grubość skrzydła | - | ±1 | ±2 | ±2 | ±3 | ±2 | ±2 | ±2 |

d) dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać wyniki oględzin:

- drewna - wymaganiami podanymi w tabl.

Dopuszczalne występowanie wad w elementach i zespołach okiennych i ościeżnic drzwi wewnętrznych.

| Nazwa wady drewna | Ramiaki skrzydeł, listwy, opaski | Ślemiona i słupki | Krosna i klepki | Ościeżnice | Szczebliny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sęki zdrowe zrośnięte | Dopuszcza się bez ograniczeń sęki o średnicy nie przekraczającej 10 mm nie wchodzące na krawędź przylgi oraz na złącza; na każdej płaszczyźnie elementu liczba sęków nie powinna przekraczać 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niż 2 szt., przy czym łączna średnica obwodu sęków nie powinna przekraczać połowy grubości elementu | Dopuszczalne o średnicy do 6 mm |
|  | Skrzydlate | Niedopuszczalne | Dopuszczalne od strony muru o długości równej szerokości elementu i głębokości równej 1/3 grubości elementu | Niedopuszczalne |
|  | Okrągłe i owalne | Dopuszczalne o średnicy nie przekraczającej połowy grubości elementu |  |
|  | Podłużne | Dopuszczalne o mniejszej średnicy nie przekraczającej połowy grubości elementu oraz długości nie przekraczającej: |  |
|  |  | ½ szerokości elementu | grubości elementu | Grubości elementu, a od strony muru – długości równej szerokości elementu |  |
| Pęknięcia na płaszczyźnie | Dopuszczalne o szerokości 1 mm i głębokości do 2 mm | Dopuszczalne o szerokości 1 mm i głębokości do 3 mm | Dopuszczalne od strony muru nie przechodzące, a od strony widocznej – o głębokości do 5 mm | Dopuszczalne o szerokości do 1 mm i głębokości do 1 mm |
| Zaprawione otwory po sękach, drwalniku, paskowanym, pęknięciach i innych wadach | Wstawki powinny być trwale sklejone z otaczającym drewnem i o kierunku włókien zgodnym z kierunkiem włókien drewna; liczba zaprawionych otworów łącznie z sękami zdrowymi zrośniętymi nie powinna przekraczać 4 szt. na 1 m każdej płaszczyzny elementu | niedopuszczalne |
|  | Okrągłe | Dopuszczalne oprócz listew i opasek, wpuszczone na głębokość nie większa niż 1/3 grubości elementu, o średnicy nie większej niż połowa szerokości elementu, a w największych ramiakach – nie większej niż 25 mm oraz usytuowane na krawędzi elementu pod warunkiem, że ich cięciwa mierzona wzdłuż krawędzi jest mniejsza od średnicy zaprawienia; dopuszcza się widoczną część zaprawionego, zdrowego zrośnięcia sęka o długości cięciwy do 20 mm; niedopuszczalne – na złączach konstrukcyjnych |  |
|  | Podłużne | Dopuszczalne – oprócz listew i opasek na płaszczyźnie o przekroju poprzecznym mniejszym niż 1/3 przekroju zaprawionego cementu oraz na krawędziach (jak w otworach okrągłych), z tym że powinny być zapełnione |  |
| zabarwienia | Zaszarzenie | dopuszczalne |
|  | Zmiana barwy drewna składowanego w wodzie spławianego |  |
| Porażenia przez grzyby | Sinizna | Dopuszczalna do 50% powierzchni elementu, nie przechodząca w zbrunatnienie |
|  | Jasne i ciemne zabarwienie bielu | Dopuszczalna w postaci śladów w elementach świerkowych |
| Wady budowy drewna | Skręt włókien | Dopuszczalne – przy odchyleniu włókien od kierunku osiowego, na długości 1 m, do: |
|  |  | 20 mm | 30 mm | 20 mm |
|  | Zawiły układ włókien | Dopuszczalny jednostronnie zanikający do ½ szerokości elementu | niedopuszczalny |
|  | Rdzeń | niedopuszczalny | Dopuszczalny zamknięty | Od strony muru otwarty | niedopuszczalny |
|  | Pęcherze żywiczne | Dopuszczalne o długości do 50 mm, oczyszczone i zaszpachlowane | Od strony muru bez ograniczeń | Dopuszczalne o długości do 30 mm Oczyszczone i zaszpachlowane |
|  | przeżywiczenie | niedopuszczalne | Dopuszczalne od strony muru | niedopuszczalne |
| Oblina oczyszczona z kory i łyka | niedopuszczalna | Dopuszczalna od strony muru, o szerokości do 15 mm | niedopuszczalna |

e) dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego konstrukcyjnych należy  porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie:

- jakości robót stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej,

- wilgotności drewna,

- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów,

- rozmieszczenie okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób,

- oszklenia,

- pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi.

- szczegółów

f) sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów okuć zgodne z normami na metody badań okien i drzwi.

KONTROLA JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT MUROWYCH

Użyte materiały muszą posiadać Aprobaty Techniczne lub spełniać wymagania Norm.

Kontrola robót murowych polega na:

- sprawdzeniu grubości spoin poziomych i pionowych i ich wypełnienie,

- zgodność kształtu i głównych wymiarów,

- wymiary otworów okiennych i drzwiowych,

- pionowość powierzchni i krawędzi,

- poziomość warstw w ścianach,

- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu i specyfikacją.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT PODŁOGOWYCH I POSADZKARSKICH

Należy przeprowadzić następujące kontrole:

Użyte materiały muszą posiadać Aprobaty Techniczne lub spełniać wymagania Norm.

Kontrola robót posadzkarskich polega na:

- Sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z dokumentacja techniczną,

- Sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego i jednolitości barwy i wzoru, związanie posadzki z podkładem, prawidłowość wykonania styków, oraz jej wykończenie,

-Sprawdzeniu czy na powierzchni posadzki i ściany nie odznaczają się nierówności podkładu oraz czy nie występują plamy i uszkodzenia mechaniczne,

- Niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie brzegów arkuszy wykładziny podłogowej,

- Sprawdzeniu czy powierzchnia posadzki i ściany jest  równa i pozioma, za wyjątkiem spadków w kierunku odpływów wody,

- Sprawdzeniu czy prześwit pomiędzy przyłożoną łatą w dowolnym miejscu posadzki 
i ściany nie wynosi więcej niż 2mm,

-Sprawdzeniu czy odchylenie powierzchni posadzki i ściany od płaszczyzny poziomej (podłoga) (za wyjątkiem miejsc odpływowych wody w podłodze) na całej długości i szerokości posadzki nie może wynosi więcej niż 3mm,

- Sprawdzeniu czy arkusze wykładziny podłogowej są ułożone szczelnie,

- Sprawdzeniu czy 	połączenia tworzą linie proste na całej długości i szerokości pomieszczenia, dopuszczalne odchylenie prostoliniowości połączeń to 11mm na 1m długości spoiny lecz nie więcej niż 5mm na długości pomieszczenia,

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT TYNKARSKICH

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola ich jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.

Kontrola robót tynkarskich polega na:

- Sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną,

- Sprawdzeniu materiałów,

- Sprawdzeniu podłoży,

- Sprawdzeniu przyczepności tynku do podłoża,

- Sprawdzeniu grubości tynku,

- Sprawdzeniu wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni,

- Sprawdzeniu wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych,

Dopuszczalne odchylenia tynków zwykłych podano w tabeli:

| Kategoria tynku | Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej | Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego | Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego | Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Nie większe niż 4mm na długości łaty | Nie większe niż 3mm na 1m. | Nie większe niż 4mm na 1m i ogółem nie więcej niż 10mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi | Nie większe niż 4mm na 1m. |
| III | Nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. | Nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m. | Nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. | Nie większe niż 3mm na 1m. |
| IV | Nie większe niż 2mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2m. | Nie większe niż 1,5mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości i nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości. | Nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. |  |

6.1.2. Dokumenty budowy

a)   Dziennik budowy

Zamawiający zastrzega o konieczności prowadzenia dziennika budowy. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i  harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i   ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów,

- inne istotne informacje a przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

b)	Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów.

c)	Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

d)	Pozostałe dokumenty

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (a)÷(c) następujące dokumenty:

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane

e) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.	Obmiar robót

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inwestor nie zaleci inaczej.

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora lub powołanemu przez niego Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inwestora lub Inspektora nadzoru termin powiadomienia może być krótszy.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze, nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zastaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością określoną przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2.	Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z przedmiarem.

7.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez Inwestora lub Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez ST to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4.	Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru.

8.	Odbiór robót

8.1.	Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiór częściowy

c) odbiór ostateczny

d) odbiór pogwarancyjny

  - Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inwestor lub Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora lub Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora lub  Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor lub Inspektor nadzoru na podstawie ST i zgodnie z uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z przedmiarem, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

8.3.	Odbiór ostateczny robót

8.3.1.	Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora lub Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora lub Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora lub Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w  ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.3.2.	Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy:

- dokumentację warsztatowa jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST, jeżeli były przeprowadzone,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów w budownictwie,

- inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.3.3.	Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny robót”.

9.	Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, w tym za zajęcie pasa drogowego

- zysk kalkulacyjny i ryzyka,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej;

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Zasady rozliczania i płatności

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie.

10. Przepisy związane

10.1. Ustawy i Rozporządzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z 09.02.2004 r.) z późn. zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 2000 r. z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z późn. zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. z 22.04.1998 r.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z późn. zmianami).

10.2. Polskie normy

- PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-10085:2001  - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-72/B-10180  - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-78/B-13050 - Szkło płaskie walcowane.

- PN-75/B-94000  - Okucia budowlane. Podział.

- PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

- PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

- PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.

- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10109:XI 1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-B-19701 - Cementy powszechnego użytku.

- PN 90/B-30020 - Wapno.

- PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- PN-ISO 3443-1:Xll 1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i Określenia.

- WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-B-12050:1996 – Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.

- PN-B-19701:1997 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności.

- PN-EN 934-2:1999 – Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki i wymagania.

- PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-80/B-06259 – Beton komórkowy.

- PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły.

- PN-B-03002:1999 – Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczanie.

- PN-88/B-06250 – Beton Zwykły.

- PN-B-10107:1998 – Tynki i zaprawy budowlane.

- PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

- PN-75/C-04630 – Woda do celów budowlanych.

- PN-ISO 3443-5:1994 – Konstrukcje budowlane.

-	PN-75/D-96000    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

- 	PN-82/D-94021    Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.

-	PN-81/B-03150-01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.

-	PN-81/B-03150-02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

-	PN-81/B-03150 03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza.

-	PN-71/B-10080    Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

-	PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie Specyfikacja .

-	PN-EN 12466:2001	 Elastyczne pokrycia podłogowe. Terminologia.

-	PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie.

#### -	PN-EN 13756:2004 Podłogi drewniane -- Terminologia

#### -	PN-EN 13986:2004 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości, ocena zgodności i znakowanie

#### -	PN-EN 300:2006 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) -- Definicje, klasyfikacja i wymagania techniczne

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.