Załącznik nr 10.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „ Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole podstawowej w Karlinie” w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”

| Lp. | Nazwa elementu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw nawierzchnią bezpieczną - gumową, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzujący upadek dziecka z wysokości do 1,50 m, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE 152 C, RAL 2011-Tieforange, zgodną z Polskimi Normami EN 1177:2009; EN 1177:2008 charakteryzujące się dużą trwałością kolorów oraz odpornością na ścieranie jak i odpornością na działanie warunków atmosferycznych, jak wilgoć, mróz czy duże skoki temperatury. Pokrycie winno posiadać atest PZH, powierzchnia górna – gładka z otwartymi porami natomiast spodnia zabezpieczająca drenaż wody. Szczegółowy przekrój powierzchni przedstawia rys. nr 14 załącznika nr 8. | ok. 240m2 |
| 2 | Pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE 540 C, RAL 5003 – Saphirblau zgodną z Polskimi Normami charakteryzujące się dużą trwałością kolorów oraz odpornością na ścieranie jak i odpornością na działanie warunków atmosferycznych, jak wilgoć, mróz czy duże skoki temperatury. Pokrycie winno posiadać atest PZH, powierzchnia górna –gładka z otwartymi porami natomiast spodnia zabezpieczająca drenaż wody. | ok. 50m2 |
| 3 | Pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw nawierzchnią trawiasta z rolki zielenią (trawa odporna na trudne warunki użytkowania), w tym obsadzenie strefy zielonej roślinnością średnią (krzewy), wysoką (drzewa) oraz wydzielenie strefy pod trawniki. | ok. 210m2 |
| 4 | Zestaw 2 wież kwadratowych z daszkiem, wieża strażacka, zjeżdżalnia, kładka linowa, most linowy, ścianka linowa - pajęczyna, koci grzbiet, ścianka wspinaczkowa – wejście; maksymalna wysokość – 3,8 m, tworzywo HDPE, drewno klejone, zjeżdżalnia metalowa, stopy stalowe, ocynkowane. | 1 szt. |
| 5 | Zestaw w kształcie sześciokąta zawierający urządzenia : ścianka wspinaczkowa, trapez, linka wspinaczkowa, drążki poprzeczne, wejście linowe. Maksymalna wysokość 2,0 m. konstrukcja wykonana z drewna klejonego o przekroju 90 mm x 90 mm posadowiona na stopach stalowych ocynkowanych, zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty HDPE. | 1 szt. |
| 6 | Drążki do akrobacji potrójne, maksymalna wysokość – 0,8 m. Krzyżowo połączone drewniane słupy złączone dwoma drążkami wykonanymi ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Konstrukcja wykonana jest z drewna klejonego o przekroju 90 mm x 90 mm, posadowiona na stopach stalowych, ocynkowanych, zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Elementy metalowe wykonane są ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. | 1 szt. |
| 7 | Huśtawka wagowa o maksymalnej wysokości – 1,0 m. Głównym elementem jest wahająca się na stalowym łożysku drewniana belka. Uchwyty i łożysko są malowane proszkowo. Słupy podstawy wykonane są ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, belka wykonana z drewna klejonego o przekroju 90 mm x 90 mm . siedziska profilowane wykonane z tworzywa sztucznego. | 1 szt. |
| 8 | Huśtawka podwójna o maksymalnej wysokości – 2,4 m . belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy wykonane z drewna klejonego o przekroju 90 mm x 90 mm, posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Zawiesie łożyskowane ze stali nierdzewnej, siedzisko stalowe zabezpieczone gumą. | 1 szt. |
| 9 | Mostek wiszący z balików na łańcuchach. Mostek o długości ok. 4 m, kołki o średnicy ok. 8 cm zawieszone łańcuchach. | 1 szt. |
| 10 | Łapacz piłek o wymiarach: długość – 20 m, wysokość – 6 m. Łapacz piłek wykonany z siatki na słupach stalowych rozbieralnych. Łapacz piłek musi być solidnie osadzony w fundamentach betonowych o głębokości minimum 1,30 m i średnicy minimum 0,30 m. Siatka ma być wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości i średnicy oczka Ø 4 mm. Krawędź oczka ma wynosić 12 cm, siatka ma być wykończona lamówką Ø 5-7 mm, natomiast kolor siatki - zielony. Zestaw piłkochwytów musi zawierać wszystkie niezbędne akcesoria do jego prawidłowego montażu. |  |
| 11 | Ławka z oparciem o wymiarach 2,0 m x 0,7 m x 0,9 m , stalowy ocynkowany stelaż malowany proszkowo, zakotwiony w gruncie za pomocą stóp betonowych. Siedzisko oraz oparcie wykonane z drewna o grubości desek 35 mm; | 2 szt. |
| 12 | Kosz na śmieci, wymiary – 1,0 m x 0,4 m , maks. wysokość 2,3 m. konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Nogi betonowe w gruncie. Kosz wykonany z zadaszeniem przeciwdeszczowym, pozbawiony ostrych krawędzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci. | 2 szt. |
| 13 | Wykonanie i zainstalowanie na terenie szkolnego placu zabaw tablicy zawierającej regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści ”Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA”. Wymiary : 1,0 x 0,4 m, maks. wysokość 2,3 m ; Tablica wykonana z impregnowanego drewna litego o przekroju 90 mm x 90 mm . Słup zakończony stalową ocynkowaną stopą kotwioną w gruncie za pomocą betonu. | 1 szt. |
| 14 | Tablice informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia; Trwale zamontowane w gruncie i wykonane, które spełniają wymogi bezpieczeństwa. Lokalizacja i wzór według wytycznych MEN. | 6 szt. |
| 15 | Teren placu zabaw powinien być ogrodzony segmentami siatki o wysokości 1m. Należy przewidzieć jedną bramkę wejściową(furtka), która winna być usytuowana na przedłużeniu ciągów komunikacyjnych zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 w zakresie otworów i szczelin aby wyeliminować zagrożenie zakleszczenia jakiejkolwiek części ciała dziecka. Siatka ogrodzeniowa, Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej. Słupy betonowane w gruncie. Bramka dwuskrzydłowa o szerokości 1,50 m (skrzydło główne o szerokości 1,00 m) | ( kalkulacja indywidualna) |

Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać co najmniej pięcioletni okres gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi i Europejskimi Normami PN-EN 1176(1-7) oraz PN-EN 1177 i posiadać certyfikaty zgodności z warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.