Załącznik nr 10

Dodatkowe  informacje do SIWZ

1. Stolarka okienna i drzwiowa.

Istniejące okna należy wykuć i w ich miejsce wstawić okna nowe, pcv, w kolorze białym wraz z wykonaniem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymiary i podział należy zachować jak w oknach istniejących.

Okna muszą być wyposażone w nawiewniki higrostatyczne.

Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego pomiaru okien.

W zakres robót wchodzić będzie:

a) wykucie starych okien;

b) demontaż parapetów i podokienników,

c) osadzenie nowej stolarki okiennej pcv wraz z obróbką ościeży oraz drzwiowej z

aluminium,

d) obsadzenie nowych parapetów z blachy powlekanej w kolorze brązowym                        i podokienników z postformingu w kolorze białym;

e) wykonanie spadków pod parapety z zaprawy, naprawa uszkodzeń;

f) wykonanie obróbek tynkarskich po wstawieniu stolarki, malowanie ścian wewnętrznych (ściany w których występuje stolarka).

Rodzaj stolarki okiennej i drzwiowej przed wbudowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym.

Kolorystykę stolarki uzgodnić z Zamawiającym.

W załączonej dokumentacji fotograficznej pokazano której stolarki okiennej nie należy wymieniać w budynku. Prosimy o jej nieuwzględnianie w przygotowanej ofercie. Nie wymienianej stolarce należy jednak przewidzieć wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych jak w pozostałych oknach.

2. Elewacja

Kolorystyka elewacji została określona w projekcie budowlanym, jednak przed przystąpieniem do wykonywania robót elewacyjnych kolor farby do malowania elewacji i wzór malowania musi być uzgodniony z Zamawiającym i zaakceptowany przez Projektanta.

Wykonawca w czasie realizacji robót związanych z wykonaniem elewacji i ocieplenia dachu winien przewidzieć ewentualne przełożenie i wymianę instalacji odgromowej.

Przewidzieć wymianę pokrycia dwóch daszków okapowych nad wejściami do budynków i wykonanie jednego nowego daszku nad wejściem od strony boiska sportowego.

3.Inastalacja ciepłej wody

Nową instalację ciepłej wody należy przyłączyć do urządzeń istniejących w budynkach.

4. Płyta pod pompę ciepła

Miejsce w którym będzie znajdować się pompa ciepła Wykonawca musi zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

5. Węzeł cieplny

W pomieszczeniu gdzie będzie znajdować się węzeł cieplny wykonać remont z wykonaniem nowych tynków, terakoty na podłogach, glazura na ścianach na wysokość 1,8 m. Pozostała część ścian i sufit po wykonaniu nowych tynków malowany farba emulsyjną.

Zamawiający zastrzega, że w ramach umowy Wykonawca musi skalkulować w cenie ofertowej bezpłatny serwis i przeglądy techniczne w okresie 5 lat na wszystkie urządzenia zainstalowane w obiektach. Z tego tytułu w okresie 60 miesięcy serwis prowadzony będzie bezpłatnie przez Wykonawcę lub firmę specjalistyczną z którą Wykonawca podpisze stosowna umowę. Zamawiający zastrzega konieczność  przeprowadzenia raz w roku przed sezonem grzewczym bezpłatnego przeglądu stanu działania węzła cieplnego, a w przypadku awarii węzła bezpłatny serwis gwarancyjny w przeciągu 24 h od terminu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Zamawiający jednoznacznie określił termin gwarancji na 60 miesięcy na cały zakres umowy. Jeżeli producent przewiduję krótsze terminy gwarancji, Wykonawca musi rozszerzyć gwarancje do wymaganego przez Zamawiającego. Koszty, które z tego tytułu poniesie Wykonawca powinna zostać uwzględniona w ofercie. Jeżeli w zamówieniu występują urządzenia lub elementy urządzeń które mogą być użytkowane przez okres krótszy niż 60 miesięcy, Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty, bezpłatną ich wymianę w okresie trwania gwarancji. W ofercie należy także uwzględnić koszty serwisowania urządzeń na czas okresu gwarancji.

6. Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki

Oprócz wymiany pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej ujętego w projekcie Wykonawca w swojej ofercie ma także przewidzieć konieczność wymiany pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej. Zamawiający wnosi o wykonanie nowego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej „karpiówki”. Kolorystykę dachu należy uzgodnić z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca musi przewidzieć wymianę instalacji odgromowej na całym budynku.

Na ścianach szczytowych budynku pokrytych dachówka znajdują się okładziny drewniane z desek. Należy przewidzieć je do wymiany na nowe. Nowe okładziny zaimpregnować i pomalować.

Uszkodzone kominy należy wyremontować.

7. Zagospodarowanie terenu

Wykonawca przewidzi wykonanie wejścia do budynku oraz chodników z kostki polbruk o szerokości około 1,5 m wraz obrzeżami betonowymi.

Wykonać remont zejścia do piwnic budynku, w tym wymianę okładzin.