Załącznik nr 4

Ogólne warunki umowy

zawarta w dniu ............. 2010 roku, w Karlinie,  pomiędzy Gminą Karlino, 78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6, zwaną dalej Zamawiającym

NIP: 679-10-23-301

reprezentowaną przez:

1. Burmistrza  Karlina – Waldemara Miśko

2. Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Krystyny Granat

a .........................................................................................................

NIP: ................................

reprezentowanym  przez:

1. .................................................

2. .................................................

zwanym dalej Dostawcą

§1

1. Umowa dotyczy dostawy:

1.1. Fabrycznie nowego specjalistycznego pojazdu – 1 sztuki zamiatarki chodnikowo-

drogowej, z terminem realizacji do dnia ......................2010 roku.

1.2. dopuszczalna masa całkowita do 4 250 kg,

1.3. typ podwozia : dwu osiowy,

1.4. maksymalny rozstaw pomiędzy osiami do 1 800 mm,

1.5. szerokość zamiatarki od 1300 mm - 1 400 mm,

1.6.  zabudowa zamiatarki bez podłączeń przegubowych pomiędzy kabiną a

zbiornikiem na zmiotki,

1.7. minimalna moc silnika  80 KM,

1.8.  norma emisji spalin min. EURO 4,

1.9.  szczotki talerzowe sztuk 2, wahliwe, o średnicy min. 800 mm,

zamontowane przed kabiną operatora, po lewej i prawej stronie zamiatarki,

1.10.  szerokość zamiatania od 1 400 mm do min. 2 500 mm,

1.11.  wysokość wysypywania śmieci na min. 1 400 mm od podłoża,

1.12. system zraszający,

1.13. zbiornik na zmiotki wykonany ze stali nierdzewnej chromowanej lub

aluminium, spawany szczelnie, o poj. całkowitej min. 1,8 m3,

1.14.  system recyrkulacji wody,

1.15. zbiorniki wody zabezpieczony galwanicznie przed korozją

o poj. łącznej co najmniej  340 l,

1.16. prędkość zamiatania od 12 do 16  km/h,

1.17.  rozwiązanie zawieszenia umożliwiające bezpieczne podjazdy na krawężnik o

wys. min 200 mm,

1.18. rura ssąca do zbierania liści i innych zanieczyszczeń,

1.19. agregat myjący z lancą o min. ciśnieniu 50 bar, wężem i dyszą do   
  wysokociśnieniowego mycia pojemników, koszy i innych urządzeń,

1.20. pług regulowany automatycznie do prac zimowych o szerokości min 1500 mm

1.21. posypywarka do materiałów sypkich o pojemności min 200 litrów

1.22.  kabina (ogrzewana) przeszklona umożliwiająca obserwację pracy pojazdu,

1.23. wyciszenie pojazdu zgodnie z przepisami,

1.24. szerokość ssawy min 800 mm,

1.25.  trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka.

§2

1. Dostawca zapewnia dostawę zamiatarki chodnikowo-drogowej do Zamawiającego, tj.

Urząd Miejski, 78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6.

2. Za realizację przedmiotu umowy, Dostawca otrzyma wynagrodzenie, w wysokości zgodnej

ze złożoną ofertą tj: ……………………………………………………………..

słownie zł………………………………………………………………………..

w terminie do 21 dni od przedłożenia Zamawiającemu faktury, przelewem na konto:  ................................................................................................................................

3. Przez datę zapłaty rozumie się  dzień obciążenie konta Zamawiającego.

4. Rozliczenia z dostawcą dokonywane będą w PLN.

5. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w przypadku:

- odstąpienia od umowy – w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia,

- w przypadku opóźnienia terminu dostawy – w wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki.

§3

Warunki gwarancji i serwisu :

Okres gwarancji dla pojazdu -  24 miesięcy.

Wszelkie naprawy gwarancyjne realizowane w ASO producenta.

Naprawy gwarancyjne dokonywane zgodnie z kartą gwarancyjną.

Naprawy gwarancyjne dokonywane po pisemnym (faksowym) zgłoszeniu usterki. Reakcja serwisu w okresie objętym gwarancją do 24 godzin od zgłoszenia awarii w dniach roboczych tj od poniedziałku do piątku. W przypadku naprawy usterki (awarii) w okresie objętym gwarancją wymagającej dłuższej naprawy niż 72 godzin od momentu zgłoszenia Dostawca gwarantuje dostawę zamiatarki zastępczej.

Naprawy nie wymagające sprzętu specjalistycznego dokonywane będą w miejscu wskazanym przez użytkownika pojazdu.

Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, posiadając autoryzację producenta oferowanej zamiatarki od co najmniej trzech lat wstecz od dnia składania oferty.

Serwis na dostawę części jak i obsługę poza gwarancją musi znajdować się w odległości nie większej niż 300 km od siedziby Zamawiającego.

§4

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§5

Spory, jakie mogą wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu Zamawiającego.

§6

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                DOSTAWCA: