Załącznik 10

Dodatkowe informacje do SIWZ które, Wykonawcy musza uwzględnić w swojej ofercie.

1. W przypadku konieczności wykonania wymiany gruntu do prawidłowego posadowienia budynku hali widowiskowo – sportowej roboty te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy robót,

2. Pisuary montowane w obiekcie muszą być wyposażone w fotokomórkę,

3. Zamiast wykładziny sportowej nawierzchni hali głównej należy wykonać podłogę z parkietu (Typu podanego poniżej – lub innego równoważnego zaakceptowanego przez inwestora)

Konstrukcja podłogi:

ruszt sprężysty gr. 54mm: podwójny legar z przekładką i elementem elastycznym, ślepa podłoga z desek gr. 15mm, folia PE luźno rozłożona na zakładkę gr. 0,03mm, moduły parkietowe: trójwarstwowy panel sportowy na pióro/wpust klamrowane do ślepej podłogi. Górna warstwa użytkowa wykonana z litego drewna dębowego, lub bukowego gr.5,6 mm lakierowanego fabrycznie lakierami utwardzanymi UV o wysokiej odporności na ścieranie. Warstwa środkowa wykonana jest z płyty stolarskiej (sklejki), a warstwa dolna z miękkiego drewna sosnowego lub świerkowego, linie boisk malowane farbami o wysokiej odporności na ścieranie, listwy wentylacyjne zależnie od nawierzchni podłogi, dębowe, bukowe lub klonowe.

Wykonana nawierzchnia powinna posiadać certyfikaty dopuszczające obiekt do rozgrywania zawodów na poziomie międzynarodowym m.in:

Certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA – pozom 1, dopuszczający rozgrywki na najwyższym poziomie, Aprobata Polskiego Związku Koszykówki, Aprobata Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Aprobata Polskiego Związku Piłki Ręcznej, Aprobata Polskiego Związku Piłki Nożnej, Aprobata Polskiego Związku Tańca Sportowego.

4. Wyposażenie boiska tj. bramki, zestaw do koszykówki, zestaw do siatkówki powinny mieć certyfikaty dopuszczające do rozgrywania zawodów na poziomie międzynarodowym.

5. Kolorystykę farb, glazury, terakoty, wykładzin, okładzin ścian, stolarki wewnętrznej, siedzisk trybun należy  przed wbudowaniem uzgodnić z inwestorem.

6. Zamiast kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej zamawiający planuje wykonanie wymiennikowni z węzła ciepłowniczego z Energetyki Cieplnej w Karlinie. Przyłącze oraz wymiennikownia wykonane zostaną w odrębnym zamówieniu. Pomieszczenie wymiennikowni zostanie wykonane w pomieszczeniach nr 84 i 85 budynku zgodnie z projektem budowlanym.

7. Wykonawca w niniejszym zamówieniu musi przeprojektować i wykonać zgodnie z nowym projektem instalacje centralnego ogrzewania z uwagi na inną lokalizację pomieszczenia węzła cieplnego (pomieszczenia nr 84 i 85).

9. Wyposażenie boiska do siatkówki i do piłki ręcznej muszą posiadać możliwość szybkiego montażu i demontażu.

10. Zamawiający w czasie trwania umowy zamówienia będzie ogłaszał kolejne zamówienia związane z wyposażeniem hali widowiskowo – sportowej, m.in. dostawy wyposażenia kręgielni, squosha, elementów sportowych, nagłośnienia, centrum rehabilitacji. W tym celu Wykonawca musi udostępnić obiekt do wykonania powierzonego zamówienia innemu wykonawcy.

11. Przebudowa linii energetycznej napowietrznej zostanie wykonana w odrębnym zamówieniu.

12. Zamiast wysiewu traw Wykonawca przewidzi wyłożenie trawy rolowanej.