| GP3421-H/06/11 | Karlino, 14.01.2011 r. wg rozdzielnika |
| --- | --- |

dotyczy sprawy: GP3421-H/10

tytuł projektu: „Budowa i wyposażenie hali widowiskowo – sportowej w Karlinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) Gmina Karlino przesyła odpowiedzi na n/w pytania wszystkim wykonawcą, którzy pobrali SIWZ na realizację projektu „Budowa i wyposażenie hali widowiskowo – sportowej w Karlinie”.

Pytanie 124

§ 6 ust. 8 Wzoru Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ.

Prosimy o dodanie zapisu, zgodnie z którym: Zamawiający rozpocznie i zakończy czynności odbioru pogwarancyjnego w terminie 7 dni od upływu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany niezwłocznie po upływie terminu wynikającej z udzielonej gwarancji. Zamawiający nie ma zamiaru w jakikolwiek sposób przedłużać przeglądów pogwarancyjnych i zamierza przystępować do nich oraz przeprowadzać je bez zbędnej zwłoki.

Pytanie 125

W piśmie  z dnia 10.12.2010 r. błednie podano treść pytania nr 45.

Odpowiedź:

prawidłowa treść pytania nr 45 jest następująca: Prosimy o wykreślenie zapisu “lub wskazaniami Zamawiającego” lub precyzyjne wyjaśnienie w treści umowy jakie wskazania ma na myśli Zamawiający”.

Odpowiedź do pytania jak zapisano w piśmie z dnia10.12.2010 r.

Pytanie 126

Ponadto w związku z nasuwającymi się wątpliwościami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę i wyposażenie hali prosimy o udzielenie odpowiedzi również na pytania:

- Czy w ofercie należy podać wyliczenie podatku VAT wg stawki obowiązującej w dacie składania oferty, czy stawki obowiązującej w trakcie realizacji umowy. Aktualnie wiadomo z projektu ustawy, że stawka podatku VAT na rok 2011 ma wynosić 23 %, a w 2012 r, mogą nastąpić dalsze zmiany. Wobcc powyższego proponujemy zmianę zapisu we wzorze umowy w § 5 poprzez dodanie zdania" W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto ulegnie odpowiednio zmianie"

- Ponadto proponujemy zmianę w § 12 wzoru umowy poprzez dopisanie zdania „Na zamontowanie urządzenia Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z gwarancją producenta urządzeń”, bowiem Wykonawca nie może udzielić dłuższej gwarancji na zamontowanie urządzenia niż udziela jej producent.

Odpowiedź:

Tiret pierwszy – wykonawca podając cenę oferty obowiązany jest uwzględnić w niej podatek VAT według obowiązującej stawki w terminie składania ofert. Zamawiający informuje że, w przypadku zmian podatku VAT w czasie realizacji umowy będzie dokonywać płatności zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku VAT.

Tiret drugi – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 127

Dotyczy wyposażenia ,Rozdział 2, pkt.2 . pozycja 19)

W SIWZ ,Rozdział 2. Pkt.2 na końcu wyszczególniono zapis „Zakres wyposażenia, który nie został zapisany w SIWZ, a występuje w projektach został wyłączony z postępowania i będzie stanowić przedmiot odrębnego zamówienia”.

W związku z powyższym zapisem obecnym przetargiem objęte jest wyposażenie wyszczególnione w punkcie 2, w pozycji 19. Proszę o potwierdzenie tego zakresu do sporządzenia oferty, podanie ilości dla poszczególnych pozycji (w materiałach występują sprzeczne dane) i przekazanie kart katalogowych, i szczegółowych danych na wszystkie elementy z osobna, wyszczególnione w powyższej pozycji 19) pkt2, Rosdział 2 SIWZ, do wyceny w ofercie.

Odpowiedź:

Ilości podanego sprzętu podano w przedmiarach robót. Specyfikacja wyposażenia podana jest w projektach technicznych.

Pytanie 128

Dotyczy projektów wykonawczych

W SIWZ ,Rozdzial 2. Pkt.3 Zamawiający wyszczególnia załączniki stanowiące szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, między innymi załącznik nr 8 do SIWZ tj. Projekty budowlane. Proszę o odpowiedź po czyjej stronie Zamawiającego, czy Wykonawcy jest wykonanie Projektów Wykonawczych, które są podstawą realizacji robót i jak sprawa ta wygląda na etapie obecnego Przetargu?

Odpowiedź:

Dokumentacja wykonawcza została umieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie 129

Dotyczy kolejności ważności dokumentacji przetargowej. W przypadku wystąpienia rozbieżności w dokumentacji przetargowej, na przykład, gdy dane dotyczące tego samego elementu będą różne: w opisie technicznym, na rysunkach, w specyfikacjach technicznych, w przedmiarach od Inwestora, to które dane są ważniejsze i zgodne z projektem do wyceny w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ, rozdział 17 pkt 3 w przypadku, gdy przedmiar nie zawiera robót, które, jak wynika z projektów budowlanych i SIWZ, a są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien uwzględnić je w przygotowywanej ofercie. Zamawiający wskazuje, iż opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 31 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, następuje za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Z kolei na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z (1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych (2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5, (3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6; (4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, przy stosownie do postanowień § 4 ust. 3 jeśli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. Z tego też powodu, przedmiary należy traktować jako dokumenty pomocnicze, zaś opis przedmiotu zamówienia określony został wiążąco dla wykonawcy w dokumentacji projektowej.

Pytanie 130

Dotyczy przedmiarów inwestorskich w formie PDF zamieszczonych na stronie internetowej. Zwracam się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego, przedmiarów zapisanych w formie edytowalnej programów kosztorysowych, z rozszerzeniem ATH.

Odpowiedź:

Przekazane przedmiary mają jedynie charakter pomocnicy niezbędny do określenia zakresu zamówienia i ustalenia ceny oferty. Zamawiający nie posiada dokumentacji w żądanym formacie.

Pytanie 131

Dotyczy przedmiarów inwestorskich.

- Czy oferent może dopisywać dodatkowe pozycje na roboty występujące w dokumentacji przetargowej, a nie ujęte w przedmiarach

- Czy może zmieniać ilości w przedmiarach inwestorskich w przypadku gdy są niezgodne z dokumentacją projektową ?

- Czy może przyjmować za postawę wyceny swoją własną kalkulację

- Czy może w kosztorysie scalać ceny jednostkowe np. jedna cena za ścianę żelbetową o grubości 20cm , a nie rozbijać na pozycję z ceną za ścianę gr.l0 cm i na pozycje za dodatek za każdy l cm grubości ?

Odpowiedź:

Wykonawca może wykonać kosztorys ofertowy zgodnie według swojego uznania. Zamawiający przewidział za wykonanie niniejszego zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie obiektu zgodnie z kompletną dokumentacją techniczną. W przypadku jeżeli przedmiar nie zawiera robót, które są niezbędne do wykonania zamówienia na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonawca powinien je uwzględnić w przygotowanej ofercie.

Pytanie 132

Dotyczy kosztorysów ofertowych

Proszę o potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną, przedstawiającą: podstawę wyceny, opis pozycji wycenianej, jednostkę, ilość, cenę jednostkową i wartość pozycji wycenianej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego do oferty Wykonawcy zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 133

W związku z tym, iż pomiędzy projektem budowlanym, projektem wykonawczym a Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych występują znaczne rozbieżności prosimy o wyjaśnienie w/w nieścisłości pomiędzy projektem budowlanym a wykonawczym z uwzględnieniem Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych lub określenie jakimi kryteriami mamy się kierować przy opracowaniu oferty cenowej za wykonanie przedmiotowych robót,

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o wykazanie niniejszych rozbieżności, gdyż dopiero po uszczegółowieniu różnić jest w stanie wiążąco rozstrzygnąć niezgodności pomiędzy dokumentami.

Pytanie 134

Do oferty Wykonawca ma załączyć kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie projektu budowlanego, oraz przedmiarów robót. Ponieważ przedmiary udostępnione przez Zamawiającego stanowią element pomocniczy służący do przygotowania oferty, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może dokonywać zmian w podstawie pozycji, jej opisie, ilościach oraz jednostce przedmiarowej, dopisywać i usuwać pozycje oraz zmieniać ich kolejność.

Odpowiedź:

Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie projektu budowlanego i przedmiaru robót, stanowiącymi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku jeżeli przedmiar nie zawiera robót, które są niezbędne do wykonania zamówienia na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonawca powinien je uwzględnić w przygotowanej ofercie.

Pytanie 135

Rozdział 17 punkt 2 SIWZ.

Zgodnie z powyższym zapisem SIWZ Zamawiający przerzuca na Wykonawcę konsekwencje finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej.

Powyższy zapis jest sprzeczny z treścią art. 651 k.c., z którego wynika że na Wykonawcę nie można nałożyć nieograniczonej odpowiedzialności za błędy projektowe. Powyższa teza została potwierdzona przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27.03.2000 r. (sygn. Akt. III CKN 629/98) „Analizując tę kwestię należy przede wszystkim zauważyć, że z brzmienia art. 651 KC nie sposób wyprowadzić wniosku, iż wykonawca ma obowiązek dokonywać w każdym przypadku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad. Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania; musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 KC należy rozumieć w ten sposób, że musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania”.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o wykreślenie przedmiotowego zapisu SIWZ lub ograniczenie odpowiedzialności finansowej Wykonawcy wyłącznie za te wady dokumentacji projektowej, które Wykonawca z łatwością mógł zauważyć.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, iż wskazany zapis SIWZ dotyczy odpowiedzialności wykonawcy w ramach zakreślonych zakresem art. 651 Kodeksu cywilnego. Intencją zamawiającego nie było tworzenie postanowień sprzecznych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 136

Rozdział 11 punkt 14) SIWZ.

Prosimy o potwierdzenie, czy do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe wykonane metodą szczegółową czy też wystarczające są kosztorysy uproszczone.

Odpowiedź:

Kosztorys ofertowy może być wykonany metodą uproszczoną. Niezbędne jest, aby wykonawca podał w nim cenę jednostkową dla poszczególnych pozycji, wartość poszczególnych pozycji oraz wartość całości uwzględniającą sumę wszystkich wartości. Prosimy także o zamieszczenie zestawienia końcowego cen materiałów oraz pracy sprzętu.

Pytanie 137

Rozdział 10 punkt 2 ust. 1 SIWZ.

W związku z okolicznością iż producenci urządzeń i wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia w wielu przypadkach odmawiają udzielenia 5 letniej gwarancji, prosimy o zmianę powyższego zapisu w ten sposób, iż Wykonawca musi udzielić co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, a na dostarczane urządzenia i wyposażenie gwarancji równej gwarancji udzielonej przez producentów urządzeń/wyposażenia, jednak nie krótszej niż 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 138

Załącznik nr 6 do SIWZ - Umowa

Zgodnie z treścią SIWZ udostępnionej przez Zamawiającego integralną częścią SIWZ jest umowa stanowiąca załącznik nr 6. Do chwili obecnej umowa nie została udostępniona przez Zamawiającego wykonawcom. W związku z tym, iż zgodnie z art. 42 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający powinien udostępnić SIWZ (w tym przypadku także umowę będącą elementem SIWZ) na stronie internetowej od momentu publikacji ogłoszenia prosimy o udostępnienie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił treść umowy na stronie internetowej.

Pytanie 139

Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający opiera zapis zamieszczony w rozdziale 17 pkt 2 SIWZ: „Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia”. Zapis taki narusza art. 20.1 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm), ponieważ Ustawa wyraźnie określa prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Obciążanie odpowiedzialnością Wykonawcy za błędy popełnione przez projektanta w procesie przygotowania dokumentacji projektowej jest niezgodne z ww. Ustawą, Prosimy o prawne ustosunkowanie się do zapisu w SIWZ.

Odpowiedź:

Potwierdza, iż wskazany zapis SIWZ dotyczy odpowiedzialności wykonawcy w ramach zakreślonych zakresem art. 651 Kodeksu cywilnego. Intencją zamawiającego nie było tworzenie postanowień sprzecznych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa

Pytanie 140

Czy w przypadku występowania w postępowaniu konsorcjum polisę ubezpieczeniową na min. 2.000.000zł musi posiadać indywidualnie każdy z członków konsorcjum, czy mogą oni warunek ten spełniać wspólnie?

Odpowiedź.

W przypadku złożenia w postępowaniu oferty przez Wykonawców łącznie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie spełniony w przypadku łącznego spełniania go przez wszystkich członków konsorcjum.

Pytanie141

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający uzna za spełniające wymogi Zamawiającego dotyczące ustanowienia kierownika budowy zawarte w S.I.W.Z. rozdział 10. pkt.2 ust. 2) uprawnienia osoby posiadającej wykształcenie średnie techniczne - technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wydane przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie wydane w dniu 7 lutego 1984r. i posiadającej wymagany przez Zamawiającego staż pracy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna taki przypadek za spełniony.

Pytanie 142

Na jaką odległość przyjąć w ofercie wywóz ziemi z wykopów?

Odpowiedź

Należy przyjąć wywóz ziemi do 2 km.

Pytanie 143

Przedmiar poz. nr 14 - przyjęto warstwę odsączającą z piasku gr.l0 cm, wg rysunku powinno być 15cm, jaką grubość przyjąć w ofercie?

Odpowiedź

Należy przyjąć warstwę grubości 15 cm.

Pytanie 144

Przedmiar poz. nr 16 - przyjęto podbudowę z kruszyw łamanych gr. 10 cm, wg rysunku powinno być 15cm, jaką grubość przyjąć w ofercie?

Odpowiedź

Należy przyjąć warstwę grubości 15 cm.

Pytanie 145

Brak w dokumentacji zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, trudno jest wycenić stolarkę tylko w oparciu o podane wymiary. Prosimy o dostarczenie zestawienia stolarki.

Odpowiedź

Zestawienie stolarki ukazało się na stronie zamawiającego w dniu 11.01.2010r.

Pytanie 146

W załączonej dokumentacji do SIWZ są dwa rysunki rzutu fundamentów różniąc się między sobą tj. Rys. K-l i Rys. WK-1. Dodatkowo w przedmiarze robót nie ma takich oznaczeń ław fundamentowych jak na rysunku WK-1. Np. w przedmiarze jest ława fundamentowa Ł3s, Ł4s których to oznaczeń nie ma na rysunkach, natomiast na rysunkach są oznaczenia ław Łla; Ł2a; Ł3a; Ł3b; Ł3c których nie ma w przedmiarze. Proszę podać w oparciu o jakie rysunki przygotować ofertę i jaką ilość ław fundamentowych przyjąć ?

Odpowiedź

Należy przygotować ofertę według projektu wykonawczego zamieszczonego na stronie Zamawiającego.

Pytanie 147

Rysunek K-6 przekiój A-A - płyta żelbetowa stropu nad parterem ma grubość 20cm, natomiast na innych rysunkach konstrukcyjnych płyta stropowa jest grubości 18cm,z kolei na rysunku 5-A przekrój A-A branża architektura płyta stropu nad parterem wg opisu P6 ma gr. 24cm. Dlaczego tak różne są grubości tego samego stropu na różnych rysunkach??? Jaką grubość stropu uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź

Rysunki konstrukcyjne są nadrzędnymi dla wykonania i kalkulacji elementów żelbetowych. Przyjąć grubość 18 cm.

Pytanie 148

Docieplenie ścian fundamentowych - w opisie do projektu architektury (str.5) styrodur ma być grubości 6cm, natomiast na rysunkach ław fundamentowych (rys WK-2/1) ocieplenie ścian fundamentowych jest grubości l0 cm. Jaką grubość ocieplenia przyjąć do oferty?

Odpowiedź

Należy przyjąć ocieplenie ze styroduru grubości 10 cm.

Pytanie 149

Rys. K-12/2 bieg klatki schodowej K-l, gr. płyty biegu wynosi 15cm, natomiast taki sam bieg klatki schodowej K-2 (rys. K-l3/2) grubość płyty wynosi 12cm. Jaką grubość płyty biegu przyjąć do oferty?

Odpowiedź

Należy przyjąć grubość płyty jako15cm.

Pytanie 150

Brak w przedmiarze słupów SŻ-25 - czy ująć w ofercie?

Odpowiedź

Przedmiary są materiałami pomocniczymi do wyliczenia oferty. Wykonawca ma obowiązek skalkulować cenę według projektu budowlanego.

Pytanie 151

Mając na uwadze, że już na wstępie przeglądania dokumentacji i przedmiarów pojawiają się istotne różnice pomiędzy poszczególnymi rysunkami oraz pomiędzy dokumentacją a przedmiarem, proszę określić w oparciu o którą dokumentację został sporządzony przedmiar, które rysunki są aktualne do poprawnego sporządzenia przez wykonawcę oferty?

Odpowiedź

Odp. Jak do pytania nr 150

Pytanie 152

rys. 1-A - okna oznaczone symbolem O2 w jednym miejscu mają wymiar 277/200, a w innym miejscu 277/180

Odpowiedź

Do końcowego obliczenia ceny należy wycenić stolarkę drzwiową i okienną jaka pojawia się w zestawieniu umieszczonym na stronie Zamawiającego.

Pytanie 153

na rysunku 1-A - w osi 2/A-E są trzy okna Ol, natomiast na rysunku elewacji (rys 10-A) są pokazane 4 okna.

Odpowiedź

Odp. Jak do pytania nr 152.

Pytanie 154

rys. 1-A - okno oznaczone O2 w osi A/21-22 ma wymiar 277/180, natomiast na rysunku 12-A (elewacja) okno w tym miejscu ma inną wysokość

Odpowiedź

Odp. Jak do pytania nr 152.

Pytanie 155

rys.2-A - w osi A/2-5 na rzucic nic ma otworu okiennego natomiast na rys. 12-A (elewacja) jest pokazane okno

Odpowiedź

Odp. Jak do pytania nr 152.

Pytanie 156

rys.2-A - okna oznaczone symbolem O8 maja w różnych miejsca różne wymiary raz 184/120, a innym razem 120/105. ponadto na tym rysunku okna oznaczone symbolem O2 mają już kolejny inny wymiar 184/105 niż okna oznaczone tym symbolem na rysunku 1-A

Odpowiedź

Odp. Jak do pytania nr 152.

Pytanie 157

Okono Ok1a na rysunku nr 2 w części opisowej okno Ok1 nie odpowiada temu co pokazane jest na rzucie rys.2-A oraz na rysunku 11-A(elewacja)

Odpowiedź

Odp. Jak do pytania nr 152.

Pytanie 158

okno Ok la - brak rysunku, ponadto na rysunku 2-A to okno ma wymiar 832,5/277 natomiast na rysunku 3-A okno Ok1a ma wymiar 630/277

Odpowiedź

Odp. Jak do pytania nr 152.

Pytanie 159

Brak opisu warstw posadzek na piętrze w pomieszczeniach poza salą sportową.

Odpowiedź

Opis warstw znajduje się na rzucie Ip architektura. W tabelach wykończeń pomieszczeń znajdują się opisy warstw posadzki.

Pytanie 160

Na rysunkach rzutów kondygnacji brak opisu ścian co do jednoznacznego określenia z jakiego materiału mają być wykonane i wykończone. W Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w punkcie 2.4 jest zapis, że w hali sportowej ściany szczytowe do wysokości 2,40 m murować z cegły licówki, natomiast na żadnym rzucie ani w opisie do projektu architektury nie wynika, że tak mają być wykończone ściany, w zestawieniu pomieszczeń w programie użytkowym w poz. 126 sala sportowa jako wykończenie ścian zapisano lamperię akrylową do wysokości 2,40 m,

Odpowiedź

Ściany w Sali sportowej w osi 5 i 21 wykonać zgodnie z PW konstrukcji, ponadto należy wykończyć zgodnie z tabelą wykończenia wnętrz zamieszczonych w architekturze.

Pytanie 161

Brak rysunku stopy ST-10 w projekcie konstrukcyjnym

Odpowiedź

Do kalkulacji należy przyjąć stopę ST10 analogicznie do ST8.

Pytanie 162

Niezgodności ilości stóp fundamentowych ST-8 i ST-5 na rysunkach z ilością na rzucie fundamentów

Odpowiedź

Wykonawca zobowiązany jest do wyceny zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 163

Brak rysunków kratownic drewnianych KR-1; KR-2; KR-3; KR-5; KRÓJ KR-7; KR-8; KR-9; KR-10; KR-11; KR-13,

Odpowiedź

Do wyceny przyjąć analogicznie kratownice KR4 i KR12.

Pytanie 164

Brak rysunku belki BZ-l2a,

Odpowiedź

Do kalkulacji należy przyjąć belkę BŻ-12

Pytanie 165

Brak zestawienia platwi nad salą sportowa z drewna klejonego,

Odpowiedź

Oferent ma zweryfikować ilość płatwi zgodnie z Projektem Wykonawczym Konstrukcji.

Pytanie 166

Brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź

Stolarka została umieszczona na stronie zamawiającego 11.01.2011r.

Pytanie 167

Błędy w przedmiarach np. poz.61 ścianki działowe grubości 1.4cegły w ilości 454,028m2 - gdzie są te ścianki na rzutach kondygnacji?

Odpowiedź

Odp. Jak odpowiedzi do pytania nr 150.

Pytanie 168

Przedmiar poz. 19 deskowanie ścian żelbetowych w ilości 470,802 m2, które to są ściany w takiej ilości?

Odpowiedź

Odp. Jak odpowiedzi do pytania nr 150.

Pytanie 169

Przedmiar poz. 19 deskowanie ścian żelbetowych w ilości 470,802 m2, które to są ściany w takiej ilości?

Odpowiedź

Odp. Jak odpowiedzi do pytania nr 150.

Pytanie 170

Błędy w przedmiarach stolarki okiennej wynikające z błędów w dokumentacji.

Odpowiedź

Odp. Jak odpowiedzi do pytania nr 150.

Pytanie 171

Dotyczy wzoru umowy Załącznik Nr 6 do SIWZ. Na stronie Zamawiającego nie umieszczono wzoru umowy. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź

Wzór umowy został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie 172

Brak informacji dotyczących standardu wykończenia windy. Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego dokładnego opisu parametrów technicznych windy,

Odpowiedź

Odp. Jak w odpowiedzi do pytania nr 86

Pytanie 173

Brak informacji dotyczących standardu wyposażenia budynku, W związku z powyższym prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego dokładnego opisu parametrów technicznych poszczególnych elementów wyposażenia oraz zestawienia będącego załącznikiem do opisu technicznego P. T, - architektura zawierającego wykaz wyposażenia w urządzenia sportowe, oraz wyposażenie ruchome obiektu.

Odpowiedź

W projekcie zostały umieszczone tabele wykończenia pomieszczenia oraz tabela wyposażenia sportowego. Należy skonfrontować wyposażenie z uwagami Zamawiającego odnośnie wyposażenia sportowego.

Pytanie 174

W przedmiarze robót - roboty budowlane w dziale 15 „wyposażenie" uwzględniono dostawę wyposażenia budynku. Czy należy uwzględnić również montaż poszczególnych elementów wyposażenia w urządzenia sportowe? Proszę o wyjaśnienie powyższego.

Odpowiedź

Tak, Wykonawca w ofercie musi uwzględnić montaż dostarczanego wyposażenia.

Pytanie 175

W przedmiarze robót roboty budowlane w pozycji nr 1 wystąpił błąd w jednostce miary jest m3 a powinno być m2. Prosimy o wyjaśnienie powyższego, oraz wskazania właściwej jednostki miary.

Odpowiedź

Należy przyjąć jednostkę miary w m2.

Pytanie 176

W związku z tym, iż pomiędzy projektem budowlanym, projektem wykonawczym a Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych występują znaczne rozbieżności prosimy o wyjaśnienie w/w nieścisłości pomiędzy projektem budowlanym a wykonawczym z uwzględnieniem Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych lub określenie jakimi kryteriami mamy się kierować przy opracowaniu oferty cenowej za wykonanie przedmiotowych robót,

Odpowiedź

Prosimy o podawanie konkretnych pytań. Zamawiający nie jest w stanie stwiedzić o jaki zakres projektu dotyczy Pytającemu.

Pytanie 177

Zgodnie z udostępnionym przedmiarem robót budowlanych w pozycji nr 6 wynika, że należy wywieźć urobek samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1 km. Czy miejsce składowania urobku zależy od Wykonawcy?

Jeżeli miejsce wskazane zostanie przez Inwestora prosimy o określenie odległości miejsca składowania ziemi w km.

Odpowiedź

Miejsce zostanie wskazane przez Zamawiajacego. Należy przyjąć wywóz na odległość do 2 km.

Pytanie 178

W przedmiarze robót roboty budowlane przyjęto zbyt małą ilość robót w poz, 30 obmiar wynosi 1,544 m3 a według projektu powinno być 2,151 m3. Czy poprawić przedmiar? Wykazana rozbieżność uniemożliwia obliczenie ceny za wykonanie w/w elementu robót. Prosimy o wyjaśnienie powyższego, oraz wskazania właściwej ilości do obliczenia ceny.

Odpowiedź

Odp. Jak w odpowiedzi do pytania nr 150.

Pytanie 179

W załączonym przedmiarze roboty budowlane nie uwzględniono robót dotyczących szalunków kartonowych Monotube (słupy okrągłe). Prosimy o wyjaśnienie powyższego, oraz wskazanie czy należny uwzględnić te roboty w przedmiarze?

Odpowiedź

Odp. Jak w odpowiedzi do pytania nr 150.

Pytanie 180

W przedmiarze robót roboty budowlane w poz. 33 uwzględniono słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne) o wysokości ponad 4 m obwód do 1.5 m - z zastosowaniem pompy do betonu. Proszę o wskazanie w projekcie wykonawczym których słupów dotyczy ten obmiar.

Odpowiedź

Odp. Jak w odpowiedzi do pytania nr 150.

Pytanie 181

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę podstawy KNR-u pozycji, jej opisu, ilości przedmiarowej oraz jednostki udostępnionego przedmiaru robót budowlanych jako kalkulacja własna uproszczona? Większość dostawców i oferentów do których zwracamy się o wycenę, przedstawia swoje ceny właśnie w takiej formie, bez rozbicia na R, M, S. Np. dotyczy wycieraczek do obuwia, stolarki okiennej i drzwiowej itp.,

Odpowiedź

Rozliczenie ryczałtowe nie nakłada na wykonawcę przedstawienia sposobu obliczania ceny. W kosztorysie ofertowym można stosowac kalkulację indywidualną.

Pytanie 182

W zamieszczonej na stronie Zamawiającego dokumentacji występuje błąd. Brak możliwości odczytania większości spakowanych plików, Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź

Wszystkie pliki działają poprawnie, dodatkowo została umieszczona instrukcja pobierania załączników ze strony Zamawiającego.

Pytanie 183

Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, gr. po zagęszczeniu jest 10 cm (poz, 14 udostępnionego przedmiaru robót drogowych), według Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru robót całego zadania wynika iż warstwa odsączająca powinna wynosić 15 cm, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni dróg i parkingów dla autokarów. Czy poprawić przedmiar na 15 cm? Proszę o wyjaśnienie powyższego, oraz o poprawienie przedmiaru robót drogowych.

Odpowiedź

Należy przyjąć warstwę grubości 15 cm.

Pytanie 184

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych jest gr. 10 cm (poz. 16 udostępnionego przedmiaru robót drogowych), według Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru robót całego zadania wynika iż warstwa podbudowy powinna być wykonana z tłucznia kamiennego grubości 25 cm na drogach i parkingach dla autokarów. Czy poprawić przedmiar na 25 cm? Proszę o wyjaśnienie powyższego, oraz o poprawienie przedmiaru robót drogowych.

Odpowiedź

Odp. Jak w odpowiedzi do pytania nr 150.

Pytanie 185

Czy w przedmiarze robót drogowych należy ująć oznakowanie poziome miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych? Brak takiej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź

Tak, należy ująć w wycenie oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie 186

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru robót całego zadania wynika iż należy usunąć warstwą ziemi urodzajnej grubości około 30 cm z terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję obejmując: halę, parkingi, drogi, zieleńce. Resztę ziemi należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora w ilości 3113,00 m3. Prosimy o określenie miejsca składowania ziemi w km.

Odpowiedź

Odp. Jak w odpowiedzi do pytania nr 177.

Pytanie 187

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru robót całego zadania wynika iż należy wykonać korytowanie pod drogi i parkingi przy użyciu koparki z załadowaniem na samochody i wywiezieniem urobku w miejsce wskazane przez Inwestora - na odkład w ilości 1960,00 m3. Prosimy o określenie miejsca składowania ziemi w km

Odpowiedź

Odp. Jak w odpowiedzi do pytania nr 177.

Pytanie 188

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (zagospodarowanie terenu i mała architektura” wynika iż należy wykonać podłoże pod fundament jako podkład betonowy z betonu B-10. Natomiast z dokumentacji technicznej, branża architektura, temat zieleń i mała architektura warstwy wskazane na rys. Z-2.1 nie są spójne z powyższym. W związku z tym, że w projekcie występują sprzeczne informacje prosimy o określenie jakimi kryteriami mamy się kierować (czy projekt, czy specyfikacja?) aby uniemożliwiło obliczenie ceny za wykonanie przedmiotowych robót.

Odpowiedź

Do kalkulacji należy przyjąć warstwy zgodnie z rysunkiem wiaty śmietnikowej.

Pytanie 189

Czy którekolwiek z planowanych nasadzeń drzew są nasadzeniami rekompensacyjnymi?

Odpowiedź

Nie przewiduje się nasadzeń rekompensacyjnych jednak wykonawca musi dać gwarancję 5 letnią na wykonane roboty w tym także nasadzenia.

Pytanie 190

Prosimy o podanie parametrów materiału do nasadzeń (drzewa, krzewy) - takich jak obwód pnia, wysokość.

Odpowiedź

Przyjęto min. 7 letnie drzewa. Elementy małej architektury do kalkulacji przyjąć zgodnie z opisem technicznym projektu Zieleń i mała Architektura.

Pytanie 191

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych (n.p. materiał, pojemność koszy na odpadki, sposób montażu itp.) następujących elementów: ławki gospodarczej, ławki parkowej z oporem, koszy na odpadki, ponieważ podane informacje w dokumentacji technicznej, branża architektura, temat zieleń i mała architektura są rozbieżne z załączoną kserokopią zestawienia katalogowego i zbyt mało precyzyjne do właściwej wyceny.

Odpowiedź

Urządzenia małej architekrury podane są w projekcjie technicznym “zieleń i mała architektura”. Mocowanie elementów zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie 192

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie przedmiarów elektrycznych i sanitarnych z wyszczególnieniem w każdej pozycji rodzaju zastosowanych materiałów.

Odpowiedź

Odp. Jak w odpowiedzi do pytania nr 150.

Pytanie 193

Podanie ilości [szt] i wymiarów żaluzji zewnętrznych.

Odpowiedź

Oferent ma za zadanie zweryfikowanie projektów w taki sposób aby skalkulować wszystkie roboty wraz z materiałami. Zamawiający nie posiada tak szczegółowych zestawień.

Pytanie 194

Zestawienie urządzeń i akcesoriów wentylacyjnych.

Odpowiedź

Należy skosztorysować urządzenia zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej. Zamawiający nie posiada tak szczegółowych zestawień.

Pytanie 195

Projekt instalacji c.o.

Odpowiedź

Projekt instalacji C.O. został umieszczony na stronie Zamawiającego w dniu 8.12.2010r.

Pytanie 196

Specyfikacja hydroforu p.poż.

Odpowiedź

Należy przyjąć hydrofor zgodnie z parametrami podanymi w projekcjie branży sanitarnej.

Pytanie 197

W zamieszczonej na stronie Zamawiającego dokumentacji występuje błąd. Brak możliwości odczytania większości spakowanych plików, Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź

Odp. Jak w 182

Pytanie 198

Ze względu na obszerny zakres opracowania dokumentacji projektowej do niniejszego Przetargu zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu do dnia 29.12.2010 r.

Odpowiedź

Termin został przedłużony do 31.01.2011r. ogłoszeniem umieszczonym na Stronie Zamawiającego.

Pytanie 199

Wg opisu robót drogowych należy usunąć 30 cm ziemi, natomiast przedmiar robót drogowych uwzględnia tylko 20 cm. Czy należy zwiększyć zdjęcie ziemi do 30cm?

Odpowiedź

Odp. Jak w odpowiedzi do pytania 150

Pytanie 200

Jakiej frakcji ma być kruszywo, które będzie zastosowane na podbudowy?

Odpowiedź

Przyjąć frakcję zgodnie z projektem drogowych, materiał przyjąć jako tłuczeń.

Pytanie 201

Wg „danych pomocniczych do przedmiaru robót” i opisu technicznego gr. podbudowy w poz. 16 powinna być 25 cm, a jest 10 cm, Czy należy zmienić grubość na 25?

Odpowiedź

Odp. Jak w odpowiedzi do pytania nr 144

Pytanie 202

Prosimy o podanie wymiarów kostki w kolorze antracyt, czy kostka ta ma być szlachetna czy może być zastosowana zwykła kostka POLBRUK w kolorze grafitowym?

Odpowiedź

Zamawiający ustala kostkę jako POLBRUK w żądanym kolorze.

Pytanie 203

Czy kostka szara i czerwona gr. 8 cm i kostka czerwona gr. 6 cm, mają być kostkami szlachetnymi, czy mogą być to zwykłe kostki POLBRUK?

Odpowiedź

Zamawiający ustala kostkę jako POLBRUK w żądanym kolorze.

Pytanie 204

Szczegółowych rysunków balustrad i pochwytów ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź

Szkice balustrad zostały umieszczone na stronie Zamawiającego.

Pytanie 205

Wyszczególnienie wszystkich sanitariatów (nr pomieszczenia) w których maja być wykonane ścianki systemowe.

Odpowiedź

Należy je wyliczyć zgodnie z projektem architektury, Zamawiający nie posiada takich zestawień.

Pytanie 206

Czy słuszne wydaję się Zamawiającemu zwoływanie zebrania oferentów w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących SIWZ dopiero w dniu 30.11.2010r ? Jest to data, wyznaczająca koniec okresu, w którym oferenci mogą zadawać pytania zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.06.164.1163 z późn.zm.).

Odpowiedź

Termin przygotowania ofert został przesunięty na 31.01.2010 r.

Pytanie 207

Prosimy o podanie szczegółów dot. projektowanej sauny, ponieważ dostawca sugerowany w projekcie (firma), odpowiadając na nasze zapytanie cenowe, stwierdził, że dokumentacja projektowa zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego nie jest wystarczająca do sporządzenia wyceny sauny.

Odpowiedź

Na wykonanie sauny zostanie wyłoniony wykonawca w osobnym przetargu wykonawca w zakresie nie ma wyposażenia i wykończenia tego pomieszczenia.

Pytanie 208

Brak na stronie internetowej projektu wykonawczego Architektury, Czy wycenę należy sporządzić w oparciu o projekt budowlany? Brak zestawień stolarki i ślusarki. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Zamieszczony został projekt budowlano-wykonawczy na stronie zamawiającego pod nazwą DOKUMENTACJA TECHNICZNA.

Pytanie 209

Prosimy o podanie dokładnych parametrów i właściwości niezbędnych do wyceny squash (typ i producent).

Odpowiedź

Na wykonanie squasha  zostanie wyłoniony wykonawca w odrębnym przetargu.  Wykonawca w zakresie nie ma wyposażenia i wykończenia tego pomieszczenia.

Pytanie 210

Zagospodarowania terenu - Ogrodzenie

W przedmiarze robót drogowych w pozycji 41 wykazano ogrodzenie w ilości 360,2 mb Proszę o odpowiedź / czy projektowane są w ogrodzeniu bramy i furtki. Jeżeli tak to proszę o przekazanie rysunków szczegółowych bram i furtek, z podaniem ilości i z danymi na temat sposobu otwierania; ręczny czy mechaniczny itp.

Odpowiedź

Od strony ul. Kościuszki teren otwarty. należy przyjąć w wysecnie dwie furtki (jedna od strony budynków Ks. Brzóski druga od strony garaży na ul. 4 Marca. lokalizacja zostanie ustalona na etapie budowy

Pytanie 211

Dotyczy wykazu dokumentacji projektowej

Zwracam się z prośbą o przekazanie listy- wykazu dokumentacji projektowej określającej przedmiot Zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający umieścił całą dokumentację techniczną jaką posiada.

Pytanie 212

Dotyczy ogłoszenia na stronie internetowej i historii zmian.

Zwracam się z prośbą o bieżącą aktualizację ostatnich zmian w ogłoszeniu (historia zmian).

Odpowiedź

Zamawiający dokona aktualizacji historii zmian.

Pytanie 213

Dotyczy dokumentacji geotechnicznej

Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej pozycję pt."Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia" -stron 8. Zwracam się z prośbą o uzupełnienie, o materiały wyszczególnione w treści powyższej pozycji tj. rysunek 2 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa na której zaznaczono miejsca przeprowadzonych badań oraz rysunki 3,4,5,6.7.8 z przekrojami geotechnicznymi

Odpowiedź

Zamawiający umieścił wszystkie materiały odnośnie dokumentacji geotechnicznej w jakiej posiadaniu się znajduje.

Pytanie 214

Dotyczy kolejności ważności dokumentacji przetargowej.

W przypadku wystąpienia rozbieżności w dokumentacji przetargowej, na przykład, gdy dane dotyczące tego samego elementu będą różne: w opisie technicznym, na rysunkach, w specyfikacjach technicznych, w przedmiarach od Inwestora, to które dane są ważniejsze i zgodne z projektem do wyceny w ofercie.

Odpowiedź

Odp. :

-projekt techniczny

-specyfikacja techniczna

-przedmiary są materiałem pomocniczym

Pytanie 215

Dotyczy elementów prefabrykowanych trybun Proszę o przekazanie wykazu z ilością i wymiarami elementów prefabrykowanymi trybun , do wyceny w ofercie.

Odpowiedź

Przedmiar podaje wyliczenia w m3 konstrukcji trybun. Zamawiający nie posiada takiego zestawienia.

Pytanie 216

Dotyczy dostawy i montażu stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej.

Do wyceny stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej konieczne są rysunki zestawień na poszczególne rodzaje okien, drzwi i fasad. Proszę o przekazanie.

Ponadto poniżej wyszczególniono rozbieżności na rysunkach projektu budowlanego , proszę o ustosunkowanie się do poniższych informacji:

Dot. okna w elewacji północnej między osiami 21 a 22:

- Po porównaniu rysunków architektury: rzutu parteru (rys 1-A) oraz elewacji północnej (rys 12-A) stwierdzono rozbieżność w oznaczeniu okna znajdującego się w osi A między osiami 21 a 22. Okno jest opisane na rzucie parteru jako O2, zaś rysunek elewacji wskazuje na Ol bądź O3. Prosimy o sprecyzowanie oraz zamieszczenie zestawienia ślusarki.

Dot. okna O8:

- Rzut I piętra + 4,375 (rys 2-A) przedstawia okna O8 o różnych wymiarach: 4 szt. O8 o wymiarach 184x120 oraz 2 szt. 08 (pomieszczenie nr 106 i 123) o wymiarach 120x105. Prosimy o wyjaśnienia dotyczące jakie okna, o jakim wymiarze oraz w jakiej liczbie przyjąć.

Dot. oznaczeń okien:

- Rzut parteru (rys 1-A) oraz rzut I piętra (rys 2-A) operuje oznaczeniami okien O2 oraz O7, przy czym oba rzuty proponują różne wymiary okien dla tych oznaczeń. I tak: okno O2 na rys 1-A ma wymiar 277x180 zaś na rys 2-A 187x105; okno 07 na rys 1-A ma wymiar 184x60 zaś na rys 2-A 254x120. Prosimy o wyjaśnienia jak jakie wymiary są właściwe oraz o zamieszczenie zestawienia ślusarki dla obiektu.

Dot. okien w elewacji zachodniej:

- Po porównaniu rysunków architektury: rzutu I piętra (rys 2-A) oraz elewacji zachodniej (rys 10-A) stwierdzono rozbieżność w oznaczeniu okien O2. Zgodnie z rzutem I piętra w osi 2 znajduje się 5 szt okna O2 zaś rysunek elewacji wskazuje na odmienną liczbę. Prosimy o sprecyzowanie liczby okien, ich wymiarów i oznaczeń poprzez zamieszczenie zestawienia ślusarki dla obiektu.

- Po porównaniu rysunków architektury: rzutu parteru (rys 1-A oraz elewaq'i zachodniej (rys 10-A) stwierdzono rozbieżność w ilości okien Ol. Zgodnie z rzutem parteru okien o oznaczeniu Ol są 3 szt zaś rysunek elewacji wskazuje na 4 szt. Prosimy o sprecyzowanie liczby okien.

Dot. braku oznaczeń drzwi:

- Na rzucie parteru (rys 1-A) brakujer oznaczeń drzwi zewnętrznych w elewacji północno-zachodniej, prowadzących do pomieszczenia nr 34. Prosimy o informacje dotyczące zastosowanej stolarki.

Odpowiedź

Odp. Jak w odpowiedzi do pytania nr 166

Pytanie 217

Dotyczy balustrad i barierek

Proszę przekazać szczegółowe rysunki z wykazem-zestawieniem tonażowym stali kształtowej, z podaniem rodzaju stali dla wszystkich balustrad: schodowych, na trybunach (dół, góra, boki) i na tarasie.

Odpowiedź

Rysunki balustrad zostały umieszczone na stronie Zamawiającego. Mają to być wyroby gotowe.

Pytanie 218

Dotyczy obudowy stalą nierdzewną gr.0,6mm na elewacji południowej.

Proszę o przekazanie rysunków szczegółowych, z wykazem tonażowym stali nierdzewnej 0,6mm do obudowy fragmentów elewacji południowej oraz podać przedmiar do obudowy blachą nierdzewną.

Odpowiedź

Przyjąć do kalkulacji powierzchnię obudowy jako 6m2. Zamawiający nie posiada rysunków obudowy.

Pytanie 219

Dotyczy obudowy słupów wewnętrznych obiektu blachą nierdzewną

W opisie PB Architektura w pkt8 , ppkt.f) między innymi wyszczególnia „słupy wewnątrz obiektu obudować blachą nierdzewną typu 18/8 gr. 0,6mm. Proszę przekazać rysunki szczegółowe obudowy oraz wskazać, które słupy i w jakim zakresie, jaki metraż należy wycenić w ofercie.

Odpowiedź

Ująć obudowę wszystkich słupków wewnętrznych. Montaż wykonać przez specjalistyczne firmy. Rysunków Zamawiający nie posiada.

Pytanie 220

Dotyczy siedzisk sportowych

W projekcie budowlanym Architektura na rys.3-A, rzut I pietra ,poz.+8,875 przedstawiono ilość miejsc na widowni - ogółem: 566, w tym: dla widzów: 534szt, dla VIP-ów 15szt, dla sędziów-5szt, dla sprawozdawców- 4szt, dla niepełnosprawnych - 8szt.

Natomiast w przedmiarze inwestorskim robot budowlanych , wykazano w poz.241 . Dostawa wyposażenia - siedziska sportowe podnoszone - w ilości 532 szt.

Proszę o odpowiedź, ile siedzisk sportowych należy wycenić w ofercie, czy tylko 532 szt jak w przedmiarze, czy jak wykazano na rysunki 3-A. Jeżeli zgodnie z wykazem jak na rysunku 3-A , to proszę przekazać dane i parametry, karty katalogowe dla wszystkich siedzisk wymienionych na rys.3- A oraz proszę podać kolor siedzisk.

Odpowiedź

Proszę przyjąć 566 szt. Typ siedzisk wskazano w opisie projekt architektury i technologi wyposażenia sportowego.

Pytanie 221

Dotyczy pomieszczeń: pom.202- Kabina kontrolna, pom.203- Kabina komentatorów TV.

Czy pom.202- Kabina kontrolna, pom.203- Kabina komentatorów TV objęte są obecnym przetargiem? Jeżeli tak , to proszę przekazać rysunki szczegółowe tych pomieszczeń.

Odpowiedź

Tak wyposażenie tych pomieszczeń jest przedmiotem tego przetargu. Należy wykończyć je zgodnie z tabelą wykończenia wnętrz architektury.

Pytanie 222

Dotyczy pomieszczenia kręgielni

W projekcie budowlanym architektura n a rys.5A , Przekrój A-A, w pomieszczeniu kręgielni pokazano: sufit +ściany - Dodatkowa izolacja akustyczna K-13 SPRAY-ON SYSTEM, strop podwieszony kręgielni, podłoga techniczna kręgielni. Czy wyżej wyszczególnione elementy objęte są obecnym przetargiem? Jeżeli tak , to proszę o przekazanie dokumentacji szczegółowej do wyceny tych elementów.

Odpowiedź

Wyposażenie tego pomieszczenie będzie objęte odrębnym postępowaniem przetargowym.

Pytanie 223

Dotyczy wyposażenia w podręczy sprzęt p.poż. Gaśnice

Czy gaśnice wyszczególnione w opisie PB Architektura na str.4 należy wycenić w ofercie?

Odpowiedź

Tak, należy je wycenić.

Pytanie 224

Dotyczy żaluzji zewnętrznych opuszczanych mechanicznie

W przedmiarze inwestorskim robot budowlanych. wyszczególniono w poz.254 - Dostawa wyposażenia - Żaluzje zewnętrzne opuszczane mechanicznie- w ilości 64,08m2.

Proszę podać wymiary, dane i parametry żaluzji zewnętrznych, z jakiego materiału mają być wykonane i proszę wskazać miejsca ich zamontowania.

Odpowiedź

Żaluzje te są wyrobem gotowym i nie wymagają żadnych dodatkowych rysunków. Elementy te należy skalkulować jako wyrób z profili powlekanych, w klacie a1a antywłamaniowej. Montaż żaluzji w kasetach.

Pytanie 225

Dotyczy wyposażenia w poręcze

W przedmiarze inwestorskim robot budowlanych . wyszczególniono w poz.255 - Dostawa wyposażenia -Poręcze do umywalek 500mm- szt2 , w poz.256— Dostawa wyposażenia -Poręcz łukowa stojąca 850mm - lszt.

Proszę przekazać karty katalogowe powyższych poręczy oraz z jakiego materiału mają być wykonane: z tworzyw sztucznych , czy ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź

Są to poręcze dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej.

Pytanie 226

Dotyczy wyposażenia- Zestaw do koszykówki treningowy - 3kpl

Czy zestaw do koszykówki treningowy - 3kpl, należy wycenić jako najazdowy czy podwieszony?

Odpowiedź

Należy wycenić jako najazdowy.

Pytanie 227

Dotyczy prefabrykowanych belek nadprożowych.

Proszę o przekazanie wykazu prefabrykowanych belek nadprożowych , do wyceny w ofercie.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada zestawienia prefabrykowanych belek nadprożowych, należy zliczyć ilość według projektu wykonawczego.

Pytanie 228

Dotyczy elewacji z płytek klinkierowych.

W projekcie budowlanym na przekroju C-C , rys.6-A i na przekroju D-D , rys.8-A, pokazano w osi A , elewację z płytek klinkierowych 2,0cm,

Proszę o odpowiedź , czy elewacja z płytek klinkierowych 2,0cm występuje na obiekcie i należy ją wycenić w projekcie? Jeżeli tak , to proszę podać dane, parametry, kolor płytek klinkierowych oraz podać powierzchnie i wskazać na rysunkach , do wyceny w ofercie.

Odpowiedź

Wystąpił błąd w zapisie na rysunku w tym miejscu. Należy wykonać zgodnie z rysunkami elewacji i opisem architektury.

Pytanie 229

Dotyczy akustyki obiektu

W SIWZ ,Rozdział2. Pkt.2 , wyszczególniono w pozycji 42) wykonanie akustyki obiektu. Jeżeli akustyka obiektu jest objęta obecnym przetargiem , to proszę przekazać projekt akustyki do wyceny w ofercie.

Odpowiedź

Projekt akustyki obiektu został umieszczony na stronie zamawiającego.

Pytanie 230

Zapytanie odnośnie tynku - w opisie technicznym - projekt branży budowlanej (strona 6), jako elementy wykończeniowe ścian i sufitów przewidziano tynki wapienno-cementowe+gładź gipsową kl III, w tabeli wchodzącej w skład tego samego opracowania jako wykończenie podaje się tynk gipsowy, a w załączonym do SIWZ przedmiarze robót ujęto tynki dwuwarstwowe gr 10 cm bez określenia rodzaju ani klasy, nie ujęto również gładzi. Jeszcze inny opis zamieszczono w STWIOR - tynk cementowo-waplenny trójwarstwowy kat IV + tynk gipsowy pocieniony z gotowych mieszanek.

Prosimy o jednoznaczne określenie jaki rodzaj i klasę tynku należy przyjąć do wyceny i czy należy ująć wykonanie gładzi,

Odpowiedź

Ująć generalnie tynki gładzone kat. IV. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności tynki cementowo-wapienne + gładź gipsowa. W pomieszczeniach suchych mogą być tylko tynki gipsowe.

Pytanie 231

Zgodnie z załącznikiem 10 do SIWZ pomieszczenia kręgielni jak i squosha są wyłączone z przedmiotowego przetargu, dlatego prosimy o określenie do jakiego etapu należy wykończyć te pomieszczenia - chodzi o posadzki, ściany i sufity, co należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Należy przyjąć wykończenie tych pomieszczeń jako „surowe”, jednak należy wykonać podkłady betonowe pod posadzki.

Pytanie 232

Na spotkaniu w dniu 30.11.2010r projektant zobowiązał się do wykonania zestawienia stolarki okienne] i drzwiowej. Prosimy aby zestawienie zawierało również wymagane parametry techniczne - np. wypełnienie drzwi wewn, - plaster miodu czy płyta otworowa, okleina naturalna czy z tworzywa, okucia, zamki itp.

Odpowiedź

Zestawienie stolarki zostało umieszczone na stronie Zamawiającego, podane opisy są wystarczające do obliczenia ceny.

Pytanie 233

Zgodnie z opisem technicznym (strona 6) na witrynach widowni należy zamontować elektrycznie sterowane rolety wewnętrzne, w przedmiarze robót cz. 15 - wyposażenie, ujęto żaluzje zewnętrzne opuszczane mechaniczne. Czy są to te same żaluzje (mając na uwadze witrynę przy której należy je zamontować), jeśli tak to które przyjąć. Jeśli są to rolety wewnętrzne to prosimy o określenie z jakie materiału mają być wykonane - tkanina, elementy plastikowe czy metalowe. Prosimy również o dokładne wskazanie na których witrynach, oknach należy je zamontować, gdyż do wyceny potrzebny jest Ich dokładny wymiar i obmiar.

Odpowiedź

Na zewnątrz należy przyjąć tzw. „ żaluzje antywłamaniowe” z profili aluminiowych, zaś wewnątrz należy wykonać jako materiałowe. Ilość witryn należy skalkulować według projektu zamieszczonego na stronie internetowej.

Pytanie 234

Dotyczy balustrad klatek schodowych.

W odpowiedziach z dnia 10.12.2010 , odp.24 zamieszczono rysunek balustrady klatki schodowej, z wypełnieniem szkłem bezpiecznym typu „Parsol” gr.l2mm , kolor brązowy. Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zastosowanie wypełnienia ze szkła bezpiecznego z certyfikatem VSG ( dopuszczenie do użyteczności publicznej – szyba klejona) ze względu na znacznie niższą cenę balustrady

Odpowiedź

Dopuszcza się wyżej wymienioną szybę pod warunkiem przedłożenia certyfikatów i atestów dla tej szyby, jako bezpiecznej w obiektach użyteczności Publicznej. Przed wykonaniem balustrad.

Pytanie 235

Dotyczy schodków na konstrukcji żelbetowej trybun.

W projekcie wykonawczym konstrukcja na rys. Wk-16/6 - Schody monolityczne SCH-1 , wyszczególniono 2 elementy schodków na trybunie dla Vipów , w osiach 12 i 14, podano też dla tych dwóch elementów zestawienie stali zbrojeniowej (wykaz stali nr 10) . Brakuje natomiast zwymiarowanych rysunków schodków ( inne wymiary) na pozostałych trybunach, brakuje również wykazu zbrojenia dla tych schodków na trybunach. Proszę o uzupełnienie.

Czy te schodki mają być izolowane styropianem gr.2cm poziomo i pionowo jak schodki na rys. WK- 16/6. Proszę podać również parametry styropianu do izolacji schodków na trybunach

Odpowiedź

Zbrojenie wszystkich schodów na trybunach( bez względu na ich wymiarowanie) należy przyjąć analogicznie do pokazanego na rys. WK-16/6

Pytanie 236

Zgodnie z wymogami SIWZ podana cena ofertowa ma być ceną ryczałtową brutto. Wyznaczony termin składania ofert przypada na koniec grudnia, a od początku stycznia 2011r. ma obowiązywać 23% podatek VAT, w związku z czym prosimy o jednoznaczne określenie jaką stawkę podatku należy uwzględnić w ofercie określając cenę ryczałtową,

Odpowiedź

Należy przyjąć 23% stawkę podatku VAT.

Pytanie 237

Czy zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu musi obejmować również okres gwarancji - 5 lat. Z uwagi na koszty przy tak dużej inwestycji prosimy o rozdzielenie zabezpieczenia: na należyte wykonanie kontraktu w czasie jego realizacji i zabezpieczenie usunięcia wad i usterek obowiązujące w czasie gwarancji, pozostawiając rozdział kwoty jak w umowie.

Odpowiedź

Zabezpieczenie należytego wykonania musi wyć wniesione przez Wykonawcę zgodnie z zapisami SIWZ.

Zgodnie z ustawą Pzp. kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń obejmuje tylko okres rękojmi za wady.

Pytanie 238

Zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej – zieleń i mała architektura – ogrodzenie (słupki i panele] powinny być w kolorze białym – czy jest to kolor obowiązujący, czy można zastosować np. kolor zielony, a może elementy ogrodzenia mogą być ocynkowane – prosimy o podanie koloru wg wzornika REAL lub zgody na ocynk.

Odpowiedź

Typy ogrodzenia podane zostały w teczce mała architektura. Kolor zielony jest dopuszczalny.

Pytanie 239

Do projektu branży - zieleń i mała architektura - załączono wyciągi z katalogu ławek i koszy na śmieci - czy zaznaczone tam wzory ławek i koszy przedstawiają wymagany typ i rodzaj tych urządzeń, czy można zastosować ławki i kosze na bazie elementów betonowych jako bardziej wytrzymałe na uszkodzenia i bardziej pasujące do obiektu. Zaznaczyć należy, że w części opisowej projektu takie elementy zostały opisane. Prosimy o jednoznaczne określenie typu i materiału ławek i koszy na śmieci.

Odpowiedź

Należy przyjąć do obliczenia ceny elementy odpowiadające specyfikacji lub zamienniki jeżeli wykonawca wykaże równoważność.

Pytanie 240

Dotyczy pochwytów ze stali nierdzewnej wg rysunku z odpowiedzi 24

Na rysunku wykazano pochwyt - rura 60x5mm - stal nierdzewna polerowana.

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zamianę pochwytu z rury 60x5mm ,na rurę fi 50mm o grubości ścianki l,5mm, tj na znacznie tańszą.

Odpowiedź

Jeżeli wykonawca wykaże równoważność rozwiązań Zamawiający nie widzi przeszkód.

Pytanie 241

Dotyczy pokrycia dachu w systemie kalzip nad częścią wysoką- Hala

Na przekroju przez warstwy dachu Hali- D2 wyszczególniono na warstwie paroizolacji , płytę wiórową OSB wodoodporną gr.l,7cm. Specjalistyczna firma wykonawcza pokryć dachowych w systemie Kalzip , informuje, że system krycia opiera się na podkonstrukcji systemowej i zbędna jest warstwa płyty wiórowej OSB gr.l,7cm.

Proszę o odpowiedź czy w ofercie należy pominąć wycenę płyty wiórowej OSB ?

Odpowiedź

Jeżeli oferent przyjmie do oferty 100% systemowy schemat krycia dachu blachą kalzip to może pominąć płytę OSB. Jeżeli ma zamiar stosować zamienne, porównywalne rozwiązanie systemowe, należy przyjąć do kalkulacji płytę OSB.

Pytanie 242

Dotyczy pokrycia dachu w systemie kalzip nad częścią niską: osie 1-5 i osie 21-25

Proszę o przekazanie przekroju Dl przez wszystkie warstwy dachu części niskiej :osie 1-5 i osie 21-25 i opisanie warstw pokrycia dachów części niskiej zgodnie z systemem pokrycia kalzip.

Odpowiedź

Według przekroju D1 przyjąć warstwy od spodu, ocieplić a górne warstwy skalkulować jak na przekroju D1 lub jako systemowe Kalzip.

Pytanie 243

Dotyczy dylatacji w osiach 9/10 i osiach 16/17

Proszę przekazać rysunek szczegółu dylatacji o szerokości 4cm, w osiach 9/10 i osiach 16/17 na wszystkich poziomach obiektu. Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie listew dylatacyjnych ? Jeżeli tak to proszę o przekazanie danych i parametrów, materiału z jakiego mają być wykonane i wycenione w ofercie.

Odpowiedź

Tak w szczeliny dylatacyjne należy zastosować systemowe listwy. Materiał z atestem producenta. Materiał wysoce elastyczny i trwały.

Pytanie 244

Dotyczy dachu, wiatrownic z płyty OSB gr.25mm

W przedmiarze robót budowlanych wyszczególniono w pozycji 94 – Wykonanie wiatrownic z płyty OSB gr.25mm z pokryciem blachą – w ilości 100,920 m2.

Proszę o przekazanie rysunku szczegółowego wiatrownic z płyty OSB gr.25mm

Odpowiedź

Jest to element standardowy, należy przyjąć do oferty tą pozycję jak zapisano w przedmiarze.

Pytanie 245

Dotyczy pytania i odpowiedzi Nr24 z dnia 10.12.2010 w zakresie balustrad

W odpowiedzi na pyt.24 Zamawiający zamieścił rysunek balustrady klatek schodowych i rysunek pochwy tu z rury nierdzewnej. Brakuje rysunków na balustrady nierdzewne, na trybunach : na górze trybun, po bokach , na dole trybun i na balustrady na tarasie . Proszę o uzupełnienie brakujących rysunków. W zależności od konstrukcji balustrad ze stali nierdzewnej, różnie kształtuje się cena.

Odpowiedź

Wszystkie balustrady przyjąć wg pokazanego szkicu, jak balustrady kl. Schodowej.

Pytanie 246

Dotyczy pytania i odpowiedzi Nr25 z dnia 10.12.2010 w zakresie zadaszenia nad wejściem głównym. Nawiązując do odpowiedzi Nr25 , proszę podać dane producentów zadaszenia nad wejściem głównym.

Odpowiedź

Należy przyjąć gabaryty podane na rysunkach wraz kształtem i wykończeniem. Zamawiający nie ustala konkretnego producenta.

Pytanie 247

Dotyczy pytania i odpowiedzi Nr26 z dnia 10.12.2010 w zakresie żaluzji zewnętrznych

W związku z tym ,że w projekcie nie pokazano na których oknach zamontowane będą żaluzje zewnętrzne, proszę wskazać , które okna będą wyposażone w żaluzje zewnętrzne w celu określenia wymiarów żaluzji i ilości w[ m2]do wyceny w ofercie. Specjalistyczne firmy składające ofertę na żaluzje wymagają wymiarów żaluzji ( szerokość i wysokość).

Odpowiedź

Żaluzje zewnętrzne aluminiowe maja pełnić funkcję antywłamaniową. Muszą być montowane na 100% okien parteru.

Pytanie 248

Dotyczy docieplenia ścian fundamentowych

W projekcie budowlanym Architektura wyszczególniono docieplenie ścian fundamentowych styrodurem grubości 6cm , natomiast na rysunkach fundamentów w projekcie wykonawczym Konstrukcja wyszczególniono styrodur grubości l0cm.

Jaką grubość styroduru należy wycenić w ofercie , grubość 6cm czy grubość l0 cm ?

Odpowiedź

Należy przyjąć grubość 10 cm materiał Styrodur.

Pytanie 249

Dotyczy docieplenia wełną stropodachu - dach „niski"

Proszę podać grubość wełny i jej parametry do ocieplenia stropodachu - dach na częścią „niską”.

Odpowiedź

Ocieplenie wełną mineralną systemową grubości 24 cm.

Pytanie 250

Dotyczy pytania i odpowiedzi Nr 10 z dnia 07.12.2010r, zamieszczone w Internecie dn.09.12.2010r

W odpowiedzi dotyczącej osłony śmietnikowej załączono „projekt wykonawczy” obudowy śmietnika w postaci jednego rysunku Z-3. Rysunek ten różni się od rysunku Z-2/1 osłony śmietnikowej z projektu budowlanego. Czy osłonę śmietnikową należy wycenić w ofercie wg rysunku Z-3.? Do wyceny osłony śmietnikowej wg rys.Z-3 potrzebne są poniższe dane:

- grubość blachy falistej i parametry fali, do przekrycia osłony

- wykaz stali kształtowej -tonaż konstrukcji zadaszenia

- zestawienie stali kształtowej - tonaż bramy wejściowej

- wykaz stali zbrojenniowej ław i ścian fundamentowych

Odpowiedź

Należy wycenić śmietnik wg projektu Z-2/1. Przyjąć blachę falistą powlekaną w kolorze czerwonym, zbrojenie ław fundamentowych pod śmietnik 4xfi 12

Pytanie 251

Dotyczy posadzek

W przedmiarze robót budowlanych wyszczególniono w poz.l21-Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej- w ilości 14,720m2. Proszę podać jakiego pomieszczenia dotyczy ten przedmiar i proszę podać dane i parametry wykładziny do wyceny w ofercie.

Proszę podać również jaką krotność należy przyjąć w pozycji 114 i pozycji 128 przedmiaru robót budowlanych. Brak danych w projekcie.

Odpowiedź

Przyjąć jak w podano w przedmiarze.

Pytanie 252

Dotyczy stolarki okiennej i drzwiowej -konstrukcji ścian osłonowych

W przedmiarze robót budowlanych wyszczególniono w poz,144-Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych - ściany mocowane do konstrukcji żelbetowych lub muru- w ilości 533, 943m2 i w pozycji 151- Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych - ściany mocowane do konstrukcji żelbetowych lub muru- w ilości 74, 804m2.

Proszę o przekazanie projektu ,konstrukcji aluminiowych ścian osłonowych jak wyżej, do wyceny w ofercie

Odpowiedź

Nie będzie konstrukcji aluminiowych ścian. Należy wycenić w ofercie dostawę m2 fasad według zestawienia stolarki i ślusarki aluminiowej.

Pytanie 253

Dotyczy wykończenia powierzchni betonowych na trybunach i schodach między trybunami

Proszę przekazać sposób wykończenia - materiał ,powierzchni betonowych na trybunach , dotyczy powierzchni pionowych i poziomych oraz na schodach( stopnice i podstopnice) między trybunami. Proszę podać szczegółowe dane , parametry, wymiary , grubość itp. Materiałów na nawierzchnie wykończeniowe dla powierzchni wyżej wyszczególnionych

Odpowiedź

Na trybunach przyjęto wykładzinę PCV. Tam gdzie pozostaje dyspozycja z wykonaniem posadzki betonowej ma być wykonana jako posadzka betonowo-przemysłowa.

Pytanie 254

Dotyczy przewodów wentylacyjnych

W przedmiarze budowlanym wyszczególniono w poz.221 - Przewody wentylacyjne o średnicy 200mm z blachy stalowej kołowe, typ S (z udziałem kształtek do 35% )- w ilości 77I,812m2 Proszę o wskazanie na projekcie elementów , które odpowiadają powyższemu przedmiarowi tj. 771,812m2 i przekazać rysunki szczegółów.

Czy powyższa wycena ma być ujęta w kosztorysie branży budowlanej czy w kosztorysie branży sanitarnej.

Odpowiedź

Ująć w kosztorysie budowlanym. Są to kanały wentylacji grawitacyjnej prowadzonej bez budowania kanałów w kominach tradycyjnych.

Pytanie 255

Dotyczy cokołu z płytek gresowych na elewacji

Proszę podać wysokość cokołu na elewacji , do wykonania z płytek gresowych Neon Bianko o wymiarach 30x30cm.

Odpowiedź

Do kalkulacji oferty należy przyjąć ilość jaką podano w przedmiarach robót budowlanych.

Pytanie 256

Prosimy o wyjaśnienie programu użytkowego i wykończenia wewnętrznego. W pomieszczeniu nr 3 w pozycji sufit występuje oznakowanie - // - + sufit podwieszany Rockfon - jak należy to rozumieć? Oznaczenie to występuje pod opisem malowanie emulsyjne w pomieszczeniu nr 2.

Odpowiedź

To znaczy że w pomieszczeniu nr 3 trzeba skalkulować sufit podwieszony. Można odstąpić od malowania sufitu na płycie żelbetowej stropu.

Pytanie 257

W programie użytkowym i wykończenia wewnętrznego występuje oznaczenie -II- prosimy o wyjaśnienie czy dotyczy to sufitu podwieszanego czy malowania farbą emulsyjną?

Odpowiedź

Oznaczenie to oznacza : ”to samo co powyżej”. Czyli kalkulować sufit podwieszany. Jak jest także malowanie, to można je pominąć i zostawić płytę stropową w stanie surowym.

Pytanie 258

Prosimy o wyszczególnienie pomieszczeń których dotyczy adaptacja akustyczna.

Odpowiedź

Należy wykonać adaptację akustyczną według projektu akustyki. Zamawiający nie posiada takiego zestawienia.

Pytanie 258

W odpowiedziach zamieszczonych na stronie Zamawiającego z dnia 07 grudnia 2010r. na pytanie 10 dotyczące Zagospodarowania terenu - Osłony śmietnikowe wynika, iż do wycenie należy również uwzględnić wyposażenie śmietnika w dwa kontenery pojemności 1100 I na odpady komunalne. Proszę o podanie z jakiego materiału mają być zastosowane pojemniki, np. z tworzywa sztucznego, metalowe itd.. Proszę przekazać zestawienie - wykaz ilościowo - tonażowy dla elementów osłony śmietnikowej ze stali profilowej konstrukcji zadaszenia, wrót i innych elementów. Proszę przekazać wykaz stali zbrojeniowej do ścian fundamentowych. Z udostępnionego przez Zamawiającego „projektu wykonawczego pn. obudowa śmietnika" w/w elementów brakuje.

Odpowiedź

Kontenery na śmieci przyjąć jako metalowe. Zamawiający nie posiada zestawienia tonażowego osłony śmietnikowej. Należy skalkulować cenę według rysunku zamieszczonego na stronie Zamawiającego.

Pytanie 259

W opisie projektu wykonawczego Konstrukcja w punkcie V. Zabezpieczenia antykorozyjne, między innymi wyszczególniono:" Elementy konstrukcji stykające się z gruntem zabezpieczyć abizolem 2R+P" .Natomiast w opisie projektu budowlanego Architektura w punkcie 8 h) Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, między innymi wyszczególniono: „izolacja pozioma- 2x papa na lepiku asfaltowym, izolacja pionowa ścian pod poziomem terenu- Bitizol 2xR+G"

Czy izolacje poziome fundamentów należy przyjąć z abizolu 2R+P, czy 2xpapa na lepiku asfaltowym? Z jakiego materiału należy wycenić izolacje poziome górnej powierzchni ścian fundamentowych, na styku ze ścianami murowanymi?

Odpowiedź

Izolacje pionowe na fundamentach i ścianach fundamentowych przyjąć jako 1x papa termozgrzewalna bądź 2x papa na lepiku. Pionowa izolacja ścian fundamentowych ma być powłokowa. Może być bitizol 2xR+P lub izolacja w płynie typu Deiterman lub inna systemowa.

Pytanie 260

W projekcie wykonawczym Konstrukcja zamieszczono wykaz Nr2 stali zbrojeniowej dla płyt stropowych w ilości 37 261,30kg.

Z powyższego wykazu wynika ,że średnie nasycenie stalą zbrojeniową dla stropów wyniesie ~80kg/ m3.

Proszę o odpowiedź czy zamieszczony w PW konstrukcja wykaz Nr2 stali dla stropów jest poprawnie sporządzony przez projektanta i taką ilość zbrojenia należy wycenić w ofercie ? (Zwracamy uwagę ,że podłoga sportowa hali na I piętrze ma swoją odpowiednią wagę) Proszę również o przekazanie wykazu zbrojenia na przebicie stropów

Odpowiedź

Do kalkulacji przyjąć ilość zbrojenia podaną w projekcie. Projektant będzie odpowiadał na tego typu pytania w ramach nadzoru autorskiego.

Pytanie 261

W tabeli 12 - program użytkowy i wykończenia wewnętrzne - przy opisie technicznym branży architektonicznej jako wykończenie ścian pojawia się lamperia akrylowa do wysokości 2,4m RAL 1001. Prosimy o uściślenie, czy chodzi o wykonanie powłoki malarskiej z farby akrylowej w żądanym kolorze RAL, czy też wykonanie tynku akrylowego barwionego w masie lub malowanego. Może jak - to się teraz często praktykuje wykończyć ściany farbą lateksową.

Odpowiedź

Chodzi o powłokę malarską. Zamawiający dopuszcza zastosowanie farby Lateksowej.

Pytanie 262

W opisie do projektu budowlanego konstrukcji w punkcie II Zakres opracowanie zamieszczono następujące zdanie:

„ Nie dopuszcza się realizacji tego obiektu na podstawie niniejszego opracowania. Realizacja jest możliwa na podstawie projektu wykonawczego stanowiącego odrębne opracowanie".

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego (PW), na podstawie którego będzie realizowany obiekt, ewentualnie o potwierdzenie, że wycenę należy przygotować w oparciu o projekt budowlany (PB) a wszystkie różnice pomiędzy PB a PW będą pracami dodatkowymi.

Odpowiedź

Projekt wykonawczy zapisany jest na stronie zamawiającego jako „Dokumentacja techniczna”

Pytanie 263

Dotyczy obudowy kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach

Proszę przekazać sposób obudowy kanałów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych, znajdujących się w pomieszczeniach. Z jakiego materiału mają być obudowane kanały wentylacyjne w pomieszczeniach i proszę przekazać szczegół wykończenia kanałów wentylacyjnych - kominów wentylacyjnych na dachu , z podaniem wysokości kominów wentylacyjnych na dachu (brak w projekcie).

Odpowiedź

Kanały wentylacyjne wykonane z pustaków ceramicznych obudować płytą G-K gr. 12 mm.

Kominy nad dach wyprowadzić na h=0,9 m.

Pytanie 264

Dotyczy przedmiaru budowlanego ,pozycja 222

W przedmiarze budowlanym wyszczególniono w poz.222 - Wentylatory promieniowe o średnicy otworów ssących do lOOmm i masie do 25kg z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika EDM160- w ilości 30 szt.

Proszę o wskazanie na projekcie elementy , które odpowiadają powyższemu przedmiarowi tj. 30 szt i przekazać rysunki szczegółów.

Czy powyższa wycena ma być ujęta w kosztorysie branży budowlanej czy w kosztorysie branży sanitarnej.

Odpowiedź

Ująć w kosztorysie budowlanym jako wentylacyjne wspomagania węzłów sanitarnych, gdzie pracuje wentylacja grawitacyjna.

Pytanie 265

Dodatkowe informacje do SlWZ które, Wykonawcy muszą uwzględnić w swojej ofercie,

zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta Karlino dotyczących Zamówienia Publicznego na Budowę i Wyposażenie Hali Widowiskowo-Sportowej w Karlinie prosimy o wyjaśnienie, czy możliwe jest zastosowanie podłogi sportowej równoważnej do zamieszczonej w Specyfikacji

czyli zamiast panela warstwowego »Górna warstwa użytkowa wykonana z litego drewna dębowego, tub bukowego gr.5,6 mm lakierowanego fabrycznie lakierami utwardzanymi UV o wysokiej odporności na ścieranie. Warstwa środkowa wykonana Jest z płyty stolarskiej (sklejki), a warstwa dolna z miękkiego drewna sosnowego lub świerkowego" zastosowanie panela dębowego Htego.

Odpowiedź

Do kalkulacji przyjąć wytyczne inwestora ze SIWZ. Równoważność zamiennika ma determinować wynik analizy parametrów technicznych materiału.