Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

RADAROWY SYSTEM DO KONTROLI PRĘDKOŚCI POJAZDÓW

Warunki, które musi spełnić urządzenie:

| Opis parametru | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| 1. Zastosowanie: |  |
| a) przewoźne (przystosowane do pomiarów z kontenera w dowolnym miejscu przy drodze, z możliwością zdalnego sterowania) | Tak |
| b) stacjonarne (możliwość montażu w obudowie na maszcie będącym obecnie w dyspozycji Zamawiającego) | Tak |
| 2. Pomiar i rejestracja |  |
| a) na dwóch pasach ruchu w obu kierunkach z możliwością automatycznego rozpoznania kierunku ruchu pojazdów | Tak |
| b) pojazdów zbliżających się i oddalających względem przyrządu | Tak |
| c) rozróżnienie pojazdów osobowych i ciężarowych | Tak |
| d) ilość zdarzeń rejestrowanych na dysku | min. 50 tys. |
| e) zliczanie przejeżdżających pojazdów | Tak |
| f) zliczanie wykonanych zdjęć w danym czasie | Tak |
| 3. Dane zawarte na zdjęciu |  |
| a) możliwość rozpoznania kierującego | Tak |
| b) możliwość dokładnego odczytania tablicy rejestracyjnej pojazdu | Tak |
| c) możliwość identyfikacji na zdjęciu: | Tak |
| - lokalizacji urządzenia | Tak |
| - numeru seryjnego fotoradaru | Tak |
| - identyfikatora operatora | Tak |
| - daty i czasu pomiaru | Tak |
| - obowiązującego limitu prędkości | Tak |
| - prędkości samochodu w momencie rejestracji | Tak |
| 4. Wyposażenie fotoradaru |  |
| a) dysk twardy | min. 50 tys. zdjęć |
| b) lampa błyskowa | Nie |
| c) pamięć typu Flash USB | min. 2 GB |
| d) akcesoria pozwalające wyeliminować refleksy na szybie pojazdu i odbijanie światła od tablicy rejestracyjnej | Tak |
| e) oprogramowanie do obróbki zarejestrowanego materiału | Nie |
| 5. Inne wymagane warunki techniczne |  |
| a) zakres pomiarowy | 20–250 km/h |
| b) rozdzielczość kamery (aparatu cyfrowego) | min. 12 mln pikseli |
| c) wersja zdjęć | kolor |
| d) ekran z funkcją klawiatury | Tak |
| e) archiwizacja zdjęć (brak możliwości ich usunięcia) | Tak |
| f) temperatura pracy | od –100 C do + 600 C |