Załącznik nr 10.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „ Remont szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Karścinie” w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”

| Lp. | Nazwa elementu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw nawierzchnią bezpieczną - gumową, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzujący upadek dziecka z wysokości do 1,50 m, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE 152 C, RAL 2011-Tieforange, zgodną z Polskimi Normami EN 1177:2009; EN 1177:2008 charakteryzujące się dużą trwałością kolorów oraz odpornością na ścieranie jak i odpornością na działanie warunków atmosferycznych, jak wilgoć, mróz czy duże skoki temperatury. Pokrycie winno posiadać atest PZH, powierzchnia górna – gładka z otwartymi porami natomiast spodnia zabezpieczająca drenaż wody. Szczegółowy przekrój powierzchni przedstawia rys. nr 14 załącznika nr 8. | ok. 150m2 |
| 2 | Pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE 540 C, RAL 5003 – Saphirblau zgodną z Polskimi Normami charakteryzujące się dużą trwałością kolorów oraz odpornością na ścieranie jak i odpornością na działanie warunków atmosferycznych, jak wilgoć, mróz czy duże skoki temperatury. Pokrycie winno posiadać atest PZH, powierzchnia górna –gładka z otwartymi porami natomiast spodnia zabezpieczająca drenaż wody. | ok. 20m2 |
| 3 | Pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw nawierzchnią trawiasta z rolki zielenią (trawa odporna na trudne warunki użytkowania), w tym obsadzenie strefy zielonej roślinnością średnią (krzewy), wysoką (drzewa) oraz wydzielenie strefy pod trawniki. | ok. 70m2 |
| 4 | Zestaw plac zabaw z wieżą z dachem dwuspadowym i zabezpieczeniami sklejkowymi, zjeżdżalnia głęboka, przeplotnia drewniana, drabina, podest, 3 platformy, 2 wejściówki, przeplotnia drewniana, rura strażacka, pomost z belką ; wymiary : 7,10 m x 4,40 m, pole strefy bezpieczeństwa: 56 m2 . | 1 szt. |
| 5 | Huśtawka ważka na podstawie metalowej, wymiary : 3,00 m x 0,45 m x 0,85 m. Drewniana huśtawka wagowa z przeciwległymi siedziskami, osadzona na łożyskowanym stalowym okuciu połączonym trwale z podstawą metalową. | 1 szt. |
| 6 | Drążki podwójne o długości 1,88 m. Maksymalna wysokość 1,30 m, | 1 szt. |
| 7 | Równoważnia o wymiarach 3,0 m x 0,55 m x 0,12 m. Strefa bezpieczeństwa 6,0 m x 3,12 m. | 1 szt. |
| 8 | Lokomotywa z wagonem o wymiarach 5,20 m x 1,10 m x 1,60 m. | 1 szt. |
| 9 | Kosz potrójny, średnica słupa 10 cm, wysokość kosza 2,05 m. | 1 szt. |
| 10 | Kosz na śmieci, wymiary – 1,0 m x 0,4 m , maks. wysokość 2,3 m. konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Nogi betonowe w gruncie. Kosz wykonany z zadaszeniem przeciwdeszczowym, pozbawiony ostrych krawędzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci. | 1 szt. |
| 11 | Wykonanie i zainstalowanie na terenie szkolnego placu zabaw tablicy zawierającej regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści ”Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA”. Wymiary : 1,0 x 0,4 m, maks. wysokość 2,3 m ; Tablica wykonana z impregnowanego drewna litego o przekroju 90 mm x 90 mm . Słup zakończony stalową ocynkowaną stopą kotwioną w gruncie za pomocą betonu. | 1 szt. |
| 12 | Tablice informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia; Trwale zamontowane w gruncie i wykonane, które spełniają wymogi bezpieczeństwa. Lokalizacja i wzór według wytycznych MEN. | 6 szt. |
| 13 | Sprzęt rekreacyjno – sportowy : trampolina | 1 szt. |
| 14 | Sprzęt rekreacyjno – sportowy : zestaw do toru przeszkód | 21 elementów |
| 15 | Sprzęt rekreacyjno – sportowy : Piłki do skakania ( z uchwytami) | 2 szt. |
| 16 | Sprzęt rekreacyjno – sportowy: Piłki do gry | 12 szt. |
| 17 | Sprzęt rekreacyjno – sportowy : płotki z pianki do biegu | 6 szt. |

Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi i Europejskimi Normami PN-EN 1176(1-7) oraz PN-EN 1177 i posiadać certyfikaty zgodności z warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.