Załącznik nr 8

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW 
W  MIEJSCOWOŚCI Karlino dz. nr 162/3 obręb 004 Karlino

Opracowała:

Katarzyna Książek

# OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania.

- Mapa zasadnicza w skali 1 : 500

- Obowiązujące przepisy i normy.

- Warunki techniczne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru elementów małej architektury.

Projektowany zakres robót na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i pkt. 2 ust. 9 Prawa budowlanego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

- Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest podanie sposobu zagospodarowania działki i uformowania nawierzchni w celu utworzenia placu zabaw dla dzieci zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie „Radosna Szkoła” Ministerstwa Edukacji Narodowej .

Zakresem opracowania objęto powierzchnię działki o nr 162/3 obręb 004 Karlino.

3.	Stan istniejący terenu objętego projektem.

Istniejący teren znajduje się w kompleksie Szkoły Podstawowej w Karlinie. Jest to teren na którym zlokalizowany jest budynek szkoły oraz boisko szkolne. Teren na którym ma być zlokalizowana plac zabaw jest porośnięty na całej powierzchni wieloletnimi trawami częściowo zniszczonymi. Powierzchnia terenu jest pofałdowana i wymaga wyrównania. Na terenie projektowanego placu zabaw znajdują się dwa wysokie drzewa, z których jedno należy ująć w zagospodarowaniu terenu. Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu zakłada wydzielenie części terenu przeznaczonego pod plac zabaw, poprzez wykonanie ogrodzenia z uwzględnieniem istniejącego na terenie szkoły. Od strony boiska do gry w piłkę nożną należy umieścić „łapacz piłek”.

4.	Projektowane zagospodarowanie terenu.

Opis projektowanego miejsca przeznaczonego na plac zabaw.

Powierzchnia placu zabaw: 500 m2

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 240 m2

Powierzchnia nawierzchni ścieżek: 50 m2

Powierzchnia zieleni: 210 m2

Przedmiotem niniejszego opracowania technicznego są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni oraz z montażem urządzeń na placu zabaw. W zakresie robót budowlanych przygotowujących działkę nr 162/3 obr. 004 Karlino należy oczyścić oraz przygotować teren pod plac zabaw. Następnie ułożyć elastyczną nawierzchnię przepuszczalną z granulatu gumowego ze spoiwem na bazie żywic poliuretanowych, bezpiecznej dla spadku min. z wysokości 1,50 m oraz nawierzchni na ścieżce komunikacyjnej wylewanej na bazie żywic poliuretanowych i kauczuku typu tartan oraz nawierzchni trawiastej wraz z przygotowaniem podłoża pod te nawierzchnie.

4.1. Roboty przygotowawcze

W ramach tych robót należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty i oczyścić teren. Sprawdzić czy w lokalizacji projektowanego placu zabaw nie znajdują się krawężniki betonowe, które należy usunąć. Dokonać dokładnej penetracji całego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrożeń i ostrych, niebezpiecznych przedmiotów mogących znajdować się przy budynkach i małej architekturze.

W zakresie robót budowlanych przygotowujących działkę o nr 162/3 obręb 004 Karlino należy wykonać niwelację terenu w celu uzyskania terenu płaskiego, zdjąć humus oraz wykonać  korytowanie pod nawierzchnię bezpieczną typu gumowa, komunikacyjną typu tartan lub inną syntetyczną, trawiastą z nasadzeniami roślinności.

4.2. Ogrodzenie terenu placu zabaw

Teren placu zabaw będzie wydzielony i ogrodzony segmentami siatki o wysokości 1 m. Furtkę wykonać zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 w zakresie otworów i szczelin aby wyeliminować zagrożenie zakleszczenia jakiejkolwiek części ciała dziecka. Furtkę fundamentować w wylewanych blokach betonowych  z betonu B20 tak aby górna płaszczyzna fundamentu była min. 40 cm poniżej terenu. Furtka na terenie placu o szerokości 1,50 m (skrzydło główne o szerokości 1,00 m). Fundamentowanie i instalowanie ogrodzenia wykonać zgodnie z PN –EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009. konstrukcja musi być wykonana bez żadnych ostrych krawędzi i elementów niebezpiecznych dla dzieci. Wykonanie ogrodzenia z siatki np. metalowej, ażurowej, zgrzewanej w kolorze zielonym – wzdłuż granic o wysokości od 1,00 m. Należy uwzględnić istniejące ogrodzenie na terenie Szkoły Podstawowej, które posłuży do wygrodzenie terenu projektowanego placu zabaw.

4.3. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia do zabawy

Wszystkie urządzenia i elementy należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 oraz załączonymi rysunkami. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek.

Projekt budowlany placu zabaw zakłada następujące elementy zestawów ćwiczeniowych 
i zabawowych:

- Zestaw 2 wież kwadratowych z daszkiem, wieża strażacka, zjeżdżalnia, kładka linowa, most linowy, ścianka linowa - pajęczyna, koci grzbiet, ścianka wspinaczkowa – wejście; maksymalna wysokość – 3,8 m, tworzywo HDPE, drewno klejone, zjeżdżalnia metalowa, stopy stalowe, ocynkowane,

- Zestaw w kształcie sześciokąta zawierający urządzenia : ścianka wspinaczkowa, trapez, linka wspinaczkowa, drążki poprzeczne, wejście linowe. Maksymalna wysokość  2,0 m. konstrukcja wykonana z drewna klejonego o przekroju 90 mm x 90 mm posadowiona na stopach stalowych ocynkowanych, zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty HDPE.

- Drążki do akrobacji potrójne, maksymalna wysokość – 0,8 m. Krzyżowo połączone drewniane słupy złączone dwoma drążkami wykonanymi ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Konstrukcja wykonana jest z drewna klejonego o przekroju 90 mm x 90 mm, posadowiona na stopach stalowych, ocynkowanych, zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Elementy metalowe wykonane są ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.

- Huśtawka wagowa o maksymalnej wysokości – 1,0 m. Głównym elementem jest wahająca się na stalowym łożysku drewniana belka. Uchwyty i łożysko są malowane proszkowo. Słupy podstawy wykonane są ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, belka wykonana z drewna klejonego o przekroju 90 mm x 90 mm .  siedziska profilowane wykonane z tworzywa sztucznego.

- Huśtawka podwójna o maksymalnej wysokości – 2,4 m . belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy wykonane z drewna klejonego o przekroju 90 mm x 90 mm, posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Zawiesie łożyskowane ze stali nierdzewnej, siedzisko stalowe zabezpieczone gumą.

- Mostek wiszący z balików na łańcuchach. Mostek o długości ok. 4 m, kołki o średnicy ok. 8 cm zawieszone łańcuchach.

- Łapacz piłek o wymiarach: długość – 20 m, wysokość – 6 m. Łapacz piłek wykonany z siatki na słupach stalowych rozbieralnych. Łapacz  piłek musi być solidnie osadzony w fundamentach betonowych o głębokości minimum 1,30 m i średnicy minimum 0,30 m. Siatka ma być wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości i średnicy oczka Ø 4 mm. Krawędź oczka ma wynosić 12 cm, siatka ma być wykończona lamówką  Ø 5-7 mm, natomiast kolor siatki  - zielony. Zestaw piłkochwytów musi zawierać wszystkie niezbędne akcesoria do jego prawidłowego montażu.

Oraz wyposażenie w elementy dodatkowe:

- Ławka z oparciem o wymiarach 2,0 m x 0,7 m x 0,9 m , szt.2., stalowy ocynkowany stelaż malowany proszkowo, zakotwiony w gruncie za pomocą stóp betonowych. Siedzisko oraz oparcie wykonane z drewna o grubości desek 35 mm;

- Kosz na śmieci, szt.2., wymiary – 1,0 m x 0,4 m , maks. wysokość 2,3 m. konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Nogi betonowe w gruncie. Kosz wykonany z zadaszeniem przeciwdeszczowym, pozbawiony ostrych krawędzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci.

- Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw, szt.1., wymiary : 1,0 x 0,4 m, maks. wysokość 2,3 m ; Tablica wykonana z impregnowanego drewna litego o przekroju 90 mm x 90 mm . Słup zakończony stalową ocynkowaną stopą kotwioną w gruncie za pomocą betonu.

- Tablice informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia; Trwale zamontowane w gruncie i wykonane, które spełniają wymogi bezpieczeństwa. Lokalizacja i wzór według wytycznych MEN.

- Siatka ogrodzeniowa, Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej. Słupy betonowane w gruncie. Wysokość siatki ogrodzeniowej od 1,00 m do 1,5 m.

- Bramka  dwuskrzydłowa o szerokości 1,50 m (skrzydło główne o szerokości 1,00 m)

Wzory urządzeń do zainstalowania na placu zabaw zostały zamieszczone w załączniku opisu technicznego. W celu dokonania dokładnych pomiarów robót, Wykonawca zobowiązany jest dokonać szczegółowej wizji lokalnej oraz zapoznanie się ze szczegółowym przedmiotem zamówienia.

4.3.1 Materiały:

Stosowane drewno to głównie sosna o drobnych słojach. Drewno posiada certyfikat zgodności FSC lub PEFC. Drewno jest gładzone, a krawędzie są zaokrąglone. Śruby i zakrętki są zabezpieczone przed wandalizmem plastikowymi nasadkami lub cynkowanymi wyżłobieniami. Siatki i liny są wykonane z ocynkowanego na gorąco łańcucha, powlekanego wytrzymałym poliuretanem, który podnosi trwałość i ogranicza wrażliwość na zmiany temperatury. Drewno jest impregnowane ciśnieniowo zgodnie z wymogami normy europejskiej EN 351, Klasa P5. konieczność ochrony chemicznej jest zróżnicowana w zależności od wielkości ryzyka obecności organizmów niszczących drewno w środowisku lokalnym. Aktywne składniki olejów stosowanych do impregnacji ulegają biodegradacji i chronią drewno przed wilgocią, wysychaniem i niszczeniem włókien. Jest to metoda ochrony bezpieczna dla środowiska, która nie szkodzi drewnu.

Zabezpieczenie przed gniciem.

Przed impregnacją drewno zostaje poddane obróbce mechanicznej. Następnie drewno jest bejcowane, chyba, że podano inaczej. Wierzchołki słupków SA zabezpieczone nasadkami. W żadnym produkcie drewno nie ma kontaktu z podłożem. Słupki są mocowane na podstawach wykonanych ze stali ocynkowanej.

5. Wyposażenie placu zabaw w wymagane nawierzchnie

Projektowane nawierzchnie powinny spełniać wymagania programu „Radosna Szkoła”,                          a w szczególności powinna pozwalać  stosowanie na zewnątrz.

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne:

MATERIAŁY:

Kruszywo łamane o frakcji : 2-32 mm , 150 mm w warstwach dobrze zagęszczone (rys. nr 14 do niniejszego opracowania),

Kruszywo łamane o frakcji : 0 – 3 mm lub 0-7 mm , min 50 mm dobrze zagęszczone  (rys. nr 14 do niniejszego opracowania),

Piasek frakcji 0,2 – 2,0 mm , wolny od cząstek gliny i mułu wg PN – EN 1177:2000/A1.

Obrzeża trawnikowe betonowe o wymiarach : 100 x 20 cm i gr. 6 cm w kolorze czerwonym wg PN - EN 1340:2004.

WYKONANIE:

Wykonując wszystkie warstwy podbudowy należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich spadków poziomych w kierunku projektowanych terenów zielonych i zagęszczenie mechaniczne poszczególnych warstw. Obrzeża utrzymujące podbudowę i nawierzchnię ustawić na wysokości dopasowanej do grubości warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposób, by nie wystawały ponad nawierzchnię więcej niż 5-10 mm.

5.1. Wyposażenie placu zabaw w nawierzchnię trawiastą

Projektuje się żywopłot o wysokości 1m wzdłuż ogrodzenia gdzie będzie znajdował się łapacz do piłek. W oparciu o wytyczne MEN projektuje się wyłożenia części placu nawierzchnią trawiastą unikając zagłębień. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio teren przygotować poprzez usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp. Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi) należy zastosować 10 cm warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren po ułożeniu darni z rolki lub zasiew trawy należy ograniczyć obrzeżem oraz wyrównać. Podłoże przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed założeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go

odchwaszczać. W celu skrócenia tego okresu można zastosować środki chwastobójcze. Zakupu darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej.

5.2.  Wyposażenie placu zabaw w nawierzchnię bezpieczną

Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną do stosowania na zewnątrz zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, w formie nieregularnej, miękko układającej się płaszczyzny lub fragmentów tych płaszczyzn. Nawierzchnie należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ok. 1%. Projektuje się nawierzchnię bezpieczną grubości 4,5 cm dla wysokości upadku HIC 1,2 m, która jest nawierzchnią bezspoinową, przepuszczalną dla wody. Składa się z dwóch warstw, dolnej zbudowanej z granulatu SBR i górnej z granulatu EPDM. Granulaty łączone są klejem poliuretanowym. Podłoże musi także umożliwiać właściwe odprowadzenie wody. Jeśli podłoże jest nieprzepuszczalne, należy zapewnić odpowiedni system odprowadzania wody poprzez zastosowanie rurek PCV perforowanych. Przygotowanie podłożą – bardzo ważne jest odpowiednie wykonanie, a następnie fachowy odbiór podłoża, przed przystąpieniem do montażu. Wykonawca musi się ściśle stosować do instrukcji producenta przy przygotowaniu podłoża, a także osoba kontrolująca podłoże, przed ostatecznym montażem nawierzchni bezpiecznej. Kolejność robót jest następująca: usunąć glebę na głębokość 20 cm plus grubość nawierzchni przeznaczonej do  montażu. Ułożyć warstwę geowłókniny na powierzchni, aby oddzielić warstwę kruszywa skalnego na niej ułożoną. Na brzegach ułożyć elementy krawędziowe najlepiej elastyczne, które gwarantują bezpieczniejsze warunki zabawy, w odróżnieniu od tradycyjnych elementów betonowych. Podłoże pokryć warstwą kruszywa skalnego wolnego od gliny o ziarnie 0-7 mm (wodoprzepuszczalne). W razie konieczności zamontować system odprowadzania wody z rury perforowanej PCV, który zapobiegnie wypieraniu zamontowanej nawierzchni. Kruszywo układać warstwami o grubości ok. 75 mm. Warstwy zagęścić zagęszczarką wibracyjną do stopnia Is=1. Sprawdzić wypoziomowanie  każdej warstwy i w razie potrzeby poprawić, nakładając kolejną warstwę. Po nałożeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzić wypoziomowanie, poprawić miejsca nierówne odpowiednim materiałem np. drobnym żwirem i zagęścić. Podłoże nie może wykazywać odchylenia od poziomu większego niż 5 mm przy 3 m łacie. Na tak przygotowane podłoże można dokonywać układania warstw bezpiecznej nawierzchni stosując się do instrukcji producenta. Nawierzchnia bezpieczna - kolor pomarańczowy – paleta barw PANTONE 152 C, RAL 2011 Tieforange.

5.3.  Wyposażenie placu zabaw w nawierzchnię komunikacyjną

Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną do stosowania na zewnątrz zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, w formie prostych chodników o szerokości 1,5 m.  Nawierzchnię komunikacyjną należy ograniczyć obrzeżem gumowym/betonowym na styku z nawierzchnią trawiastą. Nawierzchnie należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować spadek

poprzeczny 2%. Projektuje się nawierzchnię bezpieczną typu tartan. Nawierzchnia bezspoinowa, przepuszczalna dla wody. Składa się z dwóch warstw, dolnej zbudowanej z granulatu SBR i górnej z granulatu EPDM. Granulaty łączone są klejem poliuretanowym. Podłoże musi także umożliwiać właściwe odprowadzenie wody. Jeśli podłoże jest nieprzepuszczalne, należy zapewnić odpowiedni system odprowadzania wody poprzez zastosowanie rurek PCV perforowanych. Nawierzchnia komunikacyjna bezpieczna - kolor  niebieski – paleta barw PANTONE 540C, RAL 5003 Saphirblau.

6. Uwagi końcowe

Wszystkie wymiary do dokładnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do zamawiającego.

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z późniejszymi zmianami. W zależności  od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Przed odbiorem końcowym należy przedstawić  komplet certyfikatów PZH i załączyć je do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane należy wykonać z należyta starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu.

Rys. nr 1.

ZESTAW ZABAWOWY

Grupa wiekowa 3 - 14
Wysokość swobodnego upadku 2,5 m
Przestrzeń minimalna 11,1 x 8,7 m
Maksymalna wysokość 3,8 m

W skład zestawu wchodzą następujące elementy:
Wieża kwadratowa z daszkiem x2
Wieża strażacka
Zjeżdżalnia 
Kładka linowa 
Most linowy 
Ścianka linowa - Pajęczyna 
Komin linowy 
Koci grzbiet
Ścianka wspinaczkowa - wejście

ZESTAW W KSZTAŁCIE  SZEŚCIOKĄTA

Rys. nr 2.

Grupa wiekowa 3 - 14
Wysokość swobodnego upadku 2,0 m
Przestrzeń minimalna 7,5 x 7,5 m
Maksymalna wysokość 2,0 m

W skład urządzenia wchodzą następujące elementy:
ścianka wspinaczkowa
trapez
linka wspinaczkowa
drążki poprzeczne
wejście linowe - duże

Konstrukcja wykonana jest z drewna klejonego o przekroju 90mm x 90mm posadowiona na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Ścianka wspinaczkowa wykonana płyty HDPE.

DRĄŻKI DO AKROBACJI

Rys. nr 3.

Grupa wiekowa 3 - 14
Wysokość swobodnego upadku 1,5 m
Przestrzeń minimalna 6,5 x 3,4 m
Maksymalna wysokość 0,8 m

Drążki do akrobacji DDA.

Konstrukcja wykonana jest z drewna klejonego o przekroju 90mm x 90mm posadowiona na stopach stalowych, ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Elementy metalowe wykonane są ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

HUŚTAWKA WAGOWA

Rys. nr 4

Grupa wiekowa 3 - 14
Wysokość swobodnego upadku 1,0m
Przestrzeń minimalna 3,3 x 6,0 m
Maksymalna wysokość 1,00 m

Huśtawka 
Głównym elementem jest wahająca się na stalowym łożysku drewniana belka. Uchwyty są malowane proszkowo. Stanowi nieodłączny element placu zabaw.

Słupy podstawy wykonane są ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, belka wykonana z drewna klejonego o przekroju 90mm x 90mm. Łożysko i uchwyty malowane proszkowo. Siedziska profilowane wykonane z tworzywa sztucznego.

Rys. nr 5

HUŚTAWKA

Grupa wiekowa 3 - 14
Wysokość swobodnego upadku 1,5 m
Przestrzeń minimalna 3,5 x 7,5 m
Maksymalna wysokość 2,4 m

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy wykonane z drewna klejonego o przekroju 90mm x 90mm, posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Zawiesie łożyskowane ze stali nierdzewnej, siedzisko stalowe zabezpieczone gumą.

Rys. nr 6.

MOST WISZĄCY NA ŁAŃCUCHACH

Mostek długości 4m, kołki o średnicy 8cm 
zwieszone na łańcuchach.

Rys. nr 7.

ŁAPACZE DO PIŁEK

Łapacz piłek wykonany z siatki na słupach stalowych rozbieralnych. Łapacz  piłek musi być solidnie osadzony w fundamentach betonowych o głębokości minimum 1,30 m   i średnicy minimum 0,30 m. Siatka ma być wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości i średnicy oczka  Ø 4 mm. Krawędź oczka ma wynosić 12 cm, siatka ma być wykończona lamówką  Ø 5-7 mm, natomiast kolor siatki  - zielony. Zestaw piłkochwytów musi zawierać wszystkie niezbędne akcesoria do jego prawidłowego montażu.

ŁAWKA

Rys. nr 8.

Wymiary 2,0 x 0,7 m
Maksymalna wysokość 0,9 m

Stalowy ocynkowany stelaż malowany proszkowo zakotwiony jest w gruncie za pomocą stóp betonowych. Siedzisko oraz oparcie wykonane są z modrzewia syberyjskiego o grubości desek         35 mm.

Rys. nr 9.

KOSZ METALOWY NA ŚMIECI

Wymiary 0,6 x 0,4 m
Maksymalna wysokość 0,6 m

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Nogi betonowane w gruncie.

TABLICA INFORMACYJNA

Rys. nr 10.

Wymiary 1,0 x 0,4 m
Maksymalna wysokość 2,3 m

Tablica wykonana z impregnowanego drewna litego o przekroju 90x90 mm. Słup zakończony stalową ocynkowaną stopą kotwioną w gruncie za pomocą betonu. Do każdej tablicy dołączony jest regulamin.

Rys. nr 11.

PŁOTEK METALOWY

Wysokość 1,0 m

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej. Słupy betonowane w gruncie.

Rys. nr 12.

TABLICYA INFORMACYJNA WEDŁUG WZORU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Rys. nr 13.

BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA

Ze względu na wymaganie projektu Radosna szkoła projektujemy bezpieczną nawierzchnię w kolorach RAL 2011 i RAL 5003.