Załącznik nr 8

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW 
W  MIEJSCOWOŚCI Karścino dz. nr 11 obręb Karścino

Opracowała:

Katarzyna Książek

# OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania.

- Mapa zasadnicza w skali 1 : 1000

- Obowiązujące przepisy i normy.

- Warunki techniczne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru elementów małej architektury.

Projektowany zakres robót na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i pkt. 2 ust. 9 Prawa budowlanego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

- Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest podanie sposobu zagospodarowania działki i uformowania nawierzchni w celu utworzenia placu zabaw dla dzieci zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie „Radosna Szkoła” Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zakresem opracowania objęto powierzchnię działki o nr 11 obręb Karścino.

3.	Stan istniejący terenu objętego projektem.

Teren, na którym usytuowany będzie plac zabaw położony jest od południowej strony szkoły. Istniejący teren jest niezabudowany. Jest on porośnięty na całej powierzchni zwięzłą, koszoną trawą. W pobliżu od strony południowo – wschodniej znajduje się boisko wielofunkcyjne pokryte tartanem w kolorze ceglastym, od strony wschodniej boisko do siatkówki plażowej, od południa trawiaste boisko do piłki nożnej. W pobliżu terenu wyznaczonego pod plac zabaw znajduje się ogródek botaniczny i dalej ogrodzony mini plac zabaw małego przedszkolaka. Teren, który wyznaczono pod plac zabaw posiada również latarnię. W chwili obecnej w sąsiedztwie planowanego placu zabaw znajdują się: 2 huśtawki sprężynowe oraz 2 huśtawki podwójne o konstrukcji metalowej, które są w stanie dobrym i będą stanowiły obrzeża planowanego placu zabaw. Projekt nie przewiduje ogrodzenia terenu gdyż znajduje się w bezpiecznej lokalizacji od boisk szkolnych oraz w przyszłości planowany jest monitoring terenu placu zabaw w ramach zabezpieczenia. Również nie przewiduje się montażu ławek gdyż w pobliżu znajduje się wyznaczone palenisko z pięcioma ruchomymi ławkami ruchomymi z bali, które zostaną przeniesione na obrzeża planowanego placu zabaw.

4.	Projektowane zagospodarowanie terenu.

Opis projektowanego miejsca przeznaczonego na plac zabaw.

Powierzchnia placu zabaw: 240 m2

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 150 m2

Powierzchnia nawierzchni ścieżek: 20 m2

Powierzchnia zieleni: 70 m2

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni oraz z montażem urządzeń na placu zabaw. W zakresie robót przygotowujących działkę nr 11 obr. Karścino należy oczyścić oraz przygotować teren pod plac zabaw. Następnie ułożyć elastyczną nawierzchnię przepuszczalną z granulatu gumowego ze spoiwem na bazie żywic poliuretanowych, bezpiecznej dla spadku min. 1,5 m oraz nawierzchni na ścieżce komunikacyjnej wylewanej na bazie żywic poliuretanowych i kauczuku typu tartan oraz nawierzchni trawiastej  wraz z przygotowaniem podłoża pod te nawierzchnie.

4.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robót należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty i oczyścić teren. Sprawdzić czy w lokalizacji projektowanego placu zabaw nie znajdują się krawężniki betonowe, które należy usunąć. Dokonać dokładnej penetracji całego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrożeń i ostrych, niebezpiecznych przedmiotów mogących znajdować się przy budynkach i małej architekturze.

W zakresie robót budowlanych przygotowujących działkę o nr 11 obręb Karścino należy wykonać niwelację terenu w celu uzyskania terenu płaskiego, zdjąć humus oraz wykonać korytowanie pod nawierzchnię bezpieczną typu gumowa, komunikacyjną typu tartan lub inną syntetyczną   oraz trawiastą z nasadzeniami roślinnością, ułożenie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne, ułożenie obrzeży trawnikowych betonowych, wykonanie nawierzchni syntetycznych zgodnie z technologią wykonania.

4.2. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia do zabawy

Wszystkie urządzenia i elementy należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 oraz załączonymi rysunkami. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek.

Projekt budowlany placu zabaw zakłada następujące elementy zestawów ćwiczeniowych 
i zabawowych:

- Zestaw plac zabaw z wieżą z dachem dwuspadowym i zabezpieczeniami sklejkowymi, zjeżdżalnia głęboka,  przeplotnia drewniana, drabina, podest, 3 platformy, 2 wejściówki, przeplotnia drewniana, rura strażacka, pomost z belką ; wymiary : 7,10 m x 4,40 m, pole strefy bezpieczeństwa: 56 m2 .

- Huśtawka ważka na podstawie metalowej, wymiary : 3,00 m x 0,45 m x

0,85 m.  Drewniana huśtawka wagowa z przeciwległymi siedziskami, osadzona na łożyskowanym stalowym okuciu połączonym trwale z podstawą metalową.

- Drążki podwójne o długości 1,88 m. Maksymalna wysokość 1,30 m, strefa bezpieczeństwa 4,90 m x 3,0 m.

- Równoważnia o wymiarach 3,0 m x  0,55 m x 0,12 m. Strefa bezpieczeństwa 6,0 m x 3,12 m.

- Lokomotywa z wagonem o wymiarach 5,20 m x 1,10 m x 1,60 m.

- Kosz potrójny, średnica słupa 10 cm, wysokość kosza 2,05 m.

- Sprzęt rekreacyjno – sportowy:

- Trampolina – 1 szt.

- piłki do gry i skakania:

Piłki do skakania ( z uchwytami) – 2 szt.

Długość = od czubka środkowego palca dłoni do stawu ramiennego.

Ņ = zalecana wielkość piłki.
Długość 66-80: Ņ 65 cm.

Piłki do gry – 12 szt.

W kolorze tęczowym;

Z możliwością użycia w wodzie;

Dowolnie nadmuchiwana;

Z zaokrąglonymi wypustkami;

- płotki z pianki do biegu – 6 szt.

Z pianki PE 
Regulacja wysokości 19, 38 i 50 cm.
Szerokość 70 cm
Możliwość zastosowania jako przeszkodzę również podczas zabawy.

Do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz.

- zestaw do toru przeszkód   – zestaw składa się z 21 elementów:

12 słupków 120 cm na gumowej podstawce

3 poprzeczki 120 cm

3 poprzeczki 90 cm

1 obręcz o średnicy 60 cm

1 obręcz o średnicy 70 cm

1 obręcz o średnicy 80 cm

18 obrotowych uchwytów do mocowania poprzeczek i obręczy.

- Monitoring placu zabaw – 1 kpl.

Oraz wyposażenie placu zabaw w elementy dodatkowe:

- Kosz na śmieci z półwałków, szt.1., wysokość 1,0 m , średnica 0,47 m. konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Nogi betonowe w gruncie. Kosz wykonany z zadaszeniem przeciwdeszczowym, pozbawiony ostrych krawędzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci.

- Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw i oznaczeniami graficznymi wg wzoru określonego przez MEN (załącznik nr 2 ) , szt.1., wymiary : 1,0 x 0,4 m, maks. wysokość 2,3 m ; Tablica wykonana z impregnowanego drewna litego o przekroju 90 mm x 90 mm . Słup zakończony stalową ocynkowaną stopą kotwioną w gruncie za pomocą betonu.

- Tablice informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia – 6 szt.;

Wzory urządzeń do zainstalowania na placu zabaw zostały zamieszczone w załączniku opisu technicznego. W celu dokonania dokładnych pomiarów robót, Wykonawca zobowiązany jest dokonać szczegółowej wizji lokalnej oraz zapoznanie się ze szczegółowym przedmiotem zamówienia.

4.3.1. MATERIAŁY:

Stosowane drewno to głównie sosna o drobnych słojach. Drewno posiada certyfikat zgodności FSC lub PEFC. Drewno jest gładzone, a krawędzie są zaokrąglone. Śruby i zakrętki są zabezpieczone przed wandalizmem plastikowymi nasadkami lub cynkowanymi wyżłobieniami. Siatki i liny są wykonane z ocynkowanego na gorąco łańcucha, powlekanego wytrzymałym poliuretanem, który podnosi trwałość i ogranicza wrażliwość na zmiany temperatury. Drewno jest impregnowane ciśnieniowo zgodnie z wymogami normy europejskiej EN 351, Klasa P5. konieczność ochrony chemicznej jest zróżnicowana w zależności od wielkości ryzyka obecności organizmów niszczących drewno w środowisku lokalnym. Aktywne składniki olejów stosowanych do impregnacji ulegają biodegradacji i chronią drewno przed wilgocią, wysychaniem i niszczeniem włókien. Jest to metoda ochrony bezpieczna dla środowiska, która nie szkodzi drewnu.

Zabezpieczenie przed gniciem.

Przed impregnacją drewno zostaje poddane obróbce mechanicznej. Następnie drewno jest bejcowane, chyba, że podano inaczej. Wierzchołki słupków SA zabezpieczone nasadkami. W żadnym produkcie drewno nie ma kontaktu z podłożem. Słupki są mocowane na podstawach wykonanych ze stali ocynkowanej.

- Drewno klejone

Elementy konstrukcyjne zestawów wykonane są z drewna klejonego wzdłużnie. Drewno zabezpieczone jest przed wpływem warunków atmosferycznych przez dwukrotne malowanie specjalnym preparatem na bazie olejów naturalnych. Dodatkowym zabezpieczeniem jest posadowienie słupów na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym, wykluczając kontakt drewna z ziemią przedłużając jego żywotność. Powierzchnia czołowa słupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem, który eliminuje wchłanianie wilgoci.

- Stal

Elementy stalowe, takie jak: rurki zabezpieczeń i dachów, wejściówki, pomosty, poręcze zjeżdżalni, uchwyty i okucia wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej. Powłoki proszkowe dobrze zabezpieczają stal przed warunkami atmosferycznymi, są elastyczne, odporne na wgniecenia i ścieranie, co zapewnia długą eksploatację urządzeń bez potrzeby ich renowacji.

- Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE

Dachy, zabezpieczenia, ścianki wykonane są z polietylenowych płyt zwanych HDPE.

- Łączniki

Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

- Kotwy

Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzamy na metalowych kotwach przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna. W dolnej powierzchni czołowej słupa, wiercimy cztery wzdłużne otwory na głębokość 200 mm. Kolejne dwa otwory fi 18 wiercone są na powierzchni walcowej słupa w odległości 150 i 180 mm, w otwory te wsuwane są dwa stalowe trzpienie fi 18 z dwoma połączeniami gwintowymi, w które wkręcone są cztery długie śruby M 10 mocujące metalową kotwę.

5. Wyposażenie placu zabaw w wymagane nawierzchnie

Projektowane nawierzchnie powinny spełniać wymagania programu „Radosna Szkoła”,                          a w szczególności powinna pozwalać stosowanie na zewnątrz.

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne:

MATERIAŁY:

Kruszywo łamane o frakcji : 2-32 mm , 150 mm w warstwach dobrze zagęszczone (rys. nr 9 do niniejszego opracowania),

Kruszywo łamane o frakcji : 0 – 3 mm lub 0-7 mm , min 50 mm dobrze zagęszczone  (rys. nr 9 do niniejszego opracowania),

Piasek frakcji 0,2 – 2,0 mm , wolny od cząstek gliny i mułu wg PN – EN 1177:2000/A1

Obrzeża trawnikowe betonowe o wymiarach : 100 x 20 cm i gr. 6 cm w kolorze czerwonym wg PN - EN 1340:2004.

WYKONANIE:

Wykonując wszystkie warstwy podbudowy należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich spadków poziomych w kierunku projektowanych terenów zielonych i zagęszczenie mechaniczne poszczególnych warstw. Obrzeża utrzymujące podbudowę i nawierzchnię ustawić na wysokości dopasowanej do grubości warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposób, by nie wystawały ponad nawierzchnię więcej niż 5-10 mm.

5.1. Wyposażenie placu zabaw w nawierzchnię trawiastą

W oparciu o wytyczne MEN projektuje się wyłożenia części placu nawierzchnią trawiastą unikając zagłębień. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio teren przygotować poprzez usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp. Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi) należy zastosować 10 cm warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren po ułożeniu darni z rolki lub zasiew trawy należy ograniczyć obrzeżem oraz wyrównać. Podłoże przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed założeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go

odchwaszczać. W celu skrócenia tego okresu można zastosować środki chwastobójcze. Zakupu darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej.

5.2.  Wyposażenie placu zabaw w nawierzchnię bezpieczną

Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną do stosowania na zewnątrz zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, w formie nieregularnej, miękko układającej się płaszczyzny lub fragmentów tych płaszczyzn. Nawierzchnie należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ok. 1%. Projektuje się nawierzchnię bezpieczną grubości 4,5 cm dla wysokości upadku HIC 1,2 m, która jest nawierzchnią bezspoinową, przepuszczalną dla wody. Składa się z dwóch warstw, dolnej zbudowanej z granulatu SBR i górnej z granulatu EPDM. Granulaty łączone są klejem poliuretanowym. Podłoże musi także umożliwiać właściwe odprowadzenie wody. Jeśli podłoże jest nieprzepuszczalne, należy zapewnić odpowiedni system odprowadzania wody poprzez zastosowanie rurek PCV perforowanych. Przygotowanie podłożą – bardzo ważne jest odpowiednie wykonanie, a następnie fachowy odbiór podłoża, przed przystąpieniem do montażu. Wykonawca musi się ściśle stosować do instrukcji producenta przy przygotowaniu podłoża, a także osoba kontrolująca podłoże, przed ostatecznym montażem nawierzchni bezpiecznej. Kolejność robót jest następująca: usunąć glebę na głębokość 20 cm plus grubość nawierzchni przeznaczonej do  montażu. Ułożyć warstwę geowłókniny na powierzchni, aby oddzielić warstwę kruszywa skalnego na niej ułożoną. Na brzegach ułożyć elementy krawędziowe najlepiej elastyczne, które gwarantują bezpieczniejsze warunki zabawy, w odróżnieniu od tradycyjnych elementów betonowych. Podłoże pokryć warstwą kruszywa skalnego wolnego od gliny o ziarnie 0-7 mm (wodoprzepuszczalne). W razie konieczności zamontować system odprowadzania wody z rury perforowanej PCV, który zapobiegnie wypieraniu zamontowanej nawierzchni. Kruszywo układać warstwami o grubości ok. 75 mm. Warstwy zagęścić zagęszczarką wibracyjną do stopnia Is=1. Sprawdzić wypoziomowanie  każdej warstwy i w razie potrzeby poprawić, nakładając kolejną warstwę. Po nałożeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzić wypoziomowanie, poprawić miejsca nierówne odpowiednim materiałem np. drobnym żwirem i zagęścić. Podłoże nie może wykazywać odchylenia od poziomu większego niż 5 mm przy 3 m łacie. Na tak przygotowane podłoże można dokonywać układania warstw bezpiecznej nawierzchni stosując się do instrukcji producenta. Nawierzchnia bezpieczna - kolor pomarańczowy – paleta barw PANTONE 152 C, RAL 2011 Tieforange.

5.3.  Wyposażenie placu zabaw w nawierzchnię komunikacyjną

Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną do stosowania na zewnątrz zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, w formie prostych chodników o szerokości 1,5 m.  Nawierzchnię komunikacyjną należy ograniczyć obrzeżem gumowym/betonowym na styku z nawierzchnią trawiastą. Nawierzchnie należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować spadek

poprzeczny 2%. Projektuje się nawierzchnię bezpieczną typu tartan. Nawierzchnia bezspoinowa, przepuszczalna dla wody. Składa się z dwóch warstw, dolnej zbudowanej z granulatu SBR i górnej z granulatu EPDM. Granulaty łączone są klejem poliuretanowym. Podłoże musi także umożliwiać właściwe odprowadzenie wody. Jeśli podłoże jest nieprzepuszczalne, należy zapewnić odpowiedni system odprowadzania wody poprzez zastosowanie rurek PCV perforowanych. Nawierzchnia komunikacyjna bezpieczna - kolor  niebieski – paleta barw PANTONE 540C, RAL 5003 Saphirblau.

6. Uwagi końcowe

Wszystkie wymiary do dokładnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do zamawiającego.

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z późniejszymi zmianami. W zależności  od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Przed odbiorem końcowym należy przedstawić  komplet certyfikatów PZH i załączyć je do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane należy wykonać z należyta starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu.

Rys. nr 1.

ZESTAW PLAC ZABAW

Zestaw przeznaczony dla 18 dzieci w wieku 3 do 14 lat

1 Wieża z dachem dwuspadowym, 1 Zjeżdżalnia głęboka, 7 Zabezpieczeń, 1 Podest, 3 Platformy, 2 Uchwyty boczne, 2 Wejściówki, 1 Rurka nad zjeżdżalnią, 1 Przeplotnia drewniana, 1 Drabina, 1 Rura strażacka, 1 Pomost z belką.

Pole strefy bezpieczeństwa: 56 m2
Obwód strefy bezpieczeństwa: 32 m

Rys. nr 2.

LOKOMOTYWA Z WAGONEM

wymiary:
5,20 x 1,10 x 1,60 m
strefa bezpieczeństwa:
6,20 x 2,10 m

Rys. nr 3.

HUŚTAWKA WAŻKA NA METALOWEJ PODSTAWIE

Huśtawka ważka na podstawie metalowej, wymiary : 3,00 m x 0,45 m x 0,85 m.  Drewniana huśtawka wagowa z przeciwległymi siedziskami, osadzona na łożyskowanym stalowym okuciu połączonym trwale z podstawą metalową.

KOSZ POTRÓJNY

Kosz potrójny

wymiary:
średnica słupa: 10 cm
wysokość kosza: 2,05 m

Rys. nr 4.

RÓWNOWAŻNIA

Równoważnia

wymiary: 
3,00 x 0,12 x 0,55 m
strefa bezpieczeństwa:
6,00 x 3,12 m

Drążki gimnastyczne

podwójne

długość: 1,90 m
wysokość: 1,30 m
strefa bezpieczeństwa:
4,90 x 3,00 m

Rys. nr 5.

TRAMPOLINA

Dane techniczne trampoliny :

Waga 70 kg

Średnica 4,300 mm

Wysokość 95 cm

Drabinka 3 szczeble wys.110 szer. 30 cm

Max obciążenie 150 kg

Średnica siatki (powierzchnia skoczna) 3900 mm

Osłona na sprężyny SZ. 33 cm, GR. 1.5 cm

Sprężyny dł.20 cm

Ilość sprężyn 84 szt. chromowane

Rama 44 x 1,5 mm chromowana

Nogi 38 x 1,5 mm chromowane

Ilość nóg 6 w kształcie litery W

Osłona na sprężyny: materiał impregnowany odporny na ścieranie - super wytrzymały kolor ZIELONY

Wysokość trampoliny razem z siatką  2.80 m

Nogi 40 x 2 mm chromowane

Ilość nóg 12

Siatka Terylen

Rys. nr 6.

PIŁKI DO SKAKANIA Z UCHWYTAMI

Długość = od czubka środkowego palca dłoni do stawu ramiennego. 
Ņ = zalecana wielkość piłki.

Długość 66-80: Ņ 65 cm

Rys. nr 7.

PIŁKI DO GRY

W kolorze tęczowym;

Z możliwością użycia w wodzie;

Dowolnie nadmuchiwana;

Z zaokrąglonymi wypustkami;

Rys. nr 8.

PŁOTKI Z PIANKI DO BIEGU

Z pianki PE 
Regulacja wysokości 19, 38 i 50 cm.
Szerokość 70 cm
Możliwość zastosowania jako przeszkodzę również podczas zabawy.

Do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz.

Rys. nr 9.

ZESTAW DO TORU PRZESZKÓD

zestaw składa się z 21 elementów:

12 słupków 120 cm na gumowej podstawce

3 poprzeczki 120 cm

3 poprzeczki 90 cm

1 obręcz o średnicy 60 cm

1 obręcz o średnicy 70 cm

1 obręcz o średnicy 80 cm

18 obrotowych uchwytów do mocowania poprzeczek i obręczy

Rys. nr 10.

KOSZ NA ŚMIECI Z PÓŁWAŁKÓW

Kosz na śmieci 
z półwałków

średnica kosz: 0,47 m
wysokość: 1,00 m

TABLICA INFORMACYJNA

Rys. nr 11.

Wymiary 1,0 x 0,4 m
Maksymalna wysokość 2,3 m

Tablica wykonana z impregnowanego drewna litego o przekroju 90x90 mm. Słup zakończony stalową ocynkowaną stopą kotwioną w gruncie za pomocą betonu. Do każdej tablicy dołączony jest regulamin.

Rys. nr 12.

TABLICA INFORMACYJNA WEDŁUG WZORU OKREŚLONEGO PRZEZ MEN

Rys. nr 13.

BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA

Ze względu na wymaganie projektu Radosna szkoła projektujemy bezpieczną nawierzchnię w kolorach RAL 2011 i RAL 5003.

Rys. nr 14.