Załącznik nr 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przetarg nieograniczony p.n.:

„ UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW  W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW 6 POMORSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY W KARLINIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA „

Nazwa Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Boh. 6 Pomorskiej Dyw. Piechoty w Karlinie

REGON: 00266614

NIP: 672-15-45-997

Adres: ul. Traugutta 2, 78 – 230 Karlino

Strona internetowa: http://www.spkarlino.republika.pl/

45100000-8   przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1   roboty w zakresie różnych nawierzchni

45236210-5  wyrównanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

45112723-9  roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45223800-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

37535200-9   wyposażenie placów zabaw

37535210-2  huśtawki pionowe do placów zabaw

37-53-52-40-1 zjeżdżalnie do placów zabaw

37535250-4 huśtawki poziome do placów zabaw

37535290-6  ścianki i liny do wspinania

44313000-7  siatka metalowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania odnośnie wykonania i odbioru robót związanych z budową, wyposażeniem placów zabaw, montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji oraz wykonaniem stref bezpieczeństwa pod urządzenia zabawowe. Przedmiot zamówienia określają:

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót:

- niwelacji terenu, usuniecie wszystkich zbędnych przedmiotów wraz oczyszczeniem terenu w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrożeń i ostrych, niebezpiecznych przedmiotów,

- podbudowy w celu pokrycia szkolnego placu zabaw:

- nawierzchnią bezpieczną 240 m2

- nawierzchnią syntetyczną 50 m2

- nawierzchnią trawiastą 210

- Montaż zakupionych elementów placu zabaw takich jak:

- Zestaw zabawowy – 1 szt.

- Zestaw w kształcie sześciokąta – 1 szt.

- Drążki do akrobacji potrójne – 1 szt.

- Huśtawka wagowa – 1 szt.

- Huśtawka podwójna – 1 szt.

- Mostek wiszący – 1 szt.

- Łapacz piłek

- Ławka – 2 szt.

- Kosz na śmieci – 2 szt.

- Tablica informacyjna zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści ”Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA” – 1 szt.

- Tablice informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia; Trwale zamontowane w gruncie i wykonane, które spełniają wymogi bezpieczeństwa. Lokalizacja i wzór według wytycznych MEN. – 6 szt.

Oraz :

Teren placu zabaw powinien być ogrodzony segmentami siatki o wysokości 1m. Należy przewidzieć jedną bramkę wejściową (furtka), która winna być usytuowana na przedłużeniu ciągów komunikacyjnych zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 w zakresie otworów i szczelin aby wyeliminować zagrożenie zakleszczenia jakiejkolwiek części ciała.

Zamówienie realizowane w jednym zadaniu, które obejmuje:

Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Boh. 6 Pomorskiej Dyw. Piechoty w Karlinie w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła..

2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z niniejszą specyfikacją i jej załącznikami .

Oprócz samego wykonania robót składających sie na utworzenie placu zabaw, na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące prace:

2.1. Prace towarzyszące:

_ usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych przez Wykonawcą (Gospodarka odpadami związana z budowa i funkcjonowaniem zaplecza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z późniejszymi zmianami),

_ nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy podwykonawstwie,

_ zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych

okoliczności odpowiedzialności cywilnej.

2.2. Roboty tymczasowe:

• zabezpieczenie robót przed woda opadowa (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych,

• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek tego transportu,

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót,

• wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostępu osób postronnych.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Do wykonania robót budowlanych można użyć dowolnego sprzętu i maszyn. W przypadku urządzeń, montaż będzie wykonywany przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela zgodnie z instrukcja dostarczona przez producenta wyrobu.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami

BHP i ruchu drogowego. W czasie transportu urządzenia placów zabaw należy przewozić dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.  Transport nie może uszkodzić materiału roślinnego, rośliny musza być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. Na terenie opracowania środki transportu powinny mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez uszkadzania koron drzew i krzewów oraz o ciężar nie powodującym nadmiernego zagęszczania gruntu .

5. Odbiór końcowy

Całość robót odbiera komisja powołana przez Zamawiającego na zgłoszenie Wykonawcy robót.

Odbiór dokonywany jest w oparciu o wymagania zapisane w SIWZ i przepisach związanych. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

Komisja ma obowiązek sprawdzenia m.in.:

- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń,

- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń,

- certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia,

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie,

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania,

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w

granicach placu budowy.

W trakcie odbioru końcowego sporządzany jest protokół odbioru, który zawiera wszystkie ustalenia komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokół odbioru, podpisany przez członków komisji stanowi podstawę do rozliczenia robót. Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem elastycznej nawierzchni przepuszczalnej z granulatu gumowego ze spoiwem na bazie żywic poliuretanowych, bezpiecznej dla spadku min. z wysokości 1,50 m, nawierzchni na ścieżce komunikacyjnej wylewanej na bazie żywic poliuretanowych i kauczuku typu tartan oraz nawierzchni trawiastej wraz z przygotowaniem podłoża pod te nawierzchnie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

- Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw;

- Niwelacja dla uzyskania terenu płaskiego;

- Zdjęcie humusu i korytowanie pod nawierzchnie syntetyczne;

- Ułożenie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne;

- Ułożenie obrzeży trawnikowych betonowych;

- Wykonanie nawierzchni syntetycznych zgodnie z technologia wykonania;

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ i poleceniami Zamawiającego.

1.6. Sprzęt

Roboty związane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

1.7. Wykonanie robót

1.7.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

- Wykoszenie terenu;

- Usuniecie kamieni i innych zbędnych materiałów;

- Zniwelowanie i wyrównanie nierówności w podłożu;

- Wykorytowanie powierzchni pod nawierzchnie syntetyczne;

1.7.2 Wykonanie podbudowy pod nawierzchni syntetyczne.

Materiały:

Kruszywo łamane o frakcji: 2-32 mm , 150 mm w warstwach dobrze zagęszczone (rys. nr 14 do załącznika nr 2),

Kruszywo łamane o frakcji: 0 – 3 mm lub 0-7 mm , min 50 mm dobrze zagęszczone  (rys. nr 14 do załącznika nr 14),

Piasek frakcji 0,2 - 2,0 mm, wolny od cząstek gliny i mułu wg PN – EN 1177:2000/A1

Obrzeża trawnikowe betonowe o wymiarach: 100 x 20 cm i gr. 6 cm w kolorze czerwonym

wg PN-EN 1340:2004

Sprzęt:

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez kierownika robót.

Transport:

Kruszywo i piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Należy go umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonanie:

Wykonując wszystkie warstwy podbudowy należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich spadków poziomych – do 3% w kierunku projektowanych terenów zielonych i

zagęszczenie mechaniczne poszczególnych warstw. Obrzeża utrzymujące podbudowę i nawierzchnie ustawić na wysokości dopasowanej do grubości warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposób, by nie wystawały ponad nawierzchnie więcej niż 5 -10 mm .

1.7.3 Wykonanie nawierzchni syntetycznych

Nawierzchnia bezpieczna powinna spełniać wymagania programu „Radosna szkoła” a w

szczególności powinna być wykonana jako przepuszczalna, bezpieczna dla upadków z wysokości min. 1,5 m (gumowa), do stosowania na zewnątrz, z możliwością umieszczania na niej elementów urządzeń do ćwiczeń ruchowych, pozwalająca na ukształtowanie zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym podstawę wykonania zamówienia, w kolorze RAL 2011 (pomarańczowa).

Nawierzchnia komunikacyjna powinna spełniać wymagania programu „Radosna szkoła”, a w

szczególności powinna pozwalać stosowanie na zewnątrz, pozwalać na swobodne kształtowanie w nieregularne, wijące sie układy o szerokości 160 cm, w kolorze RAL 5003 (niebieski).

1.8. Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ i jej załącznikami pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów posiadających potwierdzone świadectwa jakości i spełniające normy PN i EN. Materiały, które nie spełniają norm, nie dopuszcza się do wbudowania.

1.9. Obmiar robót

ilość urządzeń zabawowych oblicza się w sztukach.

Strefy bezpieczeństwa - m2.

1.10. Odbiór robót

Odbiór końcowy robót polegał będzie na sprawdzeniu komisyjnym zakresu wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi normami, SIWZ, jej załącznikami i ocena wizualną. Podstawa do odbioru będą certyfikaty zgodności, atesty  lub oświadczenia producenta na urządzenia zabawowe, zgodność wykorzystanych materiałów z zapisem siwz i załącznikami oraz obowiązującymi normami. Odbioru robót dokonuje sie na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności ww. robót.

1.11. Podstawa płatności

Roboty rozliczane ryczałtowo.

2. Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji.

Wszystkie elementy zabawowe muszą odpowiadać załącznikom, zachować takie same wzory, taką samą funkcjonalność, minimum takie wymiary minimum tą samą jakość materiałów jak w projekcie budowlany. Urządzenia zabawowe musza posiadać certyfikaty na spełnianie normy PN-EN 1176. Nawierzchnie gumowe muszą posiadać certyfikat na spełnienie PN-EN 1177. Infrastruktura towarzysząca typu ławki, kosze musi posiadać deklarację zgodności z  normą PN-EN 1176

Nawierzchnie gumowe musza być ułożone ze spadkiem do 2,0 % w kierunku projektowanych terenów zielonych, dla prawidłowego odprowadzenia wód opadowych.

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych

konstrukcji.

2.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.3.

2.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie robót związanych z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji.

2.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ i

poleceniami Zamawiającego .

2.6. Materiały

1. Ławki – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony .

2. Urządzenia zabawowe – wyroby gotowe, fabrycznie wykończone.

3. Kosze na śmieci - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony.

4. Tablice informacyjne - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony.

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

Urządzenia do zabawy musza spełniać następujące wymogi:

• podstawowe surowce użyte do wykonywania zabawek: drewno klejone, frezowane,

lakierowane, stal ocynkowana ogniowo malowana farbami akrylowymi, stal nierdzewna, płyta HDPE.

• złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie.

• sprężyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,

• wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi, samo zatrzaskującymi sie nasadkami ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa.

• siatki i linki wykonane z materiału uniemożliwiającego przecięcie z zewnętrzną osłoną.

• części stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo.

• części z tworzyw sztucznych odporne na działanie niskich i wysokich temperatur.

Wszystkie zastosowane przez wykonawcę urządzenia muszą być zgodne z opisanymi w projekcie budowlanym pod względem:

• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych),

• charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa),

• parametrów technicznych ( np. trwałość, konstrukcja, fundamentowanie itp.),

• parametrów bezpieczeństwa użytkowania (nieurazowość, nietoksyczność, zasięg

strefy bezpieczeństwa, itp.),

• wyglądu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych).

Urządzenia i zestawy zabawowe maja być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i

wielkością do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający uzna takie urządzenia, które będą spełniać te same

funkcje, co wymienione w projekcie budowlanymi i będą miały zbliżony wygląd.

2.7. Sprzęt

Roboty związane z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i wznoszeniem gotowych

konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu

sprzętu.

2.8. Transport

Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.9. Wykonanie robót

2.9.1. Zamontowanie elementów małej architektury

Lokalizacja urządzeń – zgodnie z projektem budowlanym.

Montaż – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentów  zakotwionych w gruncie za pomocą stóp betonowych i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta.

2.10. Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ i jej załącznikami pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów posiadających potwierdzone świadectwa jakości i spełniające normy PN i EN. Materiały, które nie spełniają norm, nie dopuszcza się do wbudowania. Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw musza posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa ich użytkowania.

2.11. Odbiór robót

Odbiór końcowy robót polegał będzie na sprawdzeniu komisyjnym zakresu wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi normami, SIWZ, jej załącznikami i ocena wizualną. Podstawa do odbioru będą certyfikaty zgodności, atesty  lub oświadczenia producenta na urządzenia zabawowe, zgodność wykorzystanych materiałów z zapisem siwz i załącznikami oraz obowiązującymi normami. Odbioru robót dokonuje sie na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności ww. robót.

2.12. Podstawa płatności

Roboty rozliczane ryczałtowo.