Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposażenia aparatury i sprzętu do rehabilitacji

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Bieżnia rehabilitacyjna –szt. 5 | - | - |
|  | Bieżnia rehabilitacyjna elektryczna | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta |  |
|  | Regulacja prędkości minimum: 0,2 – 16km/h | Tak |  |
|  | Prędkość wsteczna minimum do 4km/h | Tak |  |
|  | Elektroniczna regulacja kąta nachylenia minimum od -3 do + 12% | Tak |  |
|  | Odczyt tętna ćwiczącego za pomocą czujników umieszczonych na ramie urządzenia | Tak |  |
|  | Magnetyczny przycisk bezpieczeństwa STOP | Tak |  |
|  | Min. 6 programów treningowych, program "Quick Start" oraz kontrola tętna | Tak |  |
|  | Szeroka powierzchnia biegu min 55 x 157cm | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 220kg | Tak |  |
|  | Waga urządzenia: min 200kg | tak |  |
|  | Wymiary bieżni: min 160 x 207 x 80cm | Tak |  |
|  | W standardowym wyposażeniu poręcze boczne przebiegające wzdłuż pasa transmisyjnego | Tak |  |