Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia

| l.p. | Nazwa elementu | Opis techniczny |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ładowarka | - moc silnika min. 48 kM - udźwig maksymalny – min. 2000 kg - maksymalny masa załadunkowa – min. 1400 kg - wyposażona w system automatycznego wypięcia i zamontowania przystawek wym. w pkt 2-9 - wyposażona w kabinę szklaną obudowana ze wszystkich stron wraz z zadaszeniem chroniącą przed opadami deszczu, śniegu i działaniem wiatru, - kabina wyposażona w system ogrzewania, - wyposażona w światła drogowe przednie i tylne, kierunkowskazy, migacze, światła awaryjne, lusterka, światła ostrzegawcze - wyposażona w element sterujący typu joystick do sterowania ładowarką i montowanymi urządzeniami, - wyposażona w wysięgnik teleskopowy, - złącze hydrauliczne służące do połączenia przednich akcesoriów, który umożliwia podłączenie układów hydraulicznych, - wyposażona w system klimatyzacji - łańcuchy śnieżne, - fabrycznie nowa, |
| 2. | Łyżka do ładowania i przenoszenia materiałów (urządzenie do przenoszenia i ładowania materiałów) | - z możliwością zamontowania do dostarczonej ładowarki - do ładowania i przenoszenia materiałów (np. piasek, - szerokość – min. 150 cm, max – 200 cm - pojemność – min. 500 litrów, - charakteryzująca się sztywną konstrukcją wzmocniona przez żebra środkowe, - wykonana z materiału odpornego na ścieranie, - fabrycznie nowa, |
| 3. | Pług do śniegu (narzędzie do odśnieżania) | - z możliwością zamontowania do dostarczonej ładowarki - sterowany hydraulicznie z ładowarki, - szerokość – min. 150 cm - wysokość – min. 60 cm, - fabrycznie nowy, |
| 4. | Odśnieżarka – pług wirnikowy (narzędzie do usuwania śniegu) | - z możliwością zamontowania do dostarczonej ładowarki - szerokość – min. 140 cm, - z możliwością bocznego wyrzutu śniegu, - z możliwością obrotu otworu wylotowego (kąt obrotu min. 180 stopni) - fabrycznie nowa, |
| 5. | Szczotka obrotowa ze zbiornikiem, zamiatarka (przeznaczona do zamiatania) | - z możliwością zamontowania do dostarczonej ładowarki, - wyposażona w zbiornik na nieczystości, - z systemem zraszania, - szerokość – min. 100 cm, - z kołami podporowymi, - wyposażona w boczna szczotkę - fabrycznie nowa, |
| 6. | Rozsiewacz do piasku – posypywarka (przeznaczona do posypywania nawierzchni solą i piaskiem) | - z możliwością zamontowania do dostarczonej ładowarki - pojemność – min 250 litrów - napęd hydrauliczny, - szerokość – min. 120 cm - wyposażony w mieszadło - zabezpieczenie przed zatykaniem się otworu wylotowego, - fabrycznie nowa, |
| 7. | Kosiarka rotacyjna z zasobnikiem (do koszenia i zbierania skoszonej trawy) | - z możliwością zamontowania do dostarczonej ładowarki - kosiarka z pojemnikiem na trawę, - z możliwością opróżniania pojemnika na trawę za pomocą wysięgnika, - kosiarka z systemem zbierającym - szerokość – min. 120 cm - pojemność kosza – min 200 litrów - ostrza kosiarki – min. 2 - fabrycznie nowa, |
| 8. | Kosiarka boczna na wysięgniku | - z możliwością zamontowania do dostarczonej ładowarki - zasięg – min. 3,0 m - przeznaczona do koszenia poboczy dróg, rowów, skarp, - szerokość koszenia – min. 100 cm, - fabrycznie nowa, |
| 9. | Przyczepa do lekkich materiałów | - z możliwością zamontowania do dostarczonej ładowarki, - samowyładowcza, - z burtami, - ładowność – min. 1000 kg, - fabrycznie nowa, |