Załącznik nr 11 do SIWZ . Wyposażenie sportowe oraz kosiarka.

| L.p. | Nazwa elementu | Opis elementu | Wymiar | Liczba sztuk | Zdjęcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie |
| 1 | Piłka do siatkówki | - Piłka składająca się z 18 paneli - Materiał: skóra kompozytowa - Rozmiar: 5 - Obwód: 65 - 67cm - Podwójnie laminowana butylo-gumowa dętka - spełniająca wymogi FIVB |  | 10 szt. |  |
| 2 | Piłka do koszykówki | - Piłka do koszykówki 5. - Piłka z atestem FIBA. - Piłka z 12 panelowym designem. - Piłka wykonana z wysokiej jakości gumy poliuretanowej, - nylonowe spojenia, - butylowa dętka, - materiał : skóra PU - dętka -butyl |  | 10 szt. |  |
| 3 | Piłka nożna | - Przeznaczona na różne murawy - trawiaste, sztuczne. - Wysokiej klasy piłka treningowo- meczowa. - Wykonana z wysokiej jakości materiałów syntetycznych, klejona. - szyta technologią bezszwową - wysoka odporność na ścieranie. Rozmiar 3 – 3 szt., Rozmiar 4 – 4 szt. Rozmiar 5 – 3 szt. |  | 10 szt. |  |
| 4 | Pachołki | - pachołki z polietylenu - pakowane w torbę do przenoszenia, - po 20 pachołków w torbie. - kolor czerwonym – 20 szt. - kolor żółty – 20 szt. | Wys. 23 cm | 40 szt. |  |
| 5 | Worek na piłki | - worek wykonany z tkaniny impregnowanej - worek ściągany linką. - wyposażony w szelkę wykonaną z taśmy do noszenia na ramie. Wymiary: 450 x 900 (szer.wys.) | 450 x 900 mm | 3 szt. |  |
| 6 | Kosiarka spalinowa | Dane techniczne: - Szerokość koszenia – min. 50 cm, - wysokość koszenia – od 30 do 85 mm - pojemność kosza na trawę – min. 75 litrów - powierzchnia trawnika – 2.500 m2 - napęd – 3 biegowy - silnik – min. 6 kM Wymagane funkcje kosiarki: - kosz na ściętą trawę z otworami wentylacyjnymi, - wskaźnik napełnienia trawą informujący o konieczności opróżnienia kosza na trawę, - dwuelementowa budowa kosza ułatwiająca jego otwieranie i opróżnianie, - uchwyt z regulacją wysokości, - uchwyt transportowy zintegrowany z przodu obudowy umożliwiający załadunek i pochylanie urządzenia, służący jako zderzak i chroniący obudowę w przypadku najechania na przeszkodę, - wymienne listwy z tworzywa sztucznego stanowiące dodatkowe zabezpieczenie obudowy podczas koszenia wzdłuż murów i krawędzi, - centralna regulacja wysokości koszenia, - składany uchwyt, - koła jezdne wyposażone w podwójne łożyska kulkowe - koła napędowe wyposażone w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki, - mechaniczny napęd kół, - nóż łopatkowy wytwarzający w aerodynamicznej obudowie silny strumień powietrza, który unosi trawę przed skoszeniem, a następnie wdmuchuje skoszoną już trawę do kosza ze zintegrowanym systemem prowadzenia, - obudowa aluminiowa, |  | 1 szt. |  |
| 7 | Mini bramka do piłki nożnej | Dane techniczne: - Rozmiar: 115x160 cm - Głębokość: 65 cm - Materiał: rura stalowa - 32 mm - Kolor bramki: srebrny (RAL 9006) - Oczko siatki: 10x10 cm - Siatka: niebieska lub zielona - Certyfikat Bezpieczeństwa B | 115 x 160 cm | 4 szt. |  |