Załącznik nr 13

Dodatkowe  informacje do SIWZ

Materiały do wbudowania

Przez wbudowaniem materiałów Wykonawca musi otrzymać od Zamawiającego akceptację zastosowania materiału oraz kolorystyki. (m.in. stolarka drzwiowa, glazurę, terakotę).

Wszelkie nazwy własne użyte w treści s.i.w.z należy traktować jako określenie paramentów technicznych i jakościowych oraz czytać jako „takie lub równoważne”. Wykonawca  ma prawo  przyjęcia innych materiałów budowlanych od wymienionych z nazwy w przedmiarze robót,  jednak  pod warunkiem, że materiały zamienne nie będą miały parametrów techniczno - wytrzymałościowych gorszych od wymienionych materiałów w przedmiarze i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz na etapie realizacji robót przedstawi dokładny opis techniczny z określeniem ich parametrów technicznych oraz odpowiednio wymagane prawem certyfikaty lub świadectwa.

Wszystkie proponowane materiały muszą być oferowane w I gatunku, a roboty wykonane w powszechnie przyjętym standardzie, o ile nie ma wymagań szczególnych.

Okładziny posadzek z terakoty

Terakota  gr. min. 8 mm, odporność na ścieranie – kl.5 wg PN-EN ISO 10545-7, odporne na plamienia, przeznaczone do obiektów o dużym natężeniu ruchu., klasa antypoślizgowości min. R9,