Zał. nr 1 Specyfikacja minimalnych wymaganych parametrów technicznych:

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wydzierżawienie Zamawiającemu jednej sztuki nowej, nie używanej kserokopiarki wraz z dodatkowymi akcesoriami oraz oprogramowaniem.

- Umowa dzierżawy będzie zawarta na czas określony tj. na 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy czynności Wykonawcy:

  - Dostarczenie  urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – 2 piętro Urzędu Miejskiego w Karlinie, wąska klatka schodowa

  - Instalacja i uruchomienie urządzenia w pomieszczeniach Zamawiającego

  - Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi – ok. 15 osób

  - Dostarczenie instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim

  - Obsługa serwisowa urządzenia

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do usług serwisowych

polegających na:

  - Wykonywaniu przeglądów technicznych urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną, wymogami określonymi przez producenta i instrukcjami obsługi

  - Dokonywaniu napraw, regulacji oraz kontroli stanu technicznego urządzenia,

  - Dostarczeniu na własny koszt wszelkich materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów, części  zamiennych okresowo zużywających się niezbędnych dla właściwego funkcjonowania kserokopiarki oraz dla zapewnienia ciągłej i prawidłowej ich pracy

  - Zakres obsługi serwisowej nie obejmuje dostaw papieru do urządzenia.

  - Podłączenie urządzenia do instalacji sieciowej pod nadzorem wyznaczonego przedstawiciela Urzędu

  - Rekonfiguracja urządzenia w związku ze zmianą oprogramowania

- Przeprowadzenia niezwłocznie po dokonaniu dostawy i uruchomieniu urządzenia szkolenia pracowników Zamawiającego, korzystających z urządzeń w zakresie ich obsługi

- Zainstalowanie kserokopiarki w ten sposób, aby Zamawiający mógł za pośrednictwem Internetu administrować urządzeniami, w szczególności monitorować aktualny stan liczników ( zgodnie z dodatkowymi minimalnymi wymaganiami dla urządzenia)

- Dostarczenie instrukcji obsługi kserokopiarki w języku polskim oraz deklaracji zgodności CE

- Systematycznego odbierania od Zamawiającego zużytych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych

- Charakterystyka urządzenia:

| Lp. | Charakterystyka kopiarki | Opis wymaganego parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prędkość kopiowania | Min. 30 stron A4/min kolor i mono |
| 2 | Rozdzielczość kopiowania | 600 dpi x 600 dpi |
| 3 | Pamięć | Min. 1 GB RAM |
| 4 | Dysk twardy | Min. 160 GB |
| 5 | Format oryginału | od A5 do A3 |
| 6 | Format kopii | od A5 do A3 |
| 7 | Czas nagrzewania | Max. 30 sekund |
| 8 | Czas pierwszej kopii | Max. 5 sekund |
| 9 | Kopiowanie ciągłe | od 1 do 999 |
| 10 | Gramatura papieru | Min. 52 – 209 g/m2 |
| 11 | Natężenie obrazu | automatyczne i ręczne |
| 12 | Zoom | 25% do 400% , w krokach co 1 % |
| 13 | Inne funkcje | tryb foto, auto wybór papieru, auto przełączanie podajników papieru , auto start, kierunkowa zmiana rozmiaru, rotacja obrazu, sortowanie elektroniczne |
| 14 | Kody dostępu dla użytkowników | Min. 30 |
| 15 | Podajniki na papier | Min. Trzy uniwersalne zasobniki na papier od A5 do A3 na min. 1200 arkuszy 80 g/m2 oraz dodatkowy jeden zasobnik na papier A4 na minimum 2500 arkuszy 80 g/m2 |
| 16 | Obsługa | Min. Kolorowy panel LCD 9 cala w języku polskim |
| 17 | Dupleks | Min. od A5 do A3 o gramaturze 64-105 g/m2 |
| 18 | Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych | Min. 100 arkuszy 80 g/m2 |
| 19 | Podstawa pod urządzenie | Metalowa na kółkach, |
| 20 | Gniazdo USB | Bezpośrednie drukowanie z nośników pamięci typu PENDRIVE |

| Lp. | Charakterystyka drukarki | Opis wymaganego parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prędkość | Min. 30 strony A4 /min kolor i mono |
| 2 | Jakość druku | Min. 1200 dpi x 600 dpi |
| 3 | Pamięć | Min. 1GB RAM |
| 4 | Języki opisu strony | Min. XPS, PCL6 i PostScript3 |
| 5 | Interfejs | USB 2.0 High Speed |
| 6 | Zgodne systemy operacyjne | Windows 2000 /XP /2003 Server/2008 Server/ Vista (32/64 bit), Linux/Unix |
| 7 | Karta sieciowa | Ethernet 10/100 BaseTX |

| Lp. | Charakterystyka skanera | Opis wymaganego parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prędkość skanowania | Min. 55 skanów A4/min /mono Min. 40 skanów A4/min / kolor |
| 2 | Formaty plików | JPG, wielostronicowy/jednostronny TIFF, XPS/PDF, Slim PDF, zabezpieczony PDF, przeszukiwany PDF, edytowanie plików DOC, XLS, RTF, TXT |
| 3 | Typ oryginałów | tekst, foto, tekst+foto, |
| 4 | Rozmiar oryginałów | od A5 do A3 |
| 5 | Rozdzielczość | Min. 600 dpi, kolor (8 bit) lub mono |

| Lp. | Dodatkowe wspólne minimalne wymagania |
| --- | --- |
| 1 | Możliwość gromadzenia dokumentów na chronionym dysku twardym, dystrybucja dokumentów, wydruk na żądanie, indywidualne ustawienie prac i obiegu dokumentów, podgląd skanowanych dokumentów, wydruk poufny, skanowanie do zabezpieczonego formatu PGF, filtrowanie adresów IP i MAC, obsługa LDAP |
| 2 | Oprogramowanie OCR w wersji serwerowej bez limitu użytkowników lub urządzeń, musi być zintegrowane z oferowanym urządzeniem-przetwarzanie skanowanych dokumentów do formy edytowalnej min. doc, rtf, xls, csv, PDF bez ingerencji użytkowników w proces przetwarzania, a także przesyłanie do folderów docelowych. |
| 3 | Urządzenie musi zawierać pełnowydajne materiały eksploatacyjne. |
| 4 | Gwarantowany czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii 4 godziny robocze. Dostawca podczas awarii dłuższej niż 8 godzin roboczych zapewni urządzenie zastępcze. Sprzedawca musi posiadać autoryzację producenta na oferowane urządzenia. Zdalne, bezpłatne monitorowanie serwisowe urządzenia poprzez wykorzystanie sieci użytkownika lub inne medium (automatyczne powiadamianie użytkownika e-mailem o licznikach kopii/wydruków, rozliczanie kont poszczególnych użytkowników) Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu nr telefonu, fax. adres email umożliwiające zgłaszanie usterek nie wykrytych przez system. Zgłoszenia powinny być przyjmowane od pn. do pt. od 8.00 do 16.00 |
| 5 | Minimalna miesięczna wydajność: 10.000 stron Ilość wykonywanych kopii/wydruków przez Zamawiającego wynosi ok. 10.000/m-c i urządzenie musi wytrzymywać takie obciążenie. |