Załącznik nr 11

Dodatkowe informacje do SIWZ

Waga towarowa

Wykonawca w ofercie powinien skalkulować rozbiórkę budynku gospodarczego o wym. 3x5 m zlokalizowanego w odległości 5 m od przystanku PKS w Syrkowicach. Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie:

-demontażu pokrycia dachowego z budynku i przekazanie go Zamawiającemu (wykonawca winien przekazać materiał w stanie niepogorszonym od tego, w jakim obecnie się znajduje)

-rozbiórkę budynku gospodarczego wraz z wyrwaniem fundamentów,

-skucie betonowych powierzchni placu przy wadze,

-demontaż metalowych elementów wagi z budynku oraz dołu technologicznego (złom należy przekazać Zamawiającemu)

-powstały gruz posłuży do zasypania dołu technologicznego,

-na dole technologicznym należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej w całości zamierzenia (około 40 m2 dodatkowo)

-pozostałą cześć po budynku gospodarczym należy obsiać trawą,

Remont kanalizacji deszczowej.

Wykonawca w ofercie winien skalkulować prace polegająca na wymianie rury kanalizacji deszczowej fi 315 o długości 70 m. Wykonawca powinien również skalkulować roboty wiązane z pogłębieniem i wyprofilowaniem rowu melioracyjnego o długości 10 m w celu odprowadzenia wody opadowej do stawu.

Wykonanie zjazdów z drogi gminnej do posesji.

Z uwagi na fakt rozbudowy miejscowości Syrkowice Wykonawca powinien skalkulować wykonanie dodatkowych zjazdów z działek i ich uregulowanie krawężnikami betonowymi. Zamawiający przyjął do wyceny 60 m2 kostki brukowej oraz 30 m bieżących krawężnika betonowego dodatkowo. W przedmiarze budowlanym zostały ujęte powyższe powierzchnie i długości

Krawężniki betonowe

Wykonawca w ofercie powinien skalkulować prace polegająca na zaniżeniu krawężników względem drogi gminnej o długości 120 m po obu stronach. Obniżenie krawężników względem drogi wynika z faktu użytkowania terenu przez pobliskie gospodarstwo rolne. Na wyżej wskazanym odcinku krawężnik betonowy powinien być umieszczony na poziomie wysokości drogi. Należy, zatem wycenić wykonanie głębszych wykopów pod krawężniki. Dodatkowo w ofercie na tym odcinku należy wycenić krawężnik najazdowe.

Przystanek PKS

Wykonawca w ofercie winien skalkulować demontaż starego przystanku PKS oraz dostawę i montaż nowego przystanku zgodnie z załączoną specyfikacją i rysunkiem pomocniczym.

- długość 3,0 m szerokość 1,5 m, wysokość 2,20 m,

- konstrukcja stalowa słupków o wymiarach 30x60x4mm,

- konstrukcja wiaty malowana na kolor czerwony,

- pokrycie dachu z tworzywa poliwęglanowego komorowego,

- ściany boczne i tylne wykonane z tworzywa poliwęglanowego litego, grubość min. 6mm,

- zabudowa boków wiaty na całej szerokości dachu,

- tabliczka na rozkład jazdy montowana do konstrukcji wiaty,

-metalowy kosz zamocowany do konstrukcji wiaty,

-ławka na wspornikach metalowych z drewnianym siedziskiem o szerokości 30 cm i długości 3 m, grubość desek min 40 mm,

-wiata przystankowa powinna być zamontowana do gruntu poprzez fundamenty o wymiarach 30x30x45 cm

Poniżej przykładowa konstrukcja wiaty

Przedmiary

Przedmiary, które zostały umieszczone na stornie Zamawiającego są materiałem pomocniczym. Wykonawcy starający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do weryfikacji przedmiarów. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ich kompletność i poprawność. Ofertę należy przedstawić na całość zadania.