Załącznik nr 20

Dodatkowe  informacje do SIWZ

1. Termomodernizacja

W ramach termomodernizacji budynku zależy:

-wykonać izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome na stropie na całym budynku

-wykonać izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie (strop)

-izolacje cieplne i przeciwwilgociowe powłokowe poziome na całej powierzchni stropu
-wykonać podłogi z desek struganych o grubości 25 mm

3. Elewacja

Kolorystyka elewacji została określona w projekcie budowlanym, jednak przed przystąpieniem do wykonywania robót elewacyjnych kolor farby do malowania elewacji i wzór malowania musi być uzgodniony z Zamawiającym i zaakceptowany przez Projektanta.

Dodatkowo Wykonawca wykona opaskę betonową wokół budynku o szerokości 0,5 m.

4.Inastalacja ciepłej wody

Nową instalację ciepłej wody należy przyłączyć do urządzeń istniejących w budynkach.

5. Płyta pod pompę ciepła

Miejsce w którym będzie znajdować się pompa ciepła Wykonawca musi zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich oraz zadaszyć.

6. Węzeł cieplny

Zamawiający zastrzega, że w ramach umowy Wykonawca musi skalkulować w cenie ofertowej bezpłatny serwis i przeglądy techniczne w okresie 5 lat na wszystkie urządzenia zainstalowane w obiektach. Z tego tytułu w okresie 60 miesięcy serwis prowadzony będzie bezpłatnie przez Wykonawcę lub firmę specjalistyczną z którą Wykonawca podpisze stosowna umowę. Zamawiający zastrzega konieczność  przeprowadzenia raz w roku przed sezonem grzewczym bezpłatnego przeglądu stanu działania węzła cieplnego, a w przypadku awarii węzła bezpłatny serwis gwarancyjny w przeciągu 24 h od terminu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Zamawiający jednoznacznie określił termin gwarancji na 60 miesięcy na cały zakres umowy. Jeżeli producent przewiduję krótsze terminy gwarancji, Wykonawca musi rozszerzyć gwarancje do wymaganego przez Zamawiającego. Koszty, które z tego tytułu poniesie Wykonawca powinna zostać uwzględniona w ofercie. Jeżeli w zamówieniu występują urządzenia lub elementy urządzeń które mogą być użytkowane przez okres krótszy niż 60 miesięcy, Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty, bezpłatną ich wymianę w okresie trwania gwarancji. W ofercie należy także uwzględnić koszty serwisowania urządzeń na czas okresu gwarancji. Jako zabezpieczeni instalacji pompy ciepła należy wykonać zabezpieczenie ochronnikami elektrycznymi pompy oraz czujnikami kolejności faz.

Instalację C.W. i C.O. należy prowadzić w bruzdach ściennych i warstwie posadzki z rur PE.

Jako załącznik graficzny przedstawiono zmienione rozwiązanie Węzła cieplnego. Do obliczenia ceny końcowej należy uwzględnić i wycenić zmienione schematy węzła zamieszczone na stronie Zamawiającego wraz z zestawieniem urządzeń.

Załącznik Nr 19- zmieniony  węzeł cieplny

Załącznik Nr 20- zmieniony schemat węzła cieplnego i zestawienie urządzeń

Dodatkowo należy uwzględnić w ofercie szpachlowanie miejsc po wykutych bruzdach na potrzebę instalacji C.O. i C.W. a następnie pomalować te miejsca w kolorze identycznym do tych które znajdują się na ścianach w danym pomieszczeniu.

7. Dach

Wykonawca wykona w ramach umowy nowe pokrycie dachu z blacho dachówki wcześniej zrywając stare pokrycie dachowe z papy. Do obliczenia końcowej ceny należy uwzględnić również wymianę części deskowania pełnego. Braki lub uszkodzenia w deskowaniu  wymagają wymiany na nowe. Należy również pamiętać że  utylizacja i demontaż starego pokrycia dachowego z azbestu zostanie wykonane i zlecone przez Zamawiającego w odrębnej formule przetargowej. Wykonawca wyłoniony w formule przetargowej na termomodernizacje będzie musiał udostępnić plac budowy firmie, której zadaniem będzie demontaż i utylizacja płyt dachowych azbestowych. Należy również wykonać połączenie elastyczne dwóch części dachu(dylatacja) w celu zapobiegnięcia spękania konstrukcji dachowej. Dodatkowo należy wykonać docieplenie stropodachu klatki schodowej i kotłowni o łącznej powierzchni 40,17 m2. Należy oczyścić stare pokrycie z papy następnie ułożyć warstwę 14 cm styropianu laminowanego oraz wykonać dwuwarstwowe pokrycie papą termozgrzewalną. Dodatkowo Wykonawca wykona nowe rynny wraz z nową instalacją odgromową.

8.Adaptacja poddasza

W ramach umowy wykonawca wykona adaptację poddasza, projekt budowlany został umieszczony na stronie zamawiającego. Wykonawcy muszą dodatkowo wycenić i oszacować zmianę ilości docieplenia  wynikającego z Adaptacji Poddasza w Szkole Podstawowej. Różnica ta związana jest bezpośrednio ze zmianą gabarytów jednej z klas lekcyjnych (zwiększona wysokość i szerokość Sali). Dodatkowo należy ująć w wycenie montaż i doprowadzenie trzech grzejników o wymiarach 1320x500 c-33 do pomieszczenia 309.

9.Mikroturbina wiatrowa

W ramach umowy należy wykonać instalację elektryczną na potrzeby mikroturbiny wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dodatkowo należy wykonać projekt instalacji elektrycznej zasilania i odbioru energii z turbiny wiatrowej.

10. Przedmiary

Przedmiary, które zostały umieszczone na stornie Zamawiającego są materiałem pomocniczym. Wykonawcy starający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do weryfikacji przedmiarów. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ich kompletność i poprawność. Ofertę należy przedstawić na całość zadania.

11. Materiały do wbudowania

Przez wbudowaniem materiałów Wykonawca musi otrzymać od Zamawiającego akceptację zastosowania materiału. (m.in. glazurę, terakotę, wykładziny, kolorystyka i rodzaj farby elewacyjnej).

12. Terminy

Roboty budowlane wewnątrz budynku należy wykonać do końca sierpnia 2011 roku. Roboty budowlane związane z wyminą dachu należy rozpocząć w terminie uzgodnionym z Zamawiającym ze względu na termin robót związanych z utylizacją azbestu.