Załącznik nr 18

Dodatkowe informacje do SIWZ

1. Termomodernizacja

W ramach termomodernizacji budynku należy wykonać docieplenie wszystkich ścian wraz z fundamentami oraz dachem ( po ociepleniu należy pokryć dach dwu krotną warstwą papy termozgrzewalnej). W ramach robót sanitarnych Zamawiający wymaga, aby montaż pompy ciepła oraz rozmieszczenie instalacji wewnątrz obiektu był zgodny z projektem Pana Andrzeja Saczko stanowiący załącznik nr 13 do niniejszej SIWZ.

2. Elewacja

Kolorystyka elewacji została określona w projekcie budowlanym, jednak przed przystąpieniem do wykonywania robót elewacyjnych kolor farby do malowania elewacji i wzór malowania musi być uzgodniony z Zamawiającym i zaakceptowany przez Projektanta.

Dodatkowo Wykonawca wykona opaskę betonową wokół budynku o szerokości 0,5 m.

3.Inastalacja ciepłej wody i centralnego ogrzewania

Instalację ciepłej wody i centralnego ogrzewania należy prowadzić w poziomie posadzki i bruzdach pod tynkiem w rurach PE.

4. Płyta pod pompę ciepła

Miejsce, w którym będzie znajdować się pompa ciepła Wykonawca musi zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich oraz zadaszyć.

5. Węzeł cieplny

Zamawiający zastrzega, że w ramach umowy Wykonawca musi skalkulować w cenie ofertowej bezpłatny serwis i przeglądy techniczne w okresie 5 lat na wszystkie urządzenia zainstalowane w obiektach. Z tego tytułu w okresie 60 miesięcy serwis prowadzony będzie bezpłatnie przez Wykonawcę lub firmę specjalistyczną, z którą Wykonawca podpisze stosowna umowę. Zamawiający zastrzega konieczność przeprowadzenia raz w roku przed sezonem grzewczym bezpłatnego przeglądu stanu działania węzła cieplnego, a w przypadku awarii węzła bezpłatny serwis gwarancyjny w przeciągu 24 h od terminu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Zamawiający jednoznacznie określił termin gwarancji na 60 miesięcy na cały zakres umowy. Jeżeli producent przewiduję krótsze terminy gwarancji, Wykonawca musi rozszerzyć gwarancje do wymaganego przez Zamawiającego. Koszty, które z tego tytułu poniesie Wykonawca powinna zostać uwzględniona w ofercie. Jeżeli w zamówieniu występują urządzenia lub elementy urządzeń, które mogą być użytkowane przez okres krótszy niż 60 miesięcy, Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty, bezpłatną ich wymianę w okresie trwania gwarancji. W ofercie należy także uwzględnić koszty serwisowania urządzeń na czas okresu gwarancji. Jako zabezpieczeni instalacji pompy ciepła należy wykonać zabezpieczenie ochronnikami elektrycznymi pompy oraz czujnikami kolejności faz?

6. Przedmiary

Przedmiary, które zostały umieszczone na stornie Zamawiającego są materiałem pomocniczym. Wykonawcy starający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do weryfikacji przedmiarów. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ich kompletność i poprawność. Ofertę należy przedstawić na całość zadania.

7. Materiały do wbudowania

Przez wbudowaniem materiałów Wykonawca musi otrzymać od Zamawiającego akceptację zastosowania materiału. (m.in. glazurę, terakotę, wykładziny, kolorystyka i rodzaj farby elewacyjnej).

8. Wyburzenia wewnątrz budynku starej świetlicy

Według projektu rozbudowy świetlicy należy wykonać roboty związane z wyburzaniem ścian działowych tworzących pomieszczenia 103, 104, 105. Dodatkowo należy wykonać podciąg i schody tworząc scenę w miejsce wyburzonych ścian działowych i wyciętej ściany nośnej. Nową scenę należy wykonać z cegły pełnej, podłogę sceny należy wykonać jako płytę żelbetową a następnie całość sceny obłożyć glazura i terakota.

9. Remont starej części Świetlicy

W ramach inwestycji na starym obiekcie należy wykonać nowe oświetlenie wraz z instalacją energetyczną według załącznika nr 11 do niniejszej SIWZ

10. Kominek

W ramach niniejszego zadania należy wykonać kominek o mocy 14 kW. Kominek należy obudować cegłą klinkierową. Urządzenie należy wyposażyć również w nowy wkład kominowy ocynkowany kwasoodporny. Kominek służył będzie dostarczaniu ciepła do głównej sali w świetlicy, dlatego w ramach rozprowadzenia ciepła należy wykonać jedynie pojedyncze rozprowadzenie na te pomieszczenie.

11. Drewutnia

W ramach niniejszego zadania należy wykonać pomieszczenie na drewno o wymiarach 6x4 m i wysokości 3 m. W ramach tej części należy wykonać następujące prace:

-usunięcie humusu

-wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe gł. 0,9 m o powierzchni 0,4x0,4 m

-wykonanie podkładu z chudego betonu gr. 10 cm

-wybetonowanie stup fundamentowych

-wykonanie słupów drewnianych gr. 12x12 cm

-ułożenie oczepu

-montaż zastrzałów

-ułożenie płatwi w rozstawie 0,4 m

-ułożenie krokwi w rozstawie 40 cm

-wykonanie łacenia

-wykonanie dachu z blachy falistej z obróbkami

-wykonanie orynnowania drewutni

-wykonanie ścian drewutni z ogrodzenia panelowego

-wykonanie posadzki z betonu B20 gr 15 cm.

-zakup i montaż ościeżnicy drewnianej wraz z drzwiami pełnymi