Załącznik nr 10

- Ogrodzenie wokół szkoły:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca skalkulował w cenie ogrodzenie szkoły podstawowej według rysunku 10-1 gdzie:

Ogrodzenie systemowe:

-zaznaczone kolorem pomarańczowym

-długość ogrodzenia 130 m,

-stare ogrodzenie należy zdemontować a w jego miejsce wykonać cokół betonowy o wymiarach 20x15,

-słupki należy zabetonować do głębokości 50 cm, w rzucie poziomym 15x15 cm,

-należy wykonać ogrodzenie systemowe według załączonego poniżej schematu,

-minimalna grubość pręta siatki 3 mm,

-wymiar słupka ogrodzeniowego 60x60mm,

-wysokość siatki ogrodzeniowej 160 cm,

-rozstaw przęseł 250 cm,

Ogrodzenie z siatki

-zaznaczone kolorem brązowy

-długość ogrodzenia 230 m,

-stare ogrodzenie należy zdemontować,

-słupki należy zabetonować do głębokości 50 cm, w rzucie poziomym 15x15 cm,

-należy wykonać ogrodzenie z siatki według załączonego poniżej schematu,

-nie należy wykonywać cokołu betonowego

-minimalna grubość pręta siatki 3 mm,

-wymiar słupka ogrodzeniowego Ø 60mm,

-wysokość siatki ogrodzeniowej 160 cm,

-rozstaw przęseł 250 cm,

2. Nawierzchnie trawiaste.

Wysiew trawy, Zamawiający określił powierzchnie, na których należy dokonać wysiewu trawy w załączniku nr 10-1:

-oznaczona powierzchnia zielonym symbolem ( \\ )

-powierzchnia wysiewu trawy 950 m2

-należy zastosować trawę sportową o podwyższonej wytrzymałości na ugniatanie,

-trawę należy wysiać na wcześniej przygotowanej powierzchni:

- należy wyrwać starą trawę,

- następnie wyrównać powierzchnię,

- odchwaścić przez pielenie w okresie 2 tygodnie (można w zamian wykonać oprysk

w celu wypalenia chwastów)

- należy dowieść 5 cm ziemi urodzajnej, wyrównać i wysiać trawę gęsto (min. 4 kg

na 100 m2)

- po wysiewie należy zwilżyć wysianą trawę,

- w okresie 3 miesięcy po wysiewie trawy należy sprawdzić jej zachwaszczenie, w

momencie wystąpienia chwastów należy dokonać oprysku w celu wyeliminowania

w/w problemu,

Trawa z rolki, Zamawiający określił powierzchnie, na których należy wyłożyć trawę z rolki w załączniku nr 10-1:

-oznaczona powierzchnia zielonym kolorem,

-powierzchnia wysiewu trawy 320 m2

-należy zastosować trawę sportową o podwyższonej wytrzymałości na ugniatanie,

-trawę należy wyłożyć na wcześniej przygotowanej powierzchni:

- należy wyrwać starą trawę,

- następnie wyrównać powierzchnię,

- odchwaścić przez pielenie w okresie 2 tygodnie (można w zamian wykonać oprysk

w celu wypalenia chwastów)

- po wysiewie należy podlewać  wyłożoną trawę do około tygodnia,

3.  Nasadzenia:

Nasadzenia wrysowane w załączniku 10—1 zostaną wykonane w odrębnym postępowaniu przetargowym.

4. Powierzchnie utwardzone

Do zadania Zamawiający włączył wykonanie chodników i placów manewrowych na terenie Szkoły Podstawowej według rysunku nr 10-1.

Chodniki:

-należy wykonać dwa chodniki o wymiarach 2,5x10 m oraz 20,0x2,5 m chodnik został oznaczony na mapie kolorem brązowym,

-przekrój przez chodnik:

-kostka betonowa czerwona gr 8 cm,

-podsypka piaskowa 5 cm,

-podbudowa z tłucznia kamiennego 10 cm,

-podbudowa z pospółki 10 cm,

-od strony drogi chodnik oddzielić obrzeżem betonowym gr. 6 cm stopniując jego

wysokość,

Parkingi, drogi, plac manewrowy:

-należy wykonać drogę o wymiarach 50x5 m oraz plac manewrowy o wymiarach 15x15 m w/w elementy zostały oznaczone na mapie kolorem czerwonym,

-przekrój przez elementy:

-kostka betonowa czerwona gr 8 cm,

-podsypka piaskowa 5 cm,

-podbudowa z tłucznia kamiennego 10 cm,

-podbudowa z pospółki 10 cm,

-zarówno plac jak i drogę należy wykrawężnikować,

5. Ławki

Zamawiający przewiduje zakup i montaż 4 ławek drewnianych o wymiarach 2,0 x 0,7 m
maksymalna wysokość 0,9 m. Stalowy ocynkowany stelaż malowany proszkowo zakotwiony jest w gruncie za pomocą stóp betonowych. Siedzisko oraz oparcie wykonane są z dębu o grubości desek 35 mm.

6. Wyburzenia:

Wyburzenie zostały oznaczone na rysunku nr 10-2 kolorem brązowym, szacuje się, iż należy wyburzyć i wywieść około 50 m2 powierzchni betonowej. W ramach robót w zakresie kształtowania terenów, należy wyciąć drzewo z placu manewrowego.

7. Wyciąg mechaniczny:

Należy zamontować w pomieszczeniu hali sportowej wyciąg mechaniczny o przerobie 200 m3 na godzinę wraz z towarzyszącą mu instalacją elektryczną (długość nowych przewodów elektrycznych wynosi 40 m). Należy zamontować również włącznik podtynkowy umożliwiający ręczne włączanie instalacji. Aby móc zamontować wyciąg należy wykuć w murze otwór odpowiadający wymiarom przyjętego wyciągu. Następnie należy przeprowadzić przewody elektryczne w tynku a miejsca po przewodach otynkować i położyć gładź gipsową.

8. Przedmiary

Przedmiary, które zostały umieszczone na stornie Zamawiającego są materiałem pomocniczym. Wykonawcy starający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do weryfikacji przedmiarów. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ich kompletność i poprawność. Ofertę należy przedstawić na całość zadania. Zamawiający nie posiada przedmiaru na część opisaną w Projekcie zamiennym remontu szkoły podstawowej, wobec czego wykonawca musi skalkulować w cenie wykonanie remontu części opisanej w powyższym opracowaniu, jednak nie uwzględniając przedmiarów na tą część ze starego opracowania. Zamawiający umieścił na stronie internetowej całość opracowania zarówno starą jak i zamienną część wraz z przedmiarami. Na załączniku nr 14 został zakreślony zakres prac remontowych na obiekcie.

9. Materiały do wbudowania

Przez wbudowaniem materiałów Wykonawca musi otrzymać od Zamawiającego akceptację zastosowania materiału. (m.in. glazurę, terakotę, wykładziny, kolorystyka i rodzaj farby elewacyjnej).

10. Informacje dodatkowe

Na czas trwania robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody wykonawca wyłoniony w postępowaniu zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy dla wykonawcy, który wykona w/w sieci a który  został wyłoniony w innym postępowaniu przetargowym.

11. Opis prac remontowych w budynku wraz z wyposażeniem.

- Należy dostarczyć i zamontować drabinki gimnastyczne na całej długości ściany w Sali sportowej, gdzie występuje stolarka okienna. Wysokość drabinek wynosi 2,00 m. Długość ściany, na której należy umieścić drabinki wynosi 17,95 m.

- W Sali gimnastycznej należy pomalować ściany do wysokości 2,00 m farbami olejnymi,  ściany od wysokości 2,00 m oraz sufit należy pomalować farbami emulsyjnymi. Metalowe elementy nośne dachu należy pomalować farbą antykorozyjną. Przed przystąpieniem do prac malarskich na Sali gimnastycznej należy dokonać przetarcia istniejących tynków w celu ich wyrównania oraz należy zlikwidować powstałe pęknięcia na ścianach.

- Na stronie internetowej został zamieszczony załącznik nr 16 „Projekt Instalacji elektrycznej”. W ofercie Wykonawca musi uwzględnić wymianę instalacji elektrycznej w części budynku objętego remontem w zakresie zaznaczonym w załączniku nr 14.

- Na stronie internetowej został zamieszczony załącznik nr 17 „Projekt Instalacji wod.-kan.”. W ofercie Wykonawca musi uwzględnić wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w części budynku objętego remontem w zakresie zaznaczonym w załączniku nr 14.

- Pomieszczenie sala sportowa:

a) należy zakupić, dostarczyć i zamontować odpowiednio następujące wyposażenie sportowe

- zestaw do siatkówki – 1 szt. powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa, zestaw musi być demontowany i montowany do podłogi w sali sportowej, miejsca wpuszczenia słupków muszą być zabezpieczone w momencie, gdy zestaw zostanie zdemontowany,

- zestaw do koszykówki – 1 kpl (dwie tablice z obręczami) - powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa, zestaw musi być montowany do ściany w sposób sztywny,

b) należy zdemontować i zamontować nowe listwy przypodłogowe, listwy mają być wykonane z drewna,

c) przed przystąpieniem do malowania powierzchni ściennych na sali sportowej należy przetrzeć tynki wewnątrz pomieszczenia następnie pomalować,

d) malowanie:

-należy pomalować farbą emulsyjną sufit

-należy pomalować farbą olejną ściany do wysokości 2,0m powyżej należy malować

ściany farbą emulsyjną

-należy pomalować konstrukcję nośną dachu farbą olejną

- W pomieszczeniach 113 i 114 należy na długości 480 cm należy obudować opomiarowanie pomp ciepła z płyt g-k na stelażu metalowym. Szerokość ścianki wynosi 20 cm wysokość 1,20 cm.

12. Platforma dla niepełnosprawnych informacje techniczne.

Należy zakupić, dostarczyć i zamontować platformę dla osób niepełnosprawnych według załączonego schematu o następujących parametrach technicznych.

Parametry proponowanej platformy:

- producent - LIPPELIFT Niemcy,

- typ T80 - platforma przyschodowa wewnętrzna,

- udźwig 300 kg,

- ilość przystanków 2,

- prędkość jazdy 0,15 m/s,

- tor jezdny prosty z jednym zakrętem 180° (d=324mm) do parkowania na dolnym przystanku i jednym zakrętem 90° na półpiętrze,

- mocowanie toru jezdnego do słupów wg załączonego rysunku,

- całkowita długość toru jezdnego ok. 9,3 m,

- podest platformy 800 x 1000 mm lub 680 x 840 mm (szerokość x długość), z najazdem na wprost,

- zasilanie jednofazowe 230 V,

- napęd bateryjny 24 V,

- kolory standardowe platformy i toru: RAL 7032 lub: 7047, 8022, 9002, 9006, 9007 lub

- zakończenie dolnej i górnej części toru jezdnego kolankiem,

- wypełnienie pomiędzy dolną częścią toru jezdnego a schodami (niezbędne jeśli tor jazdy ma służyć jako bariera schodowa),

- wypełnienie pomiędzy górnym a dolnym torem.

(od 29.12.2009 r wprowadzono nowelizację Dyrektywy Maszynowej - która to nowelizacja miedzy innymi wymaga aby stosować wypełnienia w przypadku gdy za torem jezdnym nie ma ściany lub innej pełnej płaszczyzny zastępującej to wypełnienie). Należy zatem wykonanać wypełnienia we własnym zakresie.

Wyposażenie dodatkowe, które należy zakupić:

- sterowanie automatyczne (opuszczanie i podnoszenie podestu oraz barierek automatyczne z kaset sterowniczych).

- alarm akustyczno-optyczny na platformie (informuje o ruchu platformy) .