Załącznik nr 8

Dodatkowe  informacje do SIWZ

1. Stolarka okienna i drzwiowa.

Istniejące okna należy wykuć i w ich miejsce wstawić okna nowe, pcv, w kolorze białym wraz z wykonaniem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymiary i podział należy zachować jak w oknach istniejących.

Okna muszą być wyposażone w nawiewniki higrostatyczne.

Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego pomiaru okien.

W zakres robót wchodzić będzie:

a) wykucie starych okien;

b) demontaż parapetów i podokienników,

c) osadzenie nowej stolarki okiennej pcv wraz z obróbką ościeży oraz drzwiowej z

aluminium,

d) obsadzenie nowych parapetów z blachy powlekanej w kolorze brązowym i podokienników z postformingu w kolorze białym; parapety i podokienniki należy wymienić także przy oknach niewymienianych.

e) wykonanie spadków pod parapety z zaprawy, naprawa uszkodzeń;

f) wykonanie obróbek tynkarskich po wstawieniu stolarki, malowanie ścian wewnętrznych (ściany w których występuje stolarka).

Rodzaj stolarki okiennej i drzwiowej przed wbudowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym.

Kolorystykę stolarki uzgodnić z Zamawiającym.

2. Elewacja

Kolorystyka elewacji została określona w projekcie budowlanym, jednak przed przystąpieniem do wykonywania robót elewacyjnych kolor farby do malowania elewacji i wzór malowania musi być uzgodniony z Zamawiającym i zaakceptowany przez Projektanta. Zamawiający przewiduję możliwość wykonania motywów artystycznych na elewacji budynku wykonanych odrębnym zleceniem. W tym celu Wykonawca musi udostępnić rusztowanie które zostanie zamontowane w czasie wykonywania prac elewacyjnych.

Przy wykonywaniu elewacji należy przewidzieć przełożenie istniejącej instalacji odgromowej i schowanie jej pod wykonaną elewację.

3. Płyta pod pompę ciepła

Miejsce w którym będzie znajdować się pompa ciepła Wykonawca musi zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

4. Węzeł cieplny

Zamawiający zastrzega, że w ramach umowy Wykonawca musi skalkulować w cenie ofertowej bezpłatny serwis i przeglądy techniczne w okresie 5 lat na wszystkie urządzenia zainstalowane w obiektach. Z tego tytułu w okresie 60 miesięcy serwis prowadzony będzie bezpłatnie przez Wykonawcę lub firmę specjalistyczną z którą Wykonawca podpisze stosowna umowę. Zamawiający zastrzega konieczność  przeprowadzenia raz w roku przed sezonem grzewczym bezpłatnego przeglądu stanu działania węzła cieplnego, a w przypadku awarii węzła bezpłatny serwis gwarancyjny w przeciągu 24 h od terminu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Zamawiający jednoznacznie określił termin gwarancji na 60 miesięcy na cały zakres umowy. Jeżeli producent przewiduję krótsze terminy gwarancji, Wykonawca musi rozszerzyć gwarancje do wymaganego przez Zamawiającego. Koszty, które z tego tytułu poniesie Wykonawca powinna zostać uwzględniona w ofercie. Jeżeli w zamówieniu występują urządzenia lub elementy urządzeń które mogą być użytkowane przez okres krótszy niż 60 miesięcy, Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty, bezpłatną ich wymianę w okresie trwania gwarancji. W ofercie należy także uwzględnić koszty serwisowania urządzeń na czas okresu gwarancji.

Istniejący kocioł gazowy należy wymienić na nowy zgodnie z projektem wykonanym przez Pracownie Projektową, Jadwiga Łuczak z Koszalina.

5. Materiały do wbudowania

Przez wbudowaniem materiałów Wykonawca musi otrzymać od Zamawiającego akceptację zastosowania materiału. (m.in. stolarka drzwiowa, glazurę, terakotę, wykładziny).

Wszelkie nazwy własne użyte w treści s.i.w.z należy traktować jako określenie paramentów technicznych i jakościowych oraz czytać jako „takie lub równoważne”. Wykonawca  ma prawo  przyjęcia innych materiałów budowlanych od wymienionych z nazwy w przedmiarze robót,  jednak  pod warunkiem, że materiały zamienne nie będą miały parametrów techniczno - wytrzymałościowych gorszych od wymienionych materiałów w przedmiarze i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz na etapie realizacji robót przedstawi dokładny opis techniczny z określeniem ich parametrów technicznych oraz odpowiednio wymagane prawem certyfikaty lub świadectwa.

Wszystkie proponowane materiały muszą być oferowane w I gatunku, a roboty wykonane w powszechnie przyjętym standardzie, o ile nie ma wymagań szczególnych.

Okładziny posadzek z terakoty

Terakota  gr. min. 8 mm, odporność na ścieranie – kl.5 wg PN-EN ISO 10545-7, odporne na plamienia, przeznaczone do obiektów o dużym natężeniu ruchu., klasa antypoślizgowości min. R9,

Drzwi drewniane wewnętrzne jedno- i dwuskrzydłowe:

- skrzydła drewniane pełne i przeszklone, wykonać jako płycinowe  – to jest o konstrukcji ramowej wypełnionej płycinami drewnianymi.

- elementy konstrukcyjne z drewna klejonego,

- Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmocnione, klamki, szyldy – ze stali nierdzewnej

- Samozamykacze – montować w drzwiach wg zestawienia stolarki

- Ościeżnice drewniane regulowane, na grubość muru, z listwami opaskowymi

- Zamki metalowe do wkładek patentowych i łazienkowe - w zależności od rodzaju pomieszczenia.

- Otwory wentylacyjne w drzwiach – zgodnie z dokumentacją projektową

- Odporność ogniowa  – dla typów drzwi zgodnie z PT

Wykładzina PCV

- przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej

-  wysoka odporność na zabrudzenia, klasa użytkowa wg PN EN 1307: 4

6. Technologia kuchni

Technologię kuchni należy wykonać zgodnie z rozdziałem VI projektu budowlanego. Urządzenia i wyposażenie zostaną dostarczone odrębnym zleceniem. Wykonawca winien przy współpracy z dostawcą dokonać montażu dostarczonych urządzeń.

7. Instalacje c.o. i c.w.u.

Instalację należy prowadzić w bruzdach ściennych i warstwie posadzki.

8. Remont dachu

Nad częścią główną budynku zaprojektowano ocieplenie stropu wentylowanego granulatem. Koszty tych prac należy ująć w kosztach termomodernizacji obiektu (część I.2 harmonogramu rzeczowo – finansowego). Dodatkowo w swojej wycenie, ale w kosztach robót budowlanych remontu przedszkola (część IV.1 harmonogramu rzeczowo – finansowego) należy uwzględnić demontaż starego pokrycia wraz z utylizacją z papy oraz dwukrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną (621,50 m2).

9. Nawierzchnie trawiaste

Na obszarze działki należy w miejscach terenów zielonych należy rozplantować teren i ułożyć trawę z rolki. Dodatkowo wykonawca od czasu wykonania nawierzchni trawiastej musi przez okres jednego roku wykonywać pielęgnacje terenów zielonych przez siebie wykonanych.

10. Projekt zamienny

Wykonawca w swojej ofercie musi uwzględnić projekt zamienny na utworzenie w budynku części żłobkowej. Projekt zamienny przedstawiono w zał. 57-61.