Załącznik nr 10

Dodatkowe  informacje do SIWZ

1. Płyta pod pompę ciepła

Miejsce w którym będzie zainstalowana pompa ciepła Wykonawca musi zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

2. Węzeł cieplny

W związku ze zmianą technologii wykonania węzła cieplnego Wykonawca w cenie ofertowej musi skalkulować aktualne (zmienione) parametry węzła cieplnego wg projektu stanowiącego załącznik nr 1 cz.3 do SIWZ.

Ponadto Zamawiający zastrzega, że w ramach umowy Wykonawca musi skalkulować w cenie ofertowej bezpłatny serwis i przeglądy techniczne w okresie 5 lat na wszystkie urządzenia zainstalowane w obiektach. Z tego tytułu w okresie 60 miesięcy serwis prowadzony będzie bezpłatnie przez Wykonawcę lub firmę specjalistyczną z którą Wykonawca podpisze stosowna umowę. Zamawiający zastrzega konieczność  przeprowadzenia raz w roku przed sezonem grzewczym bezpłatnego przeglądu stanu działania węzła cieplnego, a w przypadku awarii węzła bezpłatny serwis gwarancyjny w przeciągu 24 h od terminu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Zamawiający jednoznacznie określił termin gwarancji na 60 miesięcy na cały zakres umowy. Jeżeli producent przewiduję krótsze terminy gwarancji, Wykonawca musi rozszerzyć gwarancje do wymaganego przez Zamawiającego. Koszty, które z tego tytułu poniesie Wykonawca powinna zostać uwzględniona w ofercie. Jeżeli w zamówieniu występują urządzenia lub elementy urządzeń które mogą być użytkowane przez okres krótszy niż 60 miesięcy, Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty, bezpłatną ich wymianę w okresie trwania gwarancji. W ofercie należy także uwzględnić koszty serwisowania urządzeń na czas okresu gwarancji.

3. Instalacje elektryczne

Wszystkie instalacje elektryczne Wykonawca musi wykonać jako podtynkowe. Ponadto Wykonawca musi skalkulować w cenie ofertowej otynkowanie położonych instalacji, obróbkę oraz malowanie farbą w takim samym kolorze jak pozostała część ściany.

W cenie ofertowej należy skalkulować także dostawę i montaż ochronnik przepięciowego do pompy ciepła.

Dodatkowo przy zasilaniu tablicy sterowniczej powinny być zainstalowane:

- zabezpieczenie przepięciowe

- czujnik kolejności faz