Załącznik nr 10

Dodatkowe  informacje do SIWZ

1. Termin wykonania zamówienia

Roboty budowlane wewnątrz hali należy wykonać do 20.08.2011 r.

2. Stolarka okienna i drzwiowa.

Istniejące okna należy wykuć i w ich miejsce wstawić okna nowe, pcv, w kolorze białym wraz z wykonaniem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymiary i podział należy zachować jak w oknach istniejących.

Okna muszą być wyposażone w nawiewniki higrostatyczne.

Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego pomiaru okien.

W zakres robót wchodzić będzie:

a) wykucie starych okien;

b) demontaż parapetów i podokienników,

c) osadzenie nowej stolarki okiennej pcv wraz z obróbką ościeży oraz drzwiowej z

aluminium,

d) obsadzenie nowych parapetów z blachy powlekanej w kolorze brązowym                        i podokienników z postformingu w kolorze białym;

e) wykonanie spadków pod parapety z zaprawy, naprawa uszkodzeń;

f) wykonanie obróbek tynkarskich po wstawieniu stolarki, malowanie ścian wewnętrznych (ściany w których występuje stolarka).

Rodzaj stolarki okiennej i drzwiowej przed wbudowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym.

Kolorystykę stolarki uzgodnić z Zamawiającym.

3. Elewacja

Kolorystyka elewacji została określona w projekcie budowlanym, jednak przed przystąpieniem do wykonywania robót elewacyjnych kolor farby do malowania elewacji i wzór malowania musi być uzgodniony z Zamawiającym i zaakceptowany przez Projektanta.

4.Inastalacja ciepłej wody

Nową instalację ciepłej wody należy przyłączyć do urządzeń istniejących w budynkach.

5. Płyta pod pompę ciepła

Miejsce w którym będzie znajdować się pompa ciepła Wykonawca musi zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

6. Węzeł cieplny

Zamawiający zastrzega, że w ramach umowy Wykonawca musi skalkulować w cenie ofertowej bezpłatny serwis i przeglądy techniczne w okresie 5 lat na wszystkie urządzenia zainstalowane w obiektach. Z tego tytułu w okresie 60 miesięcy serwis prowadzony będzie bezpłatnie przez Wykonawcę lub firmę specjalistyczną z którą Wykonawca podpisze stosowna umowę. Zamawiający zastrzega konieczność  przeprowadzenia raz w roku przed sezonem grzewczym bezpłatnego przeglądu stanu działania węzła cieplnego, a w przypadku awarii węzła bezpłatny serwis gwarancyjny w przeciągu 24 h od terminu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Zamawiający jednoznacznie określił termin gwarancji na 60 miesięcy na cały zakres umowy. Jeżeli producent przewiduję krótsze terminy gwarancji, Wykonawca musi rozszerzyć gwarancje do wymaganego przez Zamawiającego. Koszty, które z tego tytułu poniesie Wykonawca powinna zostać uwzględniona w ofercie. Jeżeli w zamówieniu występują urządzenia lub elementy urządzeń które mogą być użytkowane przez okres krótszy niż 60 miesięcy, Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty, bezpłatną ich wymianę w okresie trwania gwarancji. W ofercie należy także uwzględnić koszty serwisowania urządzeń na czas okresu gwarancji.

7. Instalacje elektryczne oraz co i cw.

Wszystkie instalacje elektryczne i centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody Wykonawca musi wykonać jako podtynkowe. Ponadto Wykonawca musi skalkulować w cenie ofertowej otynkowanie położonych instalacji, obróbkę oraz malowanie farbą w takim samym kolorze jak pozostała część ściany.

Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur PE w bruzdach.

Dodatkowo przy zasilaniu tablicy sterowniczej powinny być zainstalowane:

- zabezpieczenie przepięciowe

- czujnik kolejności faz

8. Rysunki zmian – węzeł co i cw.

Jako załącznik graficzny przedstawiono Rysunki zmian do Instalacji węzła cieplnego w oparciu o pompę ciepła w ramach termomodernizacji budynku. Do skalkulowania ceny ofertowej Wykonawca musi uwzględnić i wycenić zmienione schematy węzła cieplnego wraz ze specyfikacją podstawowej armatury i urządzeń.

Zawór 45 służy do regulacji sterowania ręcznego przepływem wody użytkowej.