Sygnatura sprawy:	GP.271.1.2011		  			Załącznik nr 6 do SIWZ

Szczegółowy opis specjalistycznego sprzętu

- Aparat – cyfrowa lustrzanka:

Parametry techniczne:

-2,5 cale, polisilikonowy monitor LCD

-Akumulator litowo-jonowy EN-EL9

-Zasilacz sieciowy EH-5

-Rozmiar zdjęć 3008 x 2000 pikseli, 2256 x 1496 pikseli, 1504 x 1000 pikseli.

przykładowe zdjęcie

- Wyciąg spalin z wentylatorem dachowym i ssawką metalową z pokrywą odcinającą:

Parametry techniczne:

-średnica przewodu elastycznego 125 mm

-ssawka metalowa;

-średnica przyłączeniowa 125 mm

-średnica wlotu 125 mm

- wyciąg powinien posiadać podłączenie dodatkowego wyciągu

przykładowe zdjęcie

- Radiotelefon:

Parametry techniczne:

- ilość kanałów 255

-pasmo częstotliwości 136-174 MHz

przykładowe zdjęcie

4.  Aparat powietrzny z butlą stalową:

W skład zestawu powinno wchodzić:

- noszak z pasami aparatu

- butla powietrzna stalowa z zaworem 6l/300 bar

- maska

- automat nadciśnieniowy  płucny (szybko złącze)

- haltefix (uchwyt) służy do zaczepiania automatu oddechowego zabezpieczając

go przed uszkodzeniem

przykładowe zdjęcie

5. Agregat prądotwórczy- trójfazowy:

Parametry techniczne:

-napięcie trójfazowe moc max.6,64 kW

-napięcie jednofazowe moc max.4,93 kW

przykładowe zdjęcie

6. Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1z deską ortopedyczną + szyny

KRAMERA:

Parametry techniczne:

I Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych. 
II Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii:

- Rurka ustno-gardłowe komp. (6 rozmiarów)

- Ssak ręczny pistoletowy z pojemnikiem oraz z cewnikami dla dorosłych i dzieci- komplet.

- Resuscytator. Worek samorozprężalny silikonowy - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500 ml i przewodem tlenowym niezałamującym długośc 2 m

Maski silikonowe twarzowe obrotowe o 360 stopni całkowicie przezroczyste, rozmiar nr 5 (dla dorosłych) i nr 3 (dla dzieci) oraz jałowe filtry antybakteryjne 

Zestaw do oddychania dla dorosłych i dzieci - do terapii tlenowej biernej w dwóch rozmiarach. Maski tlenowa inhalacyjna z zaworem jednodrogowym i rezerwuarem o wysokiej koncentracji tlenu (96%) oraz przewodem tlenowym o długości 10m komp.

- Butla aluminiowa 2,7 litra na tlen medyczny (400 litrów O2 przy ciśnieniu roboczym 150 atm) z zaworem napełnianie - standard polski.

- Reduktor tlenowy z szybkozłączem ze skokową regulacją przepływu od 0-25 l/min ze złączką tlenową - standard polski.

III Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć:

- 3 szt. Zestaw kołnierzy szyjnych regulowanych dla dorosłych

- 2 szt. kołnierz szyjny regulowanych dla dzieci

- Szyny typu Kramera do unieruchamiania kończyn w powleczeniu miękkim tworzywem nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydalin, zmywalnych środkami dezynfekcyjnymi.

Komplet o podanych niżej rozmiarach powinien być spięty taśmą typu „rzep” i umieszczony w specjalnej torbie. Wymiary 14 powleczonych szyn stanowiących komplet:

- 1500 x 150 mm

- 1500 x 120 mm

- 1200 x 120 mm

- 1000 x 100 mm

- 900 x 120 mm

- 900 x 120 mm

- 800 x 120 mm

- 800 x 100 mm

- 700 x 80 mm

- 700 x 70 mm

- 600 x 80 mm – 2 szt.

- 600 x 70 mm

- 250 x 40 mm

IV Zapewnienie komfortu termicznego:

- 5 szt. Koc ratunkowy srebrno-złoty „ratunkowa folia przeciwwstrząsowa”

V Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran:

1. Zestaw opatrunkowy, opatrunki stanowić powinny:

- 2 szt. opatrunek indywidualny

- 5 szt. kompresy gazowe jałowe  9 cm x 9 cm

- 5 szt. kompresy gazowe jałowe 5 cm x 5 cm

- 2 szt. gaza opatrunkowa jałowa 1m2

- 2 szt. gaza opatrunkowa jałowa ¼ m2

- 4 szt. opaska dziana podtrzymująca 4m x 10 cm

- 8 szt. opaska dziana podtrzymująca 4m x 10 cm

- 2 szt. chustka trójkątna włókninowa

- 2 szt. chustka trójkątna z tkaniny

- 3 szt. opaska elastyczna dziana o szer. 10 cm

- 3 szt. opaska elastyczna dziana o szer. 12 cm

- 2 szt. elastyczna siatka opatrunkowa nr 1

- 2 szt. elastyczna siatka opatrunkowa nr 2

- 2 szt.  elastyczna siatka opatrunkowa nr 3

- 2 szt. elastyczna siatka opatrunkowa nr 6

- 1 szt. plaster z opatrunkiem 6 cm x 1 m

- 1 szt. przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m

- 1 szt. przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m

2. Zestaw uzupełniający:

- 1 szt. aparat do płukania oka

- 5 par rękawiczki ambulatoryjne

- 5 szt. worek plastikowy na odpady po 20 l

- 1 szt. płyn do dezynfekcji rąk (250 ml)

- 1 szt. nożyczki ratownicze

- 1 szt. nóż do cięcia pasów /młotek bezpieczeństwa

- 3 szt. folia do przykrywania zwłok

VI Opatrywanie oparzeń:

- Opatrunki na oparzenia schładzająco - łagodzące:

Zestaw opatrunków hydrożelowych:

- 2 szt. opatrunek twarzowy z otworami na oczy, usta, nos o wymiarach: 30,5x40,5 cm 2 szt.

- 7 szt. o wymiarach: 20 x 45 cm

- 1 szt. o wymiarach: 10 x 10 cm

Zestaw ratownictwa medycznego umieszczany powinien być w plecaku lub torbie.

Plecak lub torba (58 cm x 35 cm x 24 cm) powinien być wykonany z powlekanego materiału nowej generacji. Jest to tkanina wodoodporna o niskiej ścieralności. Plecak lub torba powinna posiadać uchwyty umożliwiające transport zestawu w ręku (w pozycji poziomej i pionowej), na ramieniu, plecach i na klatce piersiowej 
(w przypadku, kiedy ratownik przenosi aparat powietrzny na plecach).

7. Pilarka spalinowa do drewna:

Parametry techniczne:

-  moc 3,2 kW/4,4 KM

- pojemność skokowa 59,0 cm³

- długość prowadnicy 37 cm

- piła łańcuchowa z podziałką

- ciężar do 6,0 kg

- poziom mocy akustycznej do 115,0 dB(A)

przykładowe zdjęcie

8. Przecinarka do stali i betonu:

Parametry techniczne:

- zastosowanie - do cięcia stali, betonu, kamienia, rur żeliwnych, asfaltu i podobnych materiałów – w zależności od rodzaju tarczy tnącej.
- moc silnika: 3,2kW/4,4KM,

- ciężar do10kg

przykładowe zdjęcie

9. Syrena alarmowa elektroniczna z głośnikami tubowymi:

Parametry techniczne:

- dwa poziomy dźwiękowe (niski i wysoki)

- głośniki tubowe powinny być zamontowane na specjalnych uchwytach np. do ściany lub na maszcie za pomocą

- poziom natężenia dźwięku do 112 dB/30m

- syrena powinna współpracować z każdym systemem selektywnego alarmowania tj.:

- Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 pracujący w systemach PSP i OC

- Systemy "piotrkowskie" RSSS-2000/3000 pracujące w systemach OC

przykładowe zdjęcie

10. Motopompa:

Parametry techniczne:

- jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa turbinowa

- nasady tłoczne 2 x 75

- nasada ssawna 1 x 110

- zalewanie (zasysanie wody) (max. wys. ssania: 9 m)

- pompa próżniowa łopatkowa (bezolejowa)

- wydajność dla wysokości ssania 1,5 m
- przy ciśnieniu 10 bar  do 1450 l/min
- przy ciśnieniu 8 bar do 1890 l/min
- przy ciśnieniu 4 bar do 2200 l/min
- wymiary (pozycja transportowa) dł/szer/wys do 800 x 715 x 840 mm

przykładowe zdjęcie

11. Pompa szlamowa:

Parametry techniczne:

- moc: 8KM,

- zużycie paliwa do 2,0 l/h

- wydajność do 1300 l/min.

- wysokość tłoczenia 27 m

- wysokość ssania 8 m

- średnica zanieczyszczeń do 40 mm

- masa do 60 kg

przykładowe zdjęcie

12. Detektor gazu i tlenku węgla:

Parametry techniczne:

-wysoka czułość 0...1500ppm (0,15% metanu), -0...600ppm (0,06% propan-butanu)

- konfiguracja od jednego do czterech gazów

- przewidziany okres użycia - 5lat

- zakres pomiarowy:  0-200ppm

- czas reakcji T50 [s]: 7

- klasa szczelności IP:

- miernik i blok sensora IP67

- powiadomienia alarmowe  - wizualne: 180°, akustyczne: Wielotonowy  90dB z 30cm

przykładowe zdjęcie

13. Nożyce do pedałów:

W skład zestawu wchodzą :

-  nożyce,

- przewód,

- pompa ręczna

- możliwość pracy z pompą spalinową

przykładowe zdjęcie

14. Wyważasz do drzwi wraz z pompą ręczną:

Parametry techniczne:

-Wyważasz do drzwi- powinien otwierać każde drzwi otwierające się do wewnątrz, posiadać system szybkiego mocowania

-Pompa ręczna– dwustopniowa – o działaniu jedno- lub dwukierunkowym

przykładowe zdjęcie