Karlino, 05.09.2011 r.

# Gmina Karlino

ul. Plac Jana Pawła II 6, 
78-230 KARLINO

www.karlino.pl

Do 
Wykonawców biorących udział w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont Szkoły Podstawowej w Daszewie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tzn. tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na „Remont szkoły podstawowej w Daszewie, gm. Karlino” (znak sprawy: GP.271.7.2011.RF).

W pkt 4.3 SIWZ Remont Szkoły Podstawowej w Daszewie

4.3.1 Remont Szkoły Podstawowej w Daszewie (część zamówienia realizowana ze środków subwencji oświatowej).

-wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych z ościeżnicami metalowymi, z możliwością regulowania, uszczelką i trzema zawiasami, skrzydła wewnętrzne typowe wewnętrzne płytowe pełne wzmocnione, typ szkolny, kolor jabłoń, klamki, zamki z wkładkami, progi drewniane,

-kompleksowy remont sal lekcyjnych oraz pomieszczeń kuchni, sanitariatów, sali gimnastycznej polegające na: wymianie instalacji elektrycznej, wyrównaniu ścian poprzez wykonanie gładzi gipsowej, malowaniu, ułożeniu wykładziny na podłogach w salach lekcyjnych, sanitariatach, wykonaniu okładzin z glazury,

-wykonanie robót tynkarskich- tynk cementowo-wapienny oraz szpachli gipsowej na nowo dobudowywanych ścianach wewnątrz budynku na ciągach komunikacyjny z jednej i drugiej strony wraz z wymianą instalacji elektrycznej, malowanie ścian,

-wykonanie tynku żywicznego we wszystkich korytarzach do wysokości 1,8 m,

-wykonanie okładzin z płytek ceramicznych do wysokości 2,1 m w jasnych kolorach,

-wykonanie ścian nowo projektowanych, zamurowanie istniejących otworów drzwiowych i okiennych,

-wykonaniu korytarzy- komunikacji łączącej wszystkie budynki wg projektu zamiennego,

-zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych,

4.3.2 Remont i zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Daszewie (część zamówienia realizowana ze środków własnych)

-wykonanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

-wykonanie wentylacji i zamianę okna na uchylne (nie przezroczyste) w pomieszczeniu nr 128,

-poprawa i zmiana sposobu odprowadzenia wód opadowych poprzez wymianę części rur spustowych według zał. nr 10,

-skucie placów utwardzonych betonowych znajdujących się przed wejściem głównym do szkoły

-demontaż i wykonanie ogrodzenia wzdłuż szkoły wg załącznika nr 10,

-wykonanie placu manewrowego oraz chodnika wzdłuż szkoły od bramy głównej do placu zabaw wg załącznika nr 10,

-cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej jednocześnie z wymianą uszkodzonego deskowania, do wyliczeń ceny należy uwzględnić wymianę max 5% deskowania,

-wykonanie wiatrołapu w pomieszczeniu 125 wg załącznika nr 7, po zakończeniu prac w tym elemencie należy odtworzyć zniszczoną gładź i pomalować ścianę w kolorze istniejącym,

-zagospodarowanie oraz wykonanie trawnika z rolki załącznik nr 10

-wykonanie i montaż ławek drewnianych na fundamencie betonowym według załącznika nr 10,

-wykonanie osłon na lampy w hali sportowej,

-wykonanie wyciągu mechanicznego o mocy przerobowej 100 m3 na godzinę włączany ręcznie wraz z towarzyszącą mu instalacją elektryczną,

Otrzymuje brzmienie:

4.3.1 Remont Szkoły Podstawowej w Daszewie (część zamówienia realizowana ze środków subwencji oświatowej).

Zakres pomieszczeń przewidzianych do kompleksowego remontu i przebudowy obejmuję następujące pomieszczenia:

- nr 101 – wiatrołap,

- nr 102 – pokój nauczycielski,

- nr 103 – stołówka,

- nr 104 – zmywalnia naczyń,

- nr 105 – pomieszczenie wydawania posiłków,

- nr 106 – sala lekcyjna,

- nr 107 – zaplecze,

- nr 108 – sala gimnastyczna,

- nr 109 – biblioteka,

- nr 110 – szatnia chłopców,

- nr 111 – wc+łazienka chłopców,

- nr 112 – szatnia dziewcząt,

- nr 113 – wc+łazienka dziewcząt,

- nr 114 – korytarz,

- nr 115 – korytarz,

- nr 116 – wc chłopców,

- nr 117 – łazienka chłopców,

- nr 118 – wc nauczycieli,

- nr 119 – wc dziewcząt,

- nr 120 – łazienka dziewcząt,

- nr 121 – magazynek.

Remont wraz z przebudową  pomieszczeń nr 115-121 należy wykonać zgodnie z projektem zamiennym wskazanym na załącznikach nr 8-1 i 8-2

Zakres prac budowlanych obejmuję:

- wykonanie prac rozbiórkowych ścian zgodnie z projektem budowlanym,

- wykonanie zamurowań otworów zgodnie z projektem budowlanym,

- wykonanie nowoprojektowanych ścian zgodnie z projektem budowlanym,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej – należy zastosować stolarkę tożsamą ze stolarką istniejącą w pozostałej części budynku,

- przetarcie i wyrównanie istniejących tynków, wraz z likwidacją pęknięć tynków na sali gimnastycznej,

- wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów (z wyłączeniem sali gimnastycznej),

- wykonanie tynków żywicznych w salach lekcyjnych, bibliotece, stołówce, szatniach, korytarzach i pomieszczeniach komunikacji, (pom. nr 101, 102, 103, 106, 109, 110, 112, 114, 115)

- wyrównanie podłóg wraz z wykonaniem posadzki z wykładziny „tarkett” w salach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim, bibliotece, korytarzach i pomieszczeniach komunikacji (pom. nr 102, 106, 109, 114, 115, 121),

- wykonanie okładzin ścian z glazury wysokości 2,1 m w pomieszczeniach mokrych (nr 104, 105, 111, 113, 116, 117, 118, 119, 120),

- wyrównanie podłóg wraz z wykonaniem posadzek z terakoty w pomieszczeniach mokrych oraz szatniach i stołówce (nr 101, 103, 104, 105, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120),

- wykonanie robót malarskich farbą emulsyjną akrylową powierzchni gipsowych oraz sali gimnastycznej,

- wykonanie robót malarskich ścian do wysokości 2,00 m farbami olejnymi ścian Sali gimnastycznej,

- wykonanie robót malarskich farbą antykorozyjną elementów konstrukcji stalowej dachu sali gimnastycznej,

- wymiana instalacji elektrycznej, komputerowej i oświetleniowej zgodnie z projektem budowlanym,

- wymiana instalacji wod. – kan. zgodnie z projektem budowlanym,

- montaż urządzeń sanitarnych oraz armatury zgodnie z projektem budowlanym,

- zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych,

4.3.2 Remont i zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Daszewie (część zamówienia realizowana ze środków własnych)

Zakres prac budowlanych obejmuję:

- wykonanie wentylacji pomieszczeń nr 128, 104, 105,

- skucie placów utwardzonych betonowych znajdujących się przed wejściem głównym do szkoły,

- demontaż i wykonanie ogrodzenia wokół działki wg załącznika nr 10,

- wyrównanie terenu wokół szkoły wraz z wykonaniem wysiewu traw, wykonanie trawnika dywanowych z rolki wraz z pielęgnacją trawy,

- wykonanie i montaż ławek drewnianych na fundamencie betonowym według załącznika nr 10,

- wykonanie wyciągu mechanicznego w Sali gimnastycznej o mocy przerobowej 200 m3/h włączany ręcznie wraz z towarzyszącą mu instalacją elektryczną,

- wykonanie wiatrołapu (pom. 125) zgodnie z projektem budowlanym,

- cyklinowanie wraz z lakierowaniem parkietu w sali gimnastycznej z jednoczesnym remontem uszkodzonej części parkietu (około 5% powierzchni podłogi),

- wymiana listew przypodłogowych sali gimnastycznej,

- wykonanie powierzchni utwardzonych z kostki „Polbruk” wg załącznika nr 10, wraz z wykonaniem krawężników betonowych w części jezdnej oraz obrzeży betonowych w części pieszej,

- montaż drabinek gimnastycznych na całej długości ściany w sali sportowej, gdzie występuje stolarka okienna. Wysokość drabinek wynosi 2,00 m.

- wykonanie dostawy i montażu zestawu do siatkówki  – 1 szt. powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa, zestaw musi być demontowany i montowany do podłogi w sali sportowej, miejsca wpuszczenia słupków muszą być zabezpieczone w momencie, gdy zestaw zostanie zdemontowany,

- wykonanie dostawy i montażu zestawu do koszykówki – 1 kpl (dwie tablice z obręczami) - powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa, zestaw musi być montowany do ściany w sposób sztywny,

- wykonanie zabezpieczenia okien od wewnątrz systemowymi siatkami zabezpieczającymi do sal gimnastycznych,

- wykonanie zabudowań z płyt g-k wraz z montażem drzwi rewizyjnych o wymiarach 90x90 cm w celu zabudowy elementów instalacji c.o.,

- malowanie instalacji c.o. w pomieszczeniu sali gimnastycznej,

W dniu 05.09.2011 zostały opublikowane nowe załączniki do niniejszej SIWZ

-Załącznik nr 16-Projekt instalacji elektrycznej

- Załącznik nr 17-Projekt instalacji C.O. i wod.- kan.

-Zmieniony załącznik nr 10

Zakres opisany w niniejszych załącznikach wchodzi w zakres realizowanego zadania.

W dniu 05.09.2011 zostały również opublikowane zmienione przedmiary stanowiące załącznik nr 18 do niniejszej SIWZ. Opublikowane zamienne przedmiary nie obejmują swoim zakresem pomieszczeń 111, 113, 115-121 wykonawca winien w swojej ofercie uwzględnić remont tych pomieszczeń.

Z uwagi na dokonanie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert. Oferty należy złożyć do dnia 14.09.2011 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2011 r. o godz. 10.15. Miejsce składania oraz miejsce otwarcia ofert pozostają niezmienne w stosunku do dotychczasowego brzmienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.