INF.271.2.18.KM

Szczegółowy opis zamówienia.

Transmisja danych – monitoring miejski oraz uruchomienie punktów Hotspot.

- Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie transmisji danych 
o przepustowości 20/20 Mbit/s pomiędzy punktami kamerowymi opisanymi 
w załączniku nr 1 a serwerownią mieszcząca się przy ul. Szymanowskiego 17 (serwerownia ZMiGDP - piwnica). Wykonawca wykona wszelkie prace  potrzebne do zestawienia połączenia na swój koszt. Wszelkie dodatkowe urządzenia będą własnością Wykonawcy. Punkty wyposażone w konwertery światłowodowe powinny być połączone światłowodem. Opis punktów zawiera Załącznik nr 1. Umowa będzie zawarta na 12 miesięcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania punktów HOTSPOT 
w wytypowanych miejscach oraz zapewnienia do nich transmisji sygnału. Sieć HOTSPOTÓW będzie własnością Wykonawcy i na nim będzie spoczywał obowiązek serwisowania oraz obsługi, w zamian za możliwość umieszczania swoich reklam. Przedmiotem umowy jest usługa darmowego dostępu do internetu.  Dopuszcza się umiejscowienie urządzeń do sieci HOTSPOT na słupach Monitoringu miejskiego, w taki sposób by nie zakłócały działania kamer. Zasięg działania każdego punktu – około 100 m. Wykonane HOTSPOT’y musza spełniać wymagania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, to znaczy na wybrane przez siebie punkty kamerowe. Wykonanie HOTSPOTÓW 
w wyszczególnionych punktach jest obowiązkowe.

Załącznik nr 1

Lista punktów kamerowych

| Lp. | Lokalizacja | Opis | Urządzenia | Nr budynku | HOTSPOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plac Jana Pawła II | Rynek, narożnik, elewacja | konwerter światłowodowy | 5 | TAK |
| 2 | ul. Traugutta | Boisko szkolne, słup – lampa | konwerter światłowodowy | brak, nr szkoły – 2 | TAK |
| 3 | ul. Szczecińska | Na elewacji | konwerter światłowodowy | 11 | NIE |
| 4 | ul. Białogardzka | Budynek policji, na elewacji | konwerter światłowodowy | 17 | NIE |
| 5 | ul. Szymanowskiego i Traugutta | Słup | konwerter światłowodowy | Studzienka. | NIE |
| 6 | ul. 4 Marca 4 | Narożnik budynku | konwerter światłowodowy | klatka nr 25 -30 | NIE |
| 7 | ul. Nadbrzeżna | Słup | konwerter światłowodowy | brak, dojście od Koszalińskiej 96A, skrzynka. | TAK |
| 8 | ul. Koszalińska | Słup – skrzyżowanie Koszalińska, Szymanowskiego, Okrzei | konwerter światłowodowy | Skrzynka budynek nr | NIE |
| 9 | ul. Moniuszki | Słup - Skrzyżowanie Moniuszki Chrobrego | konwerter światłowodowy | Studzienka. | NIE |
| 10 | ul. Kościuszki | Słup – skrzyżowanie Kościuszki – 4 Marca | konwerter światłowodowy | Studzienka. | NIE |
| 11 | ul. Konopnickiej | Słup | konwerter światłowodowy | Skrzynka | TAK |