Załącznik nr 6

do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Rozbudowa systemu monitoringu w celu ochrony ryb łososiowatych”

Kody i nazwa zamówienia według CPV:

32333200-8 – kamery video,

72720000-3 – usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej,

45314000-1 – instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych,

45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne,

45232300-5 – roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych.

1. 	Ogólny opis przedmiotu zamówienia				3

1.1 	Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 			3

1.2 	Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 		4

1.2.1	Punkt kamerowy							4

1.2.2 	Kanalizacja teletechniczna						5

2. 	Wymagania techniczne						6

2.1 	Podstawowe wyposażenie PK					6

2.2 	Kamera								6

2.3 	Fotopułapka								7

3. 	Realizacja								9

3.1 	Uzgodnienia i wizja lokalna						9

3.2 	Montaż systemu 							9

3.3 	Montaż kamer								9

4. 	Uruchomienie i testowanie systemu					10

5. 	Inne prace								11

- OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego Karlina. W celu usprawnienia działań naszej Gminy w kierunku ochrony zasobów rzecznych, konieczne jest doposażenie odpowiednich służb w narzędzie jakim jest monitoring. Gmina posiada już swój monitoring miejski, dzięki czemu nowe punkty kamerowe będzie można wpiąć do działającego już systemu. Gmina Karlino, jako jeden z celów stawia sobie ochronę zasobów rzecznych przed kłusownikami w związku z czym w realizacji przedsięwzięcia rozbudowy systemu przewiduje się zakup dwóch fotopułapek oraz zakup i montaż dodatkowych trzech punktów kamerowych w następujących lokalizacjach:

| Lp | Lokalizacja punktu kamerowego | Ilość | Zakres obserwacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osiedle 4 Marca – na narożniku bloku nr 4 | 1 | Rzekę w okolicy progu wodnego, obszar dojścia do rzeki oraz parkingu na osiedlu | Podłączenie zasilania z bloku. |
| 2 | Przystań Kajakowa ul. Nadbrzeżna - słup | 1 | Rzekę na obszarze od mostu kolejowego, aż do zakrętu za przystanią. Przystań kajakową i plac zabaw | Podłączenie zasilania z budynków gospodarczych należących do UM Karlino |
| 3 | Skrzyżowanie Traugutta i Szymanowskiego - słup | 1 | Kanał młyński, ul. Szymanowskiego i Traugutta, ul. Parkowa wraz ze ścieżką prowadząca nad kanał | Podłączenie zasilania z budynku należącego do UM Karlino przy ul. Szymanowskiego 17 |

Wykonanie przyłączy elektrycznych oraz światłowodowych. Ponadto wykonanie kanalizacji teletechnicznej przy poszczególnych punktach kamerowych oraz zestawienie połączenia – transmisji między kamerami, a istniejącym Centrum Monitoringu.

Za medium transmisyjne wymaganych sygnałów Zamawiający przyjął światłowód jednomodowy  100/100 Mbit/s doprowadzający sygnał do serwerowni Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przy ul. Szymanowskiego 17. Należy przewidzieć zapas nitek na ewentualną rozbudowę do 3 kamer. Wykonawca wykorzysta istniejącą kanalizację teletechniczną należąca do Zamawiającego, a tam gdzie jest jej brak, wykona kanalizację teletechniczną łączącą punkty kamerowe z kanalizacją teletechniczną Gminy lub najbliższą kanalizacją teletechniczną należąca do innego operatora. Po wykonaniu kanalizacji teletechnicznej, przechodzi ona na własność Zamawiającego. Wykonawca zestawi transmisję między punktami kamerowymi, a centrum zarządzania za pomocą światłowodów. Światłowody będą własnością Wykonawcy, a przedmiotem zamówienia jest tylko zestawiona transmisja.

Wszystkie urządzenia i środki materiałowe dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia mają być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, sprawne technicznie i pozbawione wad prawnych.

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne warunki techniczne, opinie, pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do wykonania i zatwierdzenia prac budowlanych oraz wszystkie decyzję właściwych organów jeśli będą one wymagane przepisami prawa.

1.1 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia

Gmina posiada sprawny, nowoczesny system wideomonitorowania oddany do użytku w 2011 roku. W skład systemu wchodzi centrum monitorowania mieszczące się w serwerowni Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przy ul. Szymanowskiego 17 (II piętro). System wykorzystuje oprogramowanie Netstation firmy Alnet i wszystkie dołączane kamery powinny być z tym systemem kompatybilne.

Gmina posiada własną kanalizację teletechniczną w części miasta. Tam gdzie to możliwe Wykonawca będzie korzystał z tej kanalizacji. Mapa kanalizacji teletechnicznej stanowi zał. nr 7 do SIWZ.

1.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

Podstawowa obsługa systemu musi być oparta na istniejącym stanowisku komputerowym z zainstalowanym profesjonalnym oprogramowaniem. Wykonawca musi uwzględnić ewentualną rozbudowę oprogramowania, umożliwiającą uzyskanie pełnej wymaganej funkcjonalności.

1.2.1 Punkt kamerowy:

Każdy PK musi posiadać zabezpieczenia przepięciowe, zwarciowe, przeciążeniowe, zapewniające ochronę od porażeń oraz zasilacz awaryjny, podtrzymujący funkcjonowanie PK przez okres min. 0,5 godz. po zaniku zasilania podstawowego.

Instalacja PK powinna być wykonana starannie, zgodnie z aktualnymi przepisami i uznanymi regułami techniki. Przy projektowaniu zasilania każdego PK należy wziąć pod uwagę istniejący układ sieci zasilającej w obiekcie lub pobliskich obiektach.. Instalacja zasilająca i sygnałowa każdego PK powinny być starannie zaprojektowane i skoordynowane, tak aby zapewniały zgodną z przepisami ochronę przeciwporażeniową. Jako szafki PK powinny być użyte seryjnie produkowane, dopuszczone do obrotu obudowy, przeznaczone do zamontowania w nich urządzeń elektrotechnicznych lub telekomunikacyjnych. Obudowy mogą być metalowe lub z tworzyw sztucznych, stosownie do przyjętego systemu ochrony od porażeń. Stopień ochrony IP obudów powinien być zgodny z przeznaczeniem i miejscem eksploatacji szafek. Sposób montażu szafek PK nie może naruszać ich stopnia ochrony IP i ochrony od porażeń. Wprowadzenia przewodów do szafek PK należy wykonać zgodnie ze stopniem ochrony IP szafek. Ochronę odgromową i przepięciową należy wykonać ściśle zgodnie z wymaganiami przepisów i zaleceniami odpowiednich norm. W razie potrzeby szafki PK powinny być wyposażone w system stabilizacji temperatury. Wszystkie elementy i przewody w szafkach PK muszą być trwale i estetycznie zamocowane. Do wykonania instalacji zasilającej i sygnałowej PK należy zastosować odpowiednie przewody, przystosowane do ich środowiska pracy. W razie potrzeby przewody należy układać w rurkach lub korytkach osłonowych, o trwałości odpowiedniej dla lokalnych warunków atmosferycznych. W miejscach dostępnych dla osób postronnych instalację należy chronić rurkami stalowymi. Rurki i korytka osłonowe na zewnątrz budynków należy stosować tak aby nie dopuścić do gromadzenia się w nich wody.

Słup powinien być wykonany z estetycznej konstrukcji stalowej, dostosowanej kolorystyką i kształtem do istniejącego oświetlenia ulicy. Zaprojektowany z myślą o pracy w środowisku zagrożonym wandalizmem (utrudnienie dostępu osobom niepowołanym). Słup powinien posiadać ograniczenia możliwości „wspinaczki”.

1.2.2 Kanalizacja teletechniczna

- Punkt kamerowy na skrzyżowaniu Traugutta i Szymanowskiego – wykonanie przyłącza od słupa do kanalizacji teletechnicznej należącej do Zamawiającego po drugiej stronie ulicy i dojście tą kanalizacją do budynku przy u. Szymanowskiego 17

- Punkt kamerowy na osiedlu 4 Marca – blok 4. Wykonanie przyłącza od PK do kanalizacji teletechnicznej TP SA – najbliższy punkt. Budowa około 30 m kanalizacji. Wymagany będzie przycisk pod drogą.

- Punkt kamerowy na Przystani Kajakowej na ul. Nadbrzeżnej – wykonanie przyłącza od słupa do kanalizacji teletechnicznej TP SA – najbliższy punkt ul. Koszalińska 89a – budynek należący do UM Karlino. Szacowana długość około 350 m.

- WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1 Podstawowe wyposażenie punktu kamerowego:

- zintegrowana kamera szybkoobrotowa z doświetlaczem podczerwieni

- szafka sprzętowa PK

- zasilacz UPS,

- grzałka z termostatem.

- urządzenie klienckie umożliwiające transmisję sygnału za pomocą światłowodu

- zgodna z przepisami, zapewniająca bezpieczną i prawidłową eksploatację PK instalacja elektryczna (zasilająca i sygnałowa) wraz z zabezpieczeniami oraz okablowanie sygnałowe i zasilające PK.

2.2 Kamera:

- kamera wandaloodporna z doświetlaczem IR zasięg min. 100 m

- wodoodporna

- Programowalna funkcja Auto-scan

- Ścieżki patrolowania -  min. 8

- Maski prywatności - min. 24

- Stabilizator obrazu

- WDR (szeroka dynamika)

- DNR (redukcja szumu)

- DSS(Spowolniona migawka)  ON / OFF

- HR (Wysoka rozdzielczość)  ON / OFF

- BLC  ON / OFF

- Tryb Day & Night  AUTO / DAY / NIGHT

- Flickerless  ON / OFF

- Wejścia Alarmowe – min 4 wejścia alarm.

- Wyjścia Aux  - 2 Przekaźniki

- Auto Flip

- Menu OSD

- Menu w języku  polskim

- Interfejs sterowania  - RS-485

- Mikro-kroki  - 1/16 mikro-kroków silnika

- Temperatura działania  -40°C ~ 50°C / 100% wilgotności

- Certyfikaty  CE, FCC

- Rozdzielczość przetwornika  PAL: 795(H) x 596(V)   470 tys. pikseli

- Rozdzielczość pozioma  550TVL

Obiektyw

- min. 36x  (3.4 – 122.4mm) F1.6~4.5

- Zoom Cyfrowy: min. 12x

- Czułość  min. 1.4 Lux (Kolor: 50IRE) / 0.01Lux

- (Mono: ICR ON)

- Współczynnik S/N  > 50dB

- Wyjście Video  Composite 75Ω (BNC)

Do kamery należy dołączyć kompatybilny wideoserwer.

Parametry techniczne wideoserwera:

- Wejścia wizji

- 1 x BNC (1Vpp/75Ω)

- Kompresja wizji

- H.264/ MPEG-4 SP/ MJPEG

- Ilość jednoczesnych strumieni IP – min. 2

- Ilość transmitowanych obrazów  - min. 25 kl./s dla rozdzielczości 720x576

- Obsługiwane rozdzielczości - D1, CIF, QCIF

- Pasmo sieciowe  - 28K-6M bitów/s

- Protokoły sieciowe - TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP

- Interfejs komunikacyjny - 1 x RJ45, 10/100 Base-Tx1

- Port telemetrii  - RS-485: pół duplex, RS-422: pełny duplex, RS-232: pełny duplex

- Obsługiwane protokoły  - Pelco-D, Pelco-P V1 i V2, Dynacolor,Sony VISCA, American Dynamics

- Wejścia alarmowe – min. 1

- Wyjścia przekaźnikowe - min. 1

- Funkcje dodatkowe - detekcja ruchu, funkcja redukcji szumów, regulacja parametrów obrazu

- Temperatura pracy -10 °C ~ 50 °C

- Kompatybilne oprogramowanie - IE6,0 i wyższy, APP-200-xx ( ACTi program),

2.3 Fotopułapka:

Fotopułapka przystosowana do dokładnego ukrycia w lesie. Dzięki odpowiedniemu maskowaniu wtapiająca się w leśne tło. Obserwację w nocy zapewni lampa podczerwieni o długości fali 940nm, czyli niewidocznej dla oka ludzkiego.

Główne cechy:

- zdjęcia w rozdzielczości min 12 Mpx;

- diody podczerwone LED niewidoczne dla ludzkiego oka;

- tryb "Cam + Video" w którym aparat wykonuje zarówno zdjęcie i film przy każdym wykrytym ruchu;

- czas działania w trybie czuwania, do 6 miesięcy,

- Baterie w zestawie;

- zestaw wyposażony w kartę pamięci min 16 GB;

- czujnik boczny zwiększający kąt wykrywania ruchu dzięki czemu poprawia szybkość reakcji aparatu;

- aparat działający w ekstremalnych temperaturach od -30° C do +70° C;

- szybki czas wyzwalania (~1 sekunda);

- możliwość ustawiania czasu pracy tak, aby aparat mógł być zaprogramowany do pracy w określonych godzinach doby;

- mocowanie pozwalające na szybkie i łatwe zamontowanie, np. na drzewie;

- ustawienie opcji umożliwiające nadawanie kodu dla danej lokalizacji, kody te winny być wyświetlane na zdjęciach;

- wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD (2.36") do przeglądania zdjęć i filmów;

- możliwość naniesienia na zdjęcia informacji takich jak: data, czas, temperatura i faza księżyca;

- możliwość ochrony dostępu do Menu 4-cyfrowym hasłem;

- moduł MMS;

- do wyboru dwa rozmiary obrazu MMS: 640 x 480 lub 320 x 240;

- oprogramowanie niezbędne do konfiguracji fotopułapki;

- rozdzielenie aparatu i modułu MMS zapewniające użytkownikom dowolność użytkowania: jako zwykły aparat lub jako zaawansowany rejestrator z funkcją MMS;

- fotopułapka musi przesyłać zdjęcia do wybranego telefonu komórkowego i/lub konto e-mail, musi mieć możliwość zdefiniowania kilku numerów i kont;

- automatyczny alarm tekstowy SMS przy niskim stanie baterii;

- możliwość sprawdzenia informacji na wbudowanym wyświetlaczu LCD o sile sygnału i wybranym operatorze sieci komórkowej;

- wewnętrzna antena wzmacniająca sygnał urządzenia;

- winna działać ze wszystkimi operatorami GSM obecnymi na rynku polskim,  za pośrednictwem sieci GSM / GPRS. Obsługująca cztery pasma: 850 / 900, 1800 / 1900MHz.

3. REALIZACJA

3.1 Uzgodnienia i wizja lokalna

Celem uwzględnienia wszystkich prac i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia zalecane jest aby Wykonawca uczestniczył w wizji lokalnej i dokonał uzgodnień  lokalizacji wszystkich punktów kamerowych (PK). Termin wizji lokalnej z udziałem przedstawicieli Zamawiającego ustala się na dzień 02.07.2012 r. na godz. 9.00 przy Urzędzie Miejskim w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6.

3.2 Montaż systemu

- dostawa wszystkich elementów i urządzeń;

- wykonanie kanalizacji teletechnicznej;

- wykonanie instalacji elektrycznych, przyłączy i podliczników do każdego punktu;

- montaż i podłączenie urządzeń do systemu monitoringu miejskiego;

- w przypadku prowadzenia wykopów doprowadzenie nawierzchni do stanu sprzed robót (trawniki, chodniki itp.).

3.3 Montaż kamer:

- wykonanie instalacji uziemiającej PK lub innego systemu, zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami zapewniającego  ochronę od porażeń i ochronę przepięciową;

- konstrukcja i montaż PK ma zapewniać wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej;

- solidny montaż i konstrukcja nośna kamery spełniająca wymogi bezpieczeństwa osób postronnych oraz zapewniająca stabilny obraz z kamery, konstrukcja, sposób montażu kamer oraz doprowadzenia przewodów nie mogą zagrażać porażeniem elektrycznością osób znajdujących się w pobliżu;

- konstrukcja  musi posiadać zabezpieczenie przed korozją;

- wysokość montażu kamer ma uniemożliwiać swobodny dostęp do nich osobom trzecim;

- jeśli kamera montowana jest na słupie, to wymagana jest podmurówka betonowa pod słup. Słup z fundamentem z prefabrykatów.

- URUCHOMIENIE I TESTOWANIE SYSTEMU

Przedmiotem zamówienia jest (oprócz wykonania) uruchomienie kompletnej instalacji nowych punktów kamerowych. System można będzie uznać za uruchomiony gdy podczas odbioru instalacji, komisja wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego stwierdzi prawidłowe i wystarczające wykonywanie przez system wszystkich założonych jego funkcji. System nie będzie uznany za uruchomiony jeśli którakolwiek z założonych jego funkcji nie będzie wykonywana, lub nie będzie wykonywana prawidłowo. Za działanie rozumie się możliwość podglądu i sterowania kamerami z dowolnego stanowiska z dostępem do internetu.

- INNE PRACE

Przed zgłoszeniem systemu do odbioru, do obowiązków Wykonawcy należy:

  - przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej (obejmującej wszystkie odstępstwa od projektów),

  - doprowadzenie nawierzchni chodników, ulic,  trawników, elewacji budynków i innych obiektów do stanu pierwotnego.

Przed lub podczas odbioru Wykonawca dostarczy co najmniej trzy komplety dokumentacji projektowej oraz powykonawczej wykonanego systemu.